VSEM/TEHNIKA >

S57UUD > TEHNIKA  09.07.99 23:55 2299 Lines 103184 Bytes #250 @

BID : 979S50BOX016

Read: S53MV S51ZO S52ZB S56GRD S52DS S57NML S56FPW S56A S56KMV S56JLP S56JSC

Read: S56FWZ S57BKC S56JGL S51RM S57NVT S57ABF S57NA S51WI 9A3LH S56VSL S57BIC

Read: S51GE S57CT S53SX S51XK S57MSL S51DI S57UPN S57AU S53KS S57CX S56IPQ

Read: S53JR S57AND S56VXO S57RA 9A3TW S57UUU

Subj: Spektralni analizator -dodatki.

Path: !S50BOX!

Sent: 990709/2154z @:S50BOX.SVN.EU [Ljubljana ] bcm1.40q1

From: S57UUD @ S50BOX.SVN.EU  (Darko)

To:   TEHNIKA

Programska oprema za merilnik frekvence in AD-RS232-DA konverzijo slike

spektralnega analizatorja.

Merilnik frekvence vsebuje mikroprocesor, ki je programiran. Brez programa

je zgolj mrtva skatla. Program objavljam v izvorni obliki.

Ime programa je FSPAN.

AD-RS232-DA pretvornik tudi vsebuje mikroprocesor, ki programiran, tudi ta

program objavljam v izvorni obliki. Ime programa je ADPCC.

Pretvornik komunicira z PC-jem. Za najosnovnejse sicer zadostuje ze

terminalski program. Nekaj vec pa zmore prilozen program, pisan v pascalu

z imenom SA. Program zahteva konfiguracijsko datoteko, ki je prilozena na

koncu.

Vsem eventuelnim graditeljem pa lahko pomagam z programiranim

mikroprocesorjem.

********** program FSPAN *************

; --------------------------------------------------------------------------

; FSPAN - Frekvencmeter SPektralnega ANalizatorja                   V - F21

;

; Program je s strani avtorja dan v javno last dne 22.05.1999.

; Avtor put this program to public domain 22.05.1999.

;

; Program je dovoljeno distribuirati v vseh oblikah, prepovedano

; pa je njegovo koriscenje v komercialne namene, prav tako pa je

; tudi prepovedano  spreminjanje programske kode ali komentarjev

; v programu.

;

; Vse pripombe o delovanju,napakah,ali pa ideje za nove funkcije

; so dobrodosle !

;

; Avtor:  Darko Volk, S57UUD

; Post:   Kacice 15, 6215 Divaca, Slovenija

; E-mail: darko.volk@siol.net

; HAM:    @S50BOX.SVN.EU

; Tel:    ++386 67 632-765

; --------------------------------------------------------------------------

NAME    FSPAN        ; ZA AT2051 - MERITEV FREKVENCE

;                      SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA

; --------------------------------------------------------------------------

; Program je sicer dokaj dobro dokumentiran, vendar je razumevanje

; nemogoce brez hkratnega pregledovanja elektricnega nacrta vezja.

;

; --------------------------------------------------------------------------

;   Program vsebuje: -Init kodo

;                    -Priziganje LED diode

;                    -Krmiljenje LCD displeja

;                    -Odcitovanje frekvence v stirih tockah

;                    -Izpis frekvence decimalno na LCD.

;                    -Prenos infomacij o meritvah na drug procesor

;                    -Odcitovanje tipk na celni plosci

M32DATA SEGMENT DATA

M32CODE SEGMENT CODE

; --------------------------------------------------------------------------

; Data komande za LCD display

; --------------------------------------------------------------------------

LCDDADR EQU     10000000B         ; LCD set data adress

LCDINT  EQU     00110000B         ; LCD init koda

LCD5X7  EQU     00111000B         ; LCD 5 X 7  karakter, 2 vrstici

LCD5X10 EQU     00110100B         ; LCD 5 X 10 karakter, 1 vrstica

LCDINCC EQU     00000110B         ; LCD increment cursor

LCDON   EQU     00001100B         ; LCD displ, cursor in blink ON

LCDCLR  EQU     00000001B         ; LCD clear display

LCDHOME EQU     00000010B         ; LCD cursor home

; --------------------------------------------------------------------------

; Statusi vpisani v 74HC137

; --------------------------------------------------------------------------

;             /GL A   CB

MASK137 EQU     01011100B         ; Maska za krmiljenje 137

OE590   EQU     00000100B         ; 74HC590  Output Enable

RC590   EQU     00000110B         ; 74HC590  RCLK

OL590   EQU     00000101B         ; 74HC590  Output Latch

SLED    EQU     00000111B         ; Prizgi led ( ugasni ostalo )

CL590   EQU     00100100B         ; 74HC590  Clear

ENLCD   EQU     00100101B         ; Enable LCD

NC137A  EQU     00100110B         ; Ni v uporabi   Q5

CTIPKE  EQU     00100111B         ; Citanje tipk

; --------------------------------------------------------------------------

; Podatki !

; --------------------------------------------------------------------------

RSEG    M32DATA

U374 :  DS 1                      ; Vsebina 74HC374

POU1 :  DS 1                      ; Pravilen status vpisov v P1

POU3 :  DS 1                      ; Pravilen status vpisov v P3

NRIN :  DS 1                      ; Stevilo meritev

RE:     DS 3                      ; Rezultat

RE1:    DS 3                      ; Rezultat 1

RE2:    DS 3                      ; Rezultat 2

RE3:    DS 3                      ; Rezultat 3

RE4:    DS 3                      ; Rezultat 4

MERI:   DS 1                      ; 1-Zahteva za meritev,0-Konec meritve

NRMR:   DS 1                      ; Stevolo meritev

NRCA:   DS 1                      ; Cas meritve

ZANK:   DS 1                      ; Stevilo zank

POT:    DS 1                      ; Potenciometer

SET16:  DS 2                      ; Vhodni za - 16 bit aritmetiko

SET32:  DS 4                      ; Vhodni za - 32 bit aritmetiko

MUL16:  DS 2                      ; Mnozitelj za 16 bit mnozenje

DIV16:  DS 2                      ; Delitelj za 16 bit mnozenje

ADD16:  DS 2                      ; Sestevanec za 16 bit sestevanje

SUB16:  DS 2                      ; Odstevanec za 16 bit odstevanje

ADD32:  DS 4                      ; Sestevanec za 32 bit sestevanje

SUB32:  DS 4                      ; Odstevanec za 32 bit odstevanje

INDATA: DS 2                      ; Vhodni podatki -> decimalni zapis

DI:     DS 2                      ; Delovno polje pri BIN2DEC rutini

OP_0:   DS 1                      ; Izhodna polja za 32 bitne operacije

OP_1:   DS 1                      ;

OP_2:   DS 1                      ;

OP_3:   DS 1                      ;

DVCO1:  DS 4                      ; Rezultat vco 1

DVCO2:  DS 4                      ; Rezultat vco 2

DVCX1:  DS 4                      ; Rezultat vco externi 1

DVCX2:  DS 4                      ; Rezultat vco externi 2

DMELE:  DS 4                      ; Rezultat leva meja

DMEDE:  DS 4                      ; Rezultat desna meja

TMP_0:  DS 1                      ; 32 bitna delovna polja

TMP_1:  DS 1                      ;

TMP_2:  DS 1                      ;

TMP_3:  DS 1                      ;

DSP_1:  DS 1                      ; Izhod iz BIN2DEC rutine

DSP_2:  DS 1                      ; je v dolzini petih znakov.

DSP_3:  DS 1                      ;

DSP_4:  DS 1                      ;

DSP_5:  DS 1                      ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Program uporablja interupte !!! zato se rutine lahko zacno

; na adresi 0030h !

; --------------------------------------------------------------------------

RSEG    M32CODE           ;

ORG     0000H             ;

AJMP    START             ; Reset

ORG     0003H             ;

SJMP    EXIN              ; external interupt 0

ORG     000BH             ;

RETI                      ; internal-timer 0

ORG     0013H             ;

RETI                      ; external interupt 1

ORG     001BH             ;

RETI                      ; internal-timer 1

ORG     0023H             ;

RETI                      ; Serial port

ORG     002BH             ;

RETI                      ; internal timer 2 ( ni v 2051 !)

ORG     0030H

; --------------------------------------------------------------------------

; Interupt rutina.

; --------------------------------------------------------------------------

EXIN:   PUSH    7                 ; Shranimo registre na SP

PUSH    6                 ; da rutina sama nebi zmotila

PUSH    5                 ; delovanja glavnega programa

PUSH    4                 ;

PUSH    3                 ;

PUSH    2                 ;

PUSH    1                 ;

PUSH    0                 ; R0

PUSH    0F0H              ; B

PUSH    0E0H              ; A

PUSH    0D0H              ; Shrani PSW

MOV     R2,MERI           ;

CJNE    R2,#0 EXIN4       ; Glavni program zahteva meritve

SJMP    EXIN5             ; Ce je MERI 0 preskoci meritev

EXIN4:  MOV     R4,NRIN           ; Primerjaj stevilo meritev

DEC     R4                ;

MOV     NRIN,R4           ;

CJNE    R4,#0 EXIN1       ; Meritev se ni koncana

MOV R5,#OL590             ; premakni iz stevca na izhod..

ACALL   SET137            ;

MOV     P1,#0FFH          ; pripravi port za citanje...

MOV     R5,#OE590         ; prikljuci izhod iz 590 !

ACALL   SET137            ;

MOV     RE+2,P1           ; premakni port

MOV     RE+1,TL0          ; Premakni se stevec

MOV     RE,TH0            ;

EXIN5:  MOV     R5,#SLED          ; prizgi led (deselekt 74HC590!)

ACALL   SET137            ;

MOV     TL0,#0            ; reset stevca

MOV     TH0,#0            ;

MOV     R5,#CL590         ; Obrisi tudi stevec 74HC590 !

ACALL   SET137            ;

MOV     R5,#SLED          ; prizgi led (deselekt 74HC590!)

ACALL   SET137            ;

MOV     MERI,#0           ; Meritev je koncana

EXIN1:  POP     0D0H              ; Vrni PSW

POP     0E0H              ; A

POP     0F0H              ; B

POP     0                 ; Vrni se vse ostale registre

POP     1                 ;

POP     2                 ;

POP     3                 ;

POP     4                 ;

POP     5                 ;

POP     6                 ;

POP     7                 ;

RETI                      ; Koncaj prekinitveno rutino.

; --------------------------------------------------------------------------

; U374

; BIT  0 1 - Krmiljenje LCD displeya.

; --------------------------------------------------------------------------

; BIT     2 3 - Izbira merilnega vhoda

; --------------------------------------------------------------------------

;         0 0    preskaler za VCO 2

;         0 1    vhod brez preskalerja

;         1 0    preskaler za zunanji signal

;         1 1    preskaler za VCO 1

; --------------------------------------------------------------------------

; BIT         4 5 6 7 - Izbira komparatorskega vhoda

; --------------------------------------------------------------------------

;             0   0 0 - neizkorisceno

;             0   0 1 - Levo

;             0   1 0 - neizkorisceno

;             0   1 1 - Desno

;             1   0 0 - neizkorisceno

;             1   0 1 - neizkorisceno

;             1   1 0 - neizkorisceno

;             1   1 1 - potenciometer  1

; --------------------------------------------------------------------------

; BIT          5  - Izbira casa meritve

; --------------------------------------------------------------------------

;              0  - cas meritve podaljsan na 2 krat.

;              1  - normalno

; --------------------------------------------------------------------------

; Inicializacija programa

; --------------------------------------------------------------------------

START:  MOV     SP,#65H           ; POZOR !! PAZI NA SP !

ACALL   LCDINIT           ; LCD se spravi k zivljenju

MOV     POU3,#11110111B   ; Init POU3

MOV     P3,POU3           ; Premakni na P3

MOV     TL0,#0            ; reset stevca

MOV     TH0,#0            ;

MOV     R5,#CL590         ; Obrisi 590 !

ACALL   SET137            ;

MOV     R5,#SLED          ; prizgi led (ugasni 590!)

ACALL   SET137            ;

MOV     U374,#11011111B   ; Init

MOV     NRCA,#8           ; Cas trajanja meritve  (4,8)

; --------------------------------------------------------------------------

; Nastavitev hitrosti merjenja

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     R2,NRCA           ; Set bitov glede na cas

CJNE    R2,#4 INIX        ;

MOV     A,U374            ;

SETB    ACC.5             ;

MOV     U374,A            ;

INIX:                             ;

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     P1,U374           ; Podatki, ki so od prej

CLR     P3.3              ; DOL

SETB    P3.3              ; GOR in je vpisano

MOV     TMOD,#05H         ; Timer0 - 16 bit counter

SETB    TCON.4            ;

SETB    TCON.0            ; Prekinitev ob prehodu navzdol.

SETB    IE.0              ; Dovoljenje za zunanjo pr. nr 0 !

SETB    IE.7              ; Hooj prekinitve laufajo !

MOV     NRMR,#10          ; Stevilo meritev za povprecenje

; --------------------------------------------------------------------------

; Glavna zanka

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     POT,#'0'          ;

MOV     A,#84             ; V zadnjo vrstico izpisi

ADD     A,#LCDDADR        ;

ACALL   WRIINS            ; text, ki je na naslovu

ACALL   DEL1MS            ;

MOV     DPTR,#OBMOC       ; obmoc

ACALL   OUTSTR            ;

MOV     A,#0              ; V zadnjo vrstico izpisi

ADD     A,#LCDDADR        ;

ACALL   WRIINS            ; text, ki je na naslovu

ACALL   DEL1MS            ;

MOV     DPTR,#EXT         ; Zunanji vhod

ACALL   OUTSTR            ;

MOV     A,#64             ; V zadnjo vrstico izpisi

ADD     A,#LCDDADR        ;

ACALL   WRIINS            ; text, ki je na naslovu

ACALL   DEL1MS            ;

MOV     DPTR,#V12         ; Zunanji vhod

ACALL   OUTSTR            ;

MOV     A,#1              ; zacetna vrednost razmerja meritev

MOV     ZANK,A            ;

GZANKA:                           ;

MOV     A,ZANK            ; Primerjaj ce je ze cas za meritev obmocja

DEC     A                 ; Zmanjsaj stevec prehodov

MOV     ZANK,A            ; shrani

CJNE    A,#0 GZANK1       ; ce ni nula preskoci meritev obmocja

MOV     A,#5              ; drugace postavi v stevec 20 in

MOV     ZANK,A            ; shrani, ter izmeri obmocje

MOV     NRMR,#2           ; za meritev mej  povprecenje z 2

MOV     A,U374            ; Preklopi na levo mejo

CLR     ACC.4             ;

CLR     ACC.6             ;

SETB    ACC.7             ;

MOV     U374,A            ;

MOV     P1,U374           ;

CLR     P3.3              ;

SETB    P3.3              ;

ACALL   VCO1              ;

ACALL   VCO1              ;

ACALL   VCO2              ;

ACALL   IZRMF             ; izracunaj rezultat - upostevaj MF

MOV     DMELE+0,OP_0

MOV     DMELE+1,OP_1

MOV     DMELE+2,OP_2

MOV     DMELE+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#90             ; in izpisi na poziciji 90 LCD-ja

ACALL   PI4DEC            ; s samo stirimi znaki

MOV     A,U374            ; Preklopi na desno mejo

CLR     ACC.4             ;

SETB    ACC.6             ;

SETB    ACC.7             ;

MOV     U374,A            ;

MOV     P1,U374           ;

CLR     P3.3              ;

SETB    P3.3              ; Vpisi !

ACALL   VCO1              ;

ACALL   VCO1              ;

ACALL   VCO2              ;

ACALL   IZRMF             ; izracunaj rezultat - upostevaj MF

MOV     DMEDE+0,OP_0

MOV     DMEDE+1,OP_1

MOV     DMEDE+2,OP_2

MOV     DMEDE+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#96             ; in izpisi na poziciji 90 LCD-ja

ACALL   PI4DEC            ; s samo stirimi znaki

GZANK1: MOV     A,U374            ; Vrni na potenciometer

SETB    ACC.4             ;

SETB    ACC.6             ;

SETB    ACC.7             ;

MOV     U374,A            ;

MOV     P1,U374           ;

CLR     P3.3              ;

SETB    P3.3              ;

ACALL   VCO1              ; Izmeri VCO1

MOV     NRMR,#10          ;

ACALL   VCO1              ; Izmeri VCO1

ACALL   VCO2              ; Izmeri VCO2

; --------------------------------------------------------------------------

; Prvi  rezultat v Ghz ( VCO #2)

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     OP_0,RE1+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE1+1        ;

MOV     OP_2,RE1          ;

MOV     OP_3,#0           ;

ACALL   PRETV             ; impulz.->rezultat (presk.,cas,meritve)

MOV     DVCO2+0,OP_0

MOV     DVCO2+1,OP_1

MOV     DVCO2+2,OP_2

MOV     DVCO2+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#75             ; in izpisi na poziciji 64 LCD-ja

ACALL   PISDEC            ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Drugi rezultat v Ghz ( VCO #1)

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     OP_0,RE2+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE2+1        ;

MOV     OP_2,RE2          ;

MOV     OP_3,#0           ;

ACALL   PRETV             ; impulz.->rezultat (presk.,cas,meritve)

MOV     DVCO1+0,OP_0

MOV     DVCO1+1,OP_1

MOV     DVCO1+2,OP_2

MOV     DVCO1+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#68             ; in izpisi na poziciji 72 LCD-ja

ACALL   PISDEC            ;

ACALL   IZRMF             ; izracunaj rezultat - upostevaj MF

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#20             ; in izpisi na poziciji 20 LCD-ja

ACALL   PISDEC            ;

;

ACALL   VCO3

; --------------------------------------------------------------------------

; Tretji rezultat v Ghz ( VCO zunanji)

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     OP_0,RE3+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE3+1        ;

MOV     OP_2,RE3          ;

MOV     OP_3,#0           ;

ACALL   PRETV             ; impulz.->rezultat (presk.,cas,meritve)

MOV     DVCX1+0,OP_0

MOV     DVCX1+1,OP_1

MOV     DVCX1+2,OP_2

MOV     DVCX1+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#11             ; in izpisi na poziciji 64 LCD-ja

ACALL   PISDEC            ;

ACALL   VCO4

; --------------------------------------------------------------------------

; Cetrti rezultat v Mhz ( VCO 2 zunanji)

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     OP_0,RE4+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE4+1        ;

MOV     OP_2,RE4          ;

MOV     OP_3,#0           ;

ACALL   PRETV             ; impulz.->rezultat (presk.,cas,meritve)

MOV     DVCX2+0,OP_0

MOV     DVCX2+1,OP_1

MOV     DVCX2+2,OP_2

MOV     DVCX2+3,OP_3

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#31             ; in izpisi na poziciji 64 LCD-ja

ACALL   PISDEC            ;

;       MOV     A,#31             ; V tretjo vrstico izpisi

;       ADD     A,#LCDDADR        ;

;       ACALL   WRIINS            ; text, ki je na naslovu

;       ACALL   DEL1MS            ;

;       MOV     A,POT             ; potenciometer

;       ACALL   WRIDAT            ;

MOV     R1,POT            ;

CJNE    R1,#'0',GZANK2    ;

CLR     IE.7              ; Hooj prekinitve NE laufajo !

PUSH    7

PUSH    6

PUSH    0

PUSH    ACC

MOV     R5,#SLED          ; prizgi led - vodila ne sme

ACALL   SET137            ; motiti nobena naprava

MOV     P1,#0FFH          ; Poslji sinhro FF

MOV     R7,#40            ; 20 ms

ACALL   DELAYR7           ;

MOV     P1,#00H           ; Posliji sinhro 00

MOV     R7,#41            ; potem se 41 ms

ACALL   DELAYR7           ;

MOV     R6,#26            ; poslji 24 znakov

MOV     R0,#DVCO1

GZANK3: MOV     A,@R0             ;

INC     R0                ; Naslednji znak

MOV     P1,A              ;

MOV     R7,#8             ; med vsakim je 20 ms !

ACALL   DELAYR7           ;

MOV     R7,#220           ;

GZANK4: NOP                       ; se malo vec je treba

NOP

DJNZ    R7,GZANK4         ;

DJNZ    R6,GZANK3         ; poslani so vsi znaki.

POP     ACC

POP     0

POP     6

POP     7

MOV     POT,#'1'

SETB    IE.7              ; Hooj prekinitve laufajo !

GZANK2:

AJMP    GZANKA            ; do vecnosti..hi

OBMOC:  DB      'Obm.:     -      Mhz',0

EXT:    DB      'Zun.vhod:        Mhz',0

V12:    DB      'VCO              Mhz',0

; --------------------------------------------------------------------------

; Procedure

; --------------------------------------------------------------------------

; Izracun rezultata  VCO1-VCO2-MF !   MV=70.7 Mhz

; --------------------------------------------------------------------------

IZRMF:  MOV     OP_0,RE2+2        ; Rezultat VCO2 v OP

MOV     OP_1,RE2+1        ;

MOV     OP_2,RE2          ;

MOV     OP_3,#0           ;

MOV     SUB32+3,RE1+2     ; Rezultat VCO1 v SUB32

MOV     SUB32+2,RE1+1     ;

MOV     SUB32+1,RE1       ;

MOV     SUB32+0,#0        ;

ACALL   SUB_32            ; Odstej

ACALL   PRETV             ; impulz.->rezultat (presk.,cas,meritve)

MOV     SUB32+0,#0        ;

MOV     SUB32+1,#0        ; Odstej se medfrekvenco

MOV     SUB32+2,#2        ;

MOV     SUB32+3,#195      ;

ACALL   SUB_32            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Meri VCO1

; --------------------------------------------------------------------------

VCO1:   MOV     A,U374            ;

CLR     ACC.2             ; Vhod 1

CLR     ACC.3             ;

ACALL   IZMERI            ;

MOV     RE1,RE            ; Premakni v rezultat 1

MOV     RE1+1,RE+1        ;

MOV     RE1+2,RE+2        ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Meri VCO2

; --------------------------------------------------------------------------

VCO2:   MOV     A,U374            ;

SETB    ACC.3             ; Vhod 2

SETB    ACC.2             ;

ACALL   IZMERI            ;

MOV     RE2,RE            ; Premakni v rezultat 2

MOV     RE2+1,RE+1        ;

MOV     RE2+2,RE+2        ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Meri VCO3

; --------------------------------------------------------------------------

VCO3:   MOV     A,U374            ;

CLR     ACC.3             ; Vhod 3

SETB    ACC.2             ;

ACALL   IZMERI            ;

MOV     RE3,RE            ; Premakni v rezultat 2

MOV     RE3+1,RE+1        ;

MOV     RE3+2,RE+2        ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Meri VCO4

; --------------------------------------------------------------------------

VCO4:   MOV     A,U374            ;

;       SETB    ACC.3             ;

;       CLR     ACC.2             ; Vhod 4

CLR     ACC.3             ;   ZACASNO 1

SETB    ACC.2             ;        VHOD !

ACALL   IZMERI            ;

MOV     RE4,RE            ; Premakni v rezultat 2

MOV     RE4+1,RE+1        ;

MOV     RE4+2,RE+2        ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Pretvorba glede na cas merjenja in stevilo vzorcev.

; --------------------------------------------------------------------------

PRETV:  MOV     DIV16,#0          ; Povprecenje..deljeno s stevilom

MOV     DIV16+1,NRMR      ; meritev

ACALL   DIV_16            ;

MOV     MUL16,#0          ; pomnozi z 128 ( preskaler)

MOV     MUL16+1,#32       ; (hmm.. mnozi s 32 in kasneje deli s 5)

ACALL   MUL_16            ; (rezultat se tako lazje ohranja v mejah)

MOV     DIV16,#0          ;

MOV     DIV16+1,NRCA      ; deli casovno konstanto

ACALL   DIV_16            ;

MOV     DIV16,#0          ;

MOV     DIV16+1,#5        ; deli s 20

ACALL   DIV_16            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Pretvorba glede na cas merjenja in stevilo vzorcev. SAMO VCOX2 !

; tu ne delimo s 128, ker na tem vhodu ni preskalerja !

; --------------------------------------------------------------------------

PRETV4: MOV     DIV16,#0          ; Povprecenje..deljeno s stevilom

MOV     DIV16+1,NRMR      ; meritev

ACALL   DIV_16            ;

MOV     DIV16,#0          ;

MOV     DIV16+1,NRCA      ; deli casovno konstanto

ACALL   DIV_16            ;

MOV     DIV16,#0          ;

MOV     DIV16+1,#20       ; deli s 20

ACALL   DIV_16            ;

RET

; --------------------------------------------------------------------------

; Meritev na enem od portov

; --------------------------------------------------------------------------

IZMERI: MOV     U374,A            ; Shrani v U374

MOV     P1,U374           ; Premik na port

SETB    P3.3              ; DOL

SETB    P3.3              ; GOR in je vpisano

MOV     NRIN,NRMR         ; Stevilo meritev je 10

MOV     MERI,#1           ; Zahtevaj meritev v interrupt rutini

IZMERI1:MOV     R5,#CTIPKE        ; Selekt sitanje tipk

CALL    SET137            ;

SETB    P1.0              ;

SETB    P1.1              ;

SETB    P1.2              ; maska - katere tipke sploh citamo

MOV     TMP_0,P1          ;

MOV     R5,#SLED          ; Deselekt vseh enot - prizgi LED

CALL    SET137            ;

MOV     A,TMP_0           ;

JB      ACC.2,IZMERI2     ;

MOV     POT,#'2'          ; Pritisnjena tipka 2

IZMERI2:JB      ACC.1,IZMERI3     ;

MOV     POT,#'1'          ; Pritisnjena tipka 1

IZMERI3:JB      ACC.0,IZMERI4     ;

MOV     POT,#'0'          ; Pritisnjena tipka 0  ****PRENOS ? ****

IZMERI4:MOV     A,#0              ;

CJNE    A,MERI IZMERI1    ; Cakaj dokler meritev ni koncana

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpisi prvi rezultat v Mhz pred preskalerjem

; --------------------------------------------------------------------------

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina ni uporabljena in je tu dokler je program v razvoju !

; --------------------------------------------------------------------------

IZRE1:  MOV     OP_0,RE1+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE1+1        ;

MOV     OP_2,RE1          ;

MOV     OP_3,#0           ;

MOV     MUL16,#0          ; pomnozi z 5

MOV     MUL16+1,#5        ;

ACALL   MUL_16            ;

MOV     DIV16,#0          ; Ja ok rezultat delis z 8

MOV     DIV16+1,NRCA      ; zaradi trajanja casovne

ACALL   DIV_16            ; baze

MOV     DIV16,#0          ; Povprecenje..deljeno s stevilom

MOV     DIV16+1,NRMR      ; meritev

ACALL   DIV_16            ;

ACALL   BIN2DEC           ; Izpisi prvi rezultat - pretvori

MOV     A,#0              ; Pisi na 0 adresi LCD -ja

ACALL   PISDEC            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpisi drugi rezultat v Mhz pred preskalerjem

; --------------------------------------------------------------------------

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina ni uporabljena in je tu dokler je program v razvoju !

; --------------------------------------------------------------------------

IZRE2:  MOV     OP_0,RE2+2        ; Rezultat v OP

MOV     OP_1,RE2+1        ;

MOV     OP_2,RE2          ;

MOV     OP_3,#0           ;

MOV     MUL16,#0          ; pomnozi z 5

MOV     MUL16+1,#5        ;

ACALL   MUL_16            ;

MOV     DIV16,#0          ; Ja ok rezultat delis z 8

MOV     DIV16+1,NRCA      ; zaradi trajanja casovne

ACALL   DIV_16            ; baze

MOV     DIV16,#0          ; povprecenje..deljeno s stevilom

MOV     DIV16+1,NRMR      ; meritev

ACALL   DIV_16            ;

ACALL   BIN2DEC           ; pretvori iz bin v dec

MOV     A,#8              ; Pisi na 8 adresi LCD -ja

ACALL   PISDEC            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Setiranje 137 preko maske

; --------------------------------------------------------------------------

SET137: MOV     A,POU3            ; Programski latch za P3 reg.

ANL     A,#MASK137        ;

ORL     A,R5              ;

MOV     P3,A              ;

MOV     POU3,A            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpis registrov na LCD

; --------------------------------------------------------------------------

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina ni uporabljena in je tu dokler je program v razvoju !

; na LCD izpisuje vsebino registrov, pri cemer njihove vsebine ne poskoduje

; --------------------------------------------------------------------------

DISPR:  PUSH    7                 ; Shranimo registre na SP

PUSH    6                 ; da rutina sama nebi zmotila

PUSH    5                 ; delovanja..

PUSH    4                 ;

PUSH    3                 ;

PUSH    2                 ;

PUSH    1                 ;

PUSH    0                 ; R0

MOV     R0,B              ; shrani se b

PUSH    0                 ;

MOV     R0,A              ;

PUSH    0                 ;

MOV     R0,0D0H           ; PSW

PUSH    0                 ;

MOV     R0,POU3           ;

PUSH    0                 ;

MOV     R0,P1             ;

PUSH    0                 ;

MOV     R0,089H           ; TCON

PUSH    0                 ;

MOV     R0,088H           ; TMOD

PUSH    0                 ;

MOV     R0,0A8H           ; IE

PUSH    0                 ;

MOV     R0,08DH           ; TH1

MOV     R1,08BH           ; TL1

PUSH    0                 ;

PUSH    1                 ;

MOV     R0,08CH           ; TH0

MOV     R1,08AH           ; TL0

PUSH    0                 ;

PUSH    1                 ;

MOV     A,#LCDDADR        ;

ACALL   WRIINS            ;

ACALL   DEL1MS            ; Obvezno pocakaj

MOV     DPTR,#WRX         ; Izpisi glavo !

ACALL   OUTSTR            ;

MOV     R4,#14H           ; Izpisi se 20 pozicij

MOV     R1,81H            ; iz stacka

DISPR1: ACALL   PISREG            ;

DEC     R1                ;

DJNZ    R4,DISPR1         ;

POP     0                 ; Sedaj pa pazi da ne povozis stevcev !

POP     0                 ;

POP     0                 ;

POP     0                 ;

POP     0                 ;

MOV     0A8H,R0           ; Ostalo pa lepo vrni

POP     0                 ;

MOV     088H,R0           ;

POP     0                 ;

MOV     089H,R0           ;

POP     0                 ;

POP     0                 ;

MOV     P3,POU3           ;

POP     0                 ;

MOV     0D0H,R0           ;

POP     0                 ;

MOV     A,R0              ;

POP     0                 ;

MOV     B,R0              ;

POP     0                 ;

POP     1                 ;

POP     2                 ;

POP     3                 ;

POP     4                 ;

POP     5                 ;

POP     6                 ;

POP     7                 ;

RET                       ;

WRX:    DB 'T0  T1  IETMTCP1P3PS A B 0 1 2 3 4 5 6 7',0

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpis memorijske lokacije Hexa na LCD

; --------------------------------------------------------------------------

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina ni uporabljena in je tu dokler je program v razvoju !

; na LCD izpisuje vsebino registrov, pri cemer njihove vsebine ne poskoduje

; --------------------------------------------------------------------------

PISREG: MOV     A,@R1             ; Naslov je v R1

SWAP    A                 ;

ANL     A,#0FH            ; Najprej H del

ACALL   NUM2CH            ; Pretvori v cifro

ACALL   WRIDAT            ; in izpisi

MOV     A,@R1             ; potem se L del

ANL     A,#0FH            ;

ACALL   NUM2CH            ; Pretvori v cifro

ACALL   WRIDAT            ; in izpisi

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Inicializacija displeja

; --------------------------------------------------------------------------

LCDINIT: MOV     DPTR,#LINT       ; DPTR na podatke

LCDINI1: CLR     A                ; Obrisi A

MOVC    A,@A+DPTR        ; Premakni v A stevec  ponovitev

JZ      LCDINI3          ; Ce je 0 koncaj

MOV     R6,A             ; Izvedi

LCDINI2: ACALL   DEL1MS           ;        zakasnitve

DJNZ    R6,LCDINI2       ;

INC     DPTR             ; Naslednji podatek

CLR     A                ;

MOVC    A,@A+DPTR        ; Premakni v A in ga zapisi

ACALL   WRIINS           ; v instrukciski register

INC     DPTR             ;

SJMP    LCDINI1          ;

LCDINI3: RET                      ; To je vse

;

LINT:    DB      14 ,LCDINT       ; Inicializacija

DB      06H,LCDINT       ; Inicializacija

DB      01H,LCDINT       ; Inicializacija

DB      01H,LCD5X7       ; 2.vrstici, 5x7 pixlov

DB      01H,LCDON        ; Prizgi LCD

DB      01H,LCDCLR       ; Obrisi vsebino

DB      01H,LCDHOME      ; Kurzor na zacetek

DB      00H              ; Koncaj.

; --------------------------------------------------------------------------

; Procedura izpisuje 0 term. string na LCD

; Naslov stringa damo v DPTR register

; --------------------------------------------------------------------------

OUTSTR:	CLR     A                 ;

MOVC    A,@A+DPTR         ; Vzemi znak

JZ      OUTST1            ; konec ko je 0

ACALL   WRIDAT            ; Pisi znak na LCD

INC     DPTR              ; naslednji znak

SJMP    OUTSTR            ;

OUTST1: RET                       ; To je vse

; --------------------------------------------------------------------------

; Procedura vpise vsebino v A  v instr.  ali  data register

; WRIDAT - vpis v data register

; WRIINS - vpis v Iinstrukcijski register

; --------------------------------------------------------------------------

WRIDAT: MOV     P1,U374           ; Podatki, ki so od prej

SETB    P1.0              ; Nastavitev data registra

SJMP    WRID01            ; Naprej isto kot pri inst

WRIINS: MOV     P1,U374           ;

CLR     P1.0              ; Nastavitev instr. regista

WRID01: CLR     P1.1              ; Vpisovali bomo

MOV     U374,P1           ;

CLR     P3.3              ; DOL

SETB    P3.3              ; GOR in je vpisano

MOV     P1,A              ; Vpis data na P1

MOV     R5,#ENLCD         ; Enable LCD

ACALL   SET137            ;

ACALL   DEL1MS            ; Cakaj

MOV     R5,#SLED          ; Disable LCD

ACALL   SET137            ;

RET                       ; To je vse

; --------------------------------------------------------------------------

; Zakasnitev 1 ms za takt 11.059 ( brez prekinitev..hi)

; --------------------------------------------------------------------------

DEL1MS: PUSH ACC                  ; Shrani ACC,B in R7

PUSH B                    ;

PUSH 7                    ;

MOV R7,#150               ; 150 x podeli

MOV A,#01H                ; 1 z

MOV B,#01H                ;     1

DEL1M1: DIV AB                    ;

DJNZ R7,DEL1M1            ;

POP 7                     ; Vrni vsebino registrov

POP B                     ;

POP ACC                   ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Zakasnitev za R7 ms

; --------------------------------------------------------------------------

DELAYR7:LCALL   DEL1MS            ;

DJNZ    R7,DELAYR7        ; R7 x poklici zakasnitev 1 ms.

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpis petmestnega decimalnega stevila na LCD

; --------------------------------------------------------------------------

PISDEC: ADD     A,#LCDDADR        ;

ACALL   WRIINS            ;

ACALL   DEL1MS            ; Obvezno pocakaj

MOV     R1,#5             ;

MOV     R0,#DSP_5         ;

PISDE1: MOV     A,@R0             ;

ACALL   NUM2CH            ;

ACALL   WRIDAT            ; in izpisi

CJNE    R1,#2 PISDE2

MOV     A,#'.'

ACALL   WRIDAT

PISDE2:

DEC     R0                ;

DJNZ    R1,PISDE1         ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Izpis stirimestnega decimalnega stevila na LCD

; --------------------------------------------------------------------------

PI4DEC: ADD     A,#LCDDADR        ; Pisi na pozicijo A

ACALL   WRIINS            ;

ACALL   DEL1MS            ; Obvezno pocakaj

MOV     R1,#4             ;

MOV     R0,#DSP_5         ;

PI4DE1: MOV     A,@R0             ;

ACALL   NUM2CH            ;

ACALL   WRIDAT            ; in izpisi

DEC     R0                ;

DJNZ    R1,PI4DE1         ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina pretvori binarni zapis v decimalnega

; VHOD:  INDATA

; IZHOD: DSP_1   ENICE

;        DSP_2   DESETICE

;        DSP_3   STOTICE

;        DSP_4   TISOCICE

;        DSP_5   DESETTISOCICE

; --------------------------------------------------------------------------

BIN2DEC:                          ;

MOV     INDATA,OP_1       ;  Vhodni podatki

MOV     INDATA+1,OP_0     ;

MOV     DI,#39            ;  10000 ---> DI

MOV     DI+1,#16          ;

ACALL   MESTO             ;  Rezultat je vedno v DSP_1

MOV     DSP_5,DSP_1       ;

MOV     INDATA,OP_1       ;  OP_0,OP_1 je ostanek

MOV     INDATA+1,OP_0     ;

MOV     DI,#3             ;  1000 ---> DI

MOV     DI+1,#232         ;

ACALL   MESTO             ;  Rezultat je vedno v DSP_1

MOV     DSP_4,DSP_1       ;

MOV     INDATA,OP_1       ;  OP_0,OP_1 je ostanek

MOV     INDATA+1,OP_0     ;

MOV     DI,#0             ;

MOV     DI+1,#100         ;  100 ----> DI

ACALL   MESTO             ;

MOV     DSP_3,DSP_1       ;

MOV     INDATA,OP_1       ;

MOV     INDATA+1,OP_0     ;

MOV     DI,#0             ;

MOV     DI+1,#10          ;  10 -----> DI

ACALL   MESTO             ;

MOV     DSP_2,DSP_1       ;

MOV     DSP_1,OP_0        ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina izpise posamezno decimalno mesto

; --------------------------------------------------------------------------

MESTO:  MOV     SET16,INDATA      ; Vhodni podatki --> 1.argument

MOV     SET16+1,INDATA+1  ; za matematicne operacije

ACALL   LOAD_16           ;

MOV     DIV16,DI          ; Deli s faktorjem v DI

MOV     DIV16+1,DI+1      ;

ACALL   DIV_16            ;

MOV     DSP_1,OP_0        ; Rezultat v DSP_1

MOV     SET16+1,OP_0      ; Rezultat napolni v prvi argument

MOV     SET16,#0          ; Priprava za iskanje razlike

ACALL   LOAD_16           ;

MOV     MUL16,DI          ; Mnozi z DI !

MOV     MUL16+1,DI+1      ;

ACALL   MUL_16            ;

MOV     SUB16+1,OP_0      ; Rezultat odstej od podatkov

MOV     SUB16,OP_1        ;

MOV     SET16,INDATA      ; Vhodni podatki gredo c LOAD16

MOV     SET16+1,INDATA+1  ;

ACALL   LOAD_16           ; Napolni

ACALL   SUB_16            ; Odstej !

RET                       ; Rezultat je v OP_?

;

; --------------------------------------------------------------------------

; Pretvorba iz stevilk v character

; --------------------------------------------------------------------------

NUM2CH: MOV     DPTR,#CIFRE       ; DPTR na start tabele CIFRE

MOVC    A,@A+DPTR         ; A je odmik od zacetka tabele

RET                       ;

CIFRE:  DB  '0123456789ABCDEF',0  ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Matematicni del 32bitne aritmetike

; --------------------------------------------------------------------------

LOAD_16:

; --------------------------------------------------------------------------

; Premik 16 bitnega stevila v operand

; --------------------------------------------------------------------------

MOV     OP_3,#0           ;

MOV     OP_2,#0           ;

MOV     OP_1,SET16        ;

MOV     OP_0,SET16 + 1    ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Premik 32 bitnega stevila v operand

; --------------------------------------------------------------------------

LOAD_32:MOV     OP_3,SET32        ;

MOV     OP_2,SET32 + 1    ;

MOV     OP_1,SET32 + 2    ;

MOV     OP_0,SET32 + 3    ;

RET                       ;

;

; --------------------------------------------------------------------------

; Premik spodnjega dela 32 bitnega stevila v R6,R7

; --------------------------------------------------------------------------

LOW_16: MOV     R6,OP_1           ;

MOV     R7,OP_0           ;

RET                       ;

;

; --------------------------------------------------------------------------

; Premik srednjega dela 32 bitnega stevila v R6,R7

; --------------------------------------------------------------------------

MID_16: MOV     R6,OP_2           ;

MOV     R7,OP_1           ;

RET                       ;

;

; --------------------------------------------------------------------------

; Premik gornjega dela 32 bitnega stevila v R6,R7

; --------------------------------------------------------------------------

HIGH_16:MOV     R6,OP_3           ;

MOV     R7,OP_2           ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Sestevanje 32 bitnega stevila z 16 bitnim stevilom -> OP_0..OP_3

; -------------------------------------------------------------------------- CLR     C                 ;

ADD_16: MOV     A,OP_0            ;

ADDC    A,ADD16 + 1       ; Najprej spodnji by

MOV     OP_0,A            ;

MOV     A,OP_1            ;

ADDC    A,ADD16           ; naslednji by + carry

MOV     OP_1,A            ;

MOV     A,OP_2            ;

ADDC    A,#0              ; samo se carry

MOV     OP_2,A            ;

MOV     A,OP_3            ;

ADDC    A,#0              ; samo se carry

MOV     OP_3,A            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Sestevanje 32 bitnega stevila z 32 bitnim stevilom -> OP_0..OP_3

; --------------------------------------------------------------------------

ADD_32: CLR     C                 ;

MOV     A,OP_0            ;

ADDC    A,ADD32 + 3       ; Najprej spodnji by

MOV     OP_0,A            ;

MOV     A,OP_1            ;

ADDC    A,ADD32 + 2       ; naslednji byte + carry

MOV     OP_1,A            ;

MOV     A,OP_2            ;

ADDC    A,ADD32 + 1       ; naslednji byte + carry

MOV     OP_2,A            ;

MOV     A,OP_3            ;

ADDC    A,ADD32           ; zadnji byte + carry

MOV     OP_3,A            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Odstevanje 16 bitnega stevila od 32 bitnega stevila -> OP_0..OP_3

; --------------------------------------------------------------------------

SUB_16: CLR     C                 ;

MOV     A,OP_0            ;

SUBB    A,SUB16 + 1       ; Najprej spodnji by

MOV     OP_0,A            ;

MOV     A,OP_1            ;

SUBB    A,SUB16           ; naslednji byte + carry

MOV     OP_1,A            ;

MOV     A,OP_2            ;

SUBB    A,#0              ; naslednji byte + carry

MOV     OP_2,A            ;

MOV     A,OP_3            ;

SUBB    A,#0              ; zadnji byte + carry

MOV     OP_3,A            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Odstevanje 32 bitnega stevila od 32 bitnega stevila -> OP_0..OP_3

; --------------------------------------------------------------------------

SUB_32: CLR     C                 ;

MOV     A,OP_0            ;

SUBB    A,SUB32 + 3       ; Najprej spodnji by

MOV     OP_0,A            ;

MOV     A,OP_1            ;

SUBB    A,SUB32 + 2       ; naslednji byte + carry

MOV     OP_1,A            ;

MOV     A,OP_2            ;

SUBB    A,SUB32 + 1       ; naslednji byte + carry

MOV     OP_2,A            ;

MOV     A,OP_3            ;

SUBB    A,SUB32           ; zadnji byte + carry

MOV     OP_3,A            ;

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Mnozenje 32 bitnega stevila z 16 bitnim stevilom -> OP_0..OP_3

; --------------------------------------------------------------------------

MUL_16: MOV     TMP_3,#0          ; Obrisi zgornjih 16 bitov

MOV     TMP_2,#0          ;

MOV     B,OP_0            ; Pripravi spodji by rezultata

MOV     A,MUL16+1         ;

MUL     AB                ;

MOV     TMP_0,A           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_1,B           ; zgornji del rezultata

MOV     B,OP_1            ; Pripravi naslednji by za rezultat

MOV     A,MUL16+1         ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_1           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_1,A           ; shrani

MOV     A,B               ; vzemi zgornji del rezultata

ADDC    A,TMP_2           ; sestej in upostevaj carry prejsnje

MOV     TMP_2,A           ; operacije in shrani.

JNC     MUL_LOOP1         ;

INC     TMP_3             ; postavi carry v TMP_3

MUL_LOOP1:                        ;

MOV     B,OP_0            ;

MOV     A,MUL16           ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_1           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_1,A           ; shrani

MOV     A,B               ; vzemi zgornji del rezultata

ADDC    A TMP_2           ; sestej in upostevaj carry prejsnje

MOV     TMP_2,A           ; operacije in shrani.

JNC     MUL_LOOP2         ;

INC     TMP_3             ; postavi carry v TMP_3

MUL_LOOP2:                        ;

MOV     B,OP_2            ; Tu se zacne delo za tretji by

MOV     A,MUL16+1         ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_2           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_2,A           ; shrani

MOV     A,B               ; vzemi zgornji del rezultata

ADDC    A,TMP_3           ; sestej in upostevaj carry prejsnje

MOV     TMP_3,A           ; operacije in shrani.

MOV     B,OP_1            ; Zdaj se preostalo polovico

MOV     A,MUL16           ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_2           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_2,A           ; shrani

MOV     A,B               ; vzemi zgornji del rezultata

ADDC    A,TMP_3           ; sestej in upostevaj carry prejsnje

MOV     TMP_3,A           ; operacije in shrani.

MOV     B,OP_3            ; Koncaj se najvisji by

MOV     A,MUL16+1         ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_3           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_3,A           ; shrani

MOV     B,OP_2            ; Zgornji del ? ni ! (32bit math)

MOV     A,MUL16           ;

MUL     AB                ;

ADD     A,TMP_3           ; spodnji del rezultata

MOV     TMP_3,A           ; shrani

SJMP    TMPOP             ; Premakni vse TMP v OP

;

; --------------------------------------------------------------------------

; Deljenje 32 bitnega stevila z 16 bitnim stevilom -> OP_0..OP_3

; --------------------------------------------------------------------------

DIV_16: MOV     R7,#0             ;

MOV     R6,#0             ; Obrisi ostanek

MOV     TMP_0,#0          ;

MOV     TMP_1,#0          ;

MOV     TMP_2,#0          ;

MOV     TMP_3,#0          ;

MOV     R1,DIV16          ; pripravi divisor

MOV     R0,DIV16+1        ;

MOV     R5,#32            ; delaj za 32 bitov

DIV_LOOP:                         ; Tu se zacne zanka

CALL    SHIFT_D           ; premakni dividend in vrni MSB in C

MOV     A,R6              ; premakni Carry v LSB ostanka

RLC     A                 ;

MOV     R6,A              ;

MOV     A,R7              ;

RLC     A                 ;

MOV     R7,A              ; testiraj ce je R7:R6 >= R1:R0

CLR     C                 ;

MOV     A,R7              ; odstej R1 od R7 da bi videl ce je R1 < R7

SUBB    A,R1              ; A = R7 - R1, carry je 1 ce je  R7 < R1

JC      CANT_SUB          ; Tu je  R7>=R1

JNZ     CAN_SUB           ; skoci ce je R7>R1

CLR     C                 ; ce je R7= 1, test za R6>=R0

MOV     A,R6              ;

SUBB    A,R0              ; A=R6-R0, carry je 1 ce je R6<R0

JC      CANT_SUB          ;

CAN_SUB:CLR     C                 ; odsterj divisor od dela ostanka

MOV     A,R6              ;

SUBB    A,R0              ; A=R6-R0

MOV     R6,A              ;

MOV     A,R7              ;

SUBB    A,R1              ; A=R7-R1-Borrow

MOV     R7,A              ;

SETB    C                 ; premakni 1 v kvocient

JMP     QUOT              ;

CANT_SUB:                         ; premakni 0 v kvocient

CLR     C                 ;

QUOT:   CALL    SHIFT_Q           ; premakni carry v kvocient

DJNZ    R5,DIV_LOOP       ; Napravi za vse bite

TMPOP:  MOV     OP_0,TMP_0        ; Koncano ! Premakni vse TMP v OP

MOV     OP_1,TMP_1        ;

MOV     OP_2,TMP_2        ;

MOV     OP_3,TMP_3        ;

RET                       ; To je vse.

;

SHIFT_D:MOV     A,R1              ; Shrani R1 regiter...

CLR     C                 ;

MOV     R1,#OP_0          ; Naslov premikajocega podrocja

SJMP    SHD1              ;

SHIFT_Q:MOV     A,R1

MOV     R1,#TMP_0         ;

SHD1:   MOV     R4,A

MOV     R3,#4             ; Premikamo 4 by

SHD2:   MOV     A,@R1             ; premakni v A

RLC     A                 ; rotiraj in

MOV     @R1,A             ; vrni v spomin

INC     R1                ; eno dalje

DJNZ    R3,SHD2           ; ponovi za vse 4 by

MOV     A,R4              ;

MOV     R1,A              ; Vrni R1 register...

RET                       ; to je vse !

END

********** program ADPCC *************

; --------------------------------------------------------------------------

; Prenos podatkov med videopomnilnikom in PC in obratno             V - S10

;

; Program je s strani avtorja dan v javno last dne 22.05.1999.

; Avtor put this program to public domain 22.05.1999.

;

; Program je dovoljeno distribuirati v vseh oblikah, prepovedano

; pa je njegovo koriscenje v komercialne namene, prav tako pa je

; tudi prepovedano  spreminjanje programske kode ali komentarjev

; v programu.

;

; Vse pripombe o delovanju,napakah,ali pa ideje za nove funkcije

; so dobrodosle !

;

; Avtor:  Darko Volk, S57UUD

; Post:   Kacice 15, 6215 Divaca, Slovenija

; E-mail: darko.volk@siol.net

; HAM:    @S50BOX.SVN.EU

; Tel:    +386 67 632-765

; ---------------------------------------------------------------------------

NAME    ADPCC        ; ZA 98S53  - ANALOGNO DIGITALNA CONVERZIJA -> PC

MDATA   SEGMENT DATA

BDATA   SEGMENT BIT

MCODE   SEGMENT CODE

PSTART  EQU     0000H             ; Program counter start

STACK 	EQU     50H               ; Startna vrednost za stack ( stack ++ )

; ----------- Banka 0 ---------

RV0     EQU 00                    ; Register equates

RV1     EQU 01                    ;

RV2     EQU 02                    ;

RV3     EQU 03                    ;

RV4     EQU 04                    ;

RV5     EQU 05                    ;

RV6     EQU 06                    ;

RV7     EQU 07                    ;

RSEG MDATA                ;

SRB:    DS 40                     ; RS232 BUFFER

IB:     DS 1                      ; INDEX BUFFERJA

INCAD:  DS 1                      ; INCREMENT SPOMINA(50 za realni cas)

RSEG BDATA                ;                  ( 1 za detaljni prenos)

BF:     DBIT 1                    ; BUFFER JE POLN

; --------------------------------------------------------------------------

; PREKINITVENE RUTINE

; --------------------------------------------------------------------------

RSEG MCODE                ;

ORG PSTART+0              ;

LJMP START                ; +00H=reset jump

ORG PSTART+03H            ; +03H=IE0

RETI                      ;

ORG PSTART+0BH            ; +0BH=TF0 ... timer 0

RETI                      ;

ORG PSTART+13H            ; +13H=IE1

RETI                      ;

ORG PSTART+1BH            ; +1BH=TF1 ... timer 1

RETI                      ;

ORG PSTART+23H            ; +23H= RI+TI.... serial interupt ...

JB  RI,BY_RX              ; Poklici rutino za sprejem

RETI                      ;

ORG PSTART+2BH            ; +2H= TF2+EXF2

RETI                      ;

ORG PSTART+43H            ; IADC

RETI                      ;

ORG PSTART+4BH            ; IEX2

RETI                      ;

ORG PSTART+53H            ; IEX3

RETI                      ;

ORG PSTART+5BH            ; IEX4

RETI                      ;

ORG PSTART+63H            ; IEX5

RETI                      ;

ORG PSTART+6BH            ; IEX6

RETI                      ;

; --------------------------------------------------------------------------

; RS232 RUTINE

; --------------------------------------------------------------------------

; RX RS232 Rutina

; --------------------------------------------------------------------------

BY_RX:  PUSH ACC                  ; Shrani ACC

PUSH RV0                  ; Shrani R0

MOV A,SBUF                ; Premakni iz SBUF v A

JNB TI,$                  ; Pocakaj da se prejsnji znak izpise

CLR TI                    ; Obrisi TI

MOV SBUF,A                ; Premakni iz A v SBUF (Echo) !!

PUSH ACC                  ; Shrani znak

MOV A,IB                  ; Premakni vsebino IB v A

MOV R0,#SRB               ; V R0 daj naslov bufferja

ADD A,R0                  ; Poisci pozicijo

MOV R0,A                  ; premakni v R0

POP ACC                   ; Vrni znak

MOV @R0,A                 ; Zapisi znak v buffer

CJNE A,#13 BY_RX1         ; Ce ni enter skoci na BY_RX1

CLR A                     ; Obrisi A

MOV @R0,A                 ; Napravi 0 term. string

SETB BF                   ; Buffer je poln !

MOV IB,#0FFH              ; Index buff n zacetek

BY_RX2: JNB TI,BY_RX2             ; Drugace cakaj da odda znak  !!

CLR TI                    ; Obrisi TI

MOV SBUF,#10              ; Poslji ga v novo vrstico    !!

BY_RX1: INC IB                    ; Povecaj index bufferja

POP RV0                   ; Vrni R0

POP ACC                   ; Vrni ACC

CLR RI                    ; Znak je sprejet

RETI                      ;

; --------------------------------------------------------------------------

; TX RS232 Rutina

; --------------------------------------------------------------------------

OUTCH:  JB P,OUTC1                ; Glede na parity setiraj

CLR TB8                   ; TB8, ki se kot deveti bit

SJMP OUTC2                ; poslje po RS232

OUTC1:  SETB TB8                  ;

OUTC2:  JNB TI,$                  ; Pocakaj da je znak poslan

CLR TI                    ; Obrisi TI

MOV SBUF,A                ; output the char

RET                       ; To je vse

; --------------------------------------------------------------------------

; Inicializacija RS232 porta

; --------------------------------------------------------------------------

INIT232:MOV SCON,#11010000B       ; Rezim 3: 9bit UART

MOV A,PCON                ; Nastavi hitrost rs232 porta

SETB ACC.7                ; na

MOV PCON,A                ; 57600 !

MOV TL1,#0FFH             ;

MOV TH1,#0FFH             ; se drugi del

MOV TMOD,#20H             ; Autoreload timer 1

SETB TCON.6               ; Omogoci delovanje T1

SETB IE.4                 ; Vkljuci int. za RS232

SETB IE.7                 ; Vkljuci interapte

RET                       ;

; --------------------------------------------------------------------------

; Rutina izpise text ki je za to rutino vse do char(0) !

; --------------------------------------------------------------------------

PRTNEXT:POP DPH	                  ; pointer v DPTR, ta pa je novi program counter,

POP DPL                   ; ki je na stacku

PRTN1:  CLR A                     ;

MOVC A,@A+DPTR            ; vzami character

INC DPTR                  ;

CJNE A,#0,PRTN3           ; ce je 0 se vrni

JMP @A+DPTR               ; skoci na PC za 0+1

PRTN3:  ACALL OUTCH               ;

AJMP PRTN1                ;

; --------------------------------------------------------------------------

; POZOR TU JE KONEC RUTINE !!  ******************

; --------------------------------------------------------------------------

; --------------------------------------------------------------------------

; Zakasnitev za R7 ms

; --------------------------------------------------------------------------

DELAYR7:LCALL   DEL1MS            ;

DJNZ    R7,DELAYR7        ; R7 x poklici zakasnitev 1 ms.

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Delay 1ms za quartz 11.0952 MHz

;-------------------------------------------------------------------------

DEL1MS: PUSH ACC                  ;

PUSH B                    ;

PUSH RV7                  ;

MOV R7,#150               ; 150 x podeli 1 z 1

MOV A,#01H                ;

MOV B,#01H                ;

DEL1M1:	DIV AB                    ; pa si zapravil 1 ms !

DJNZ R7,DEL1M1            ;

POP RV7                   ;

POP B                     ;

POP ACC                   ;

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Oznacitev konca graficnega moda

;-------------------------------------------------------------------------

SEL_E:  ACALL PRTNEXT             ;

DB 'End',0                        ; Vrni string End - konec graficnega moda.

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Signal se na osciloskop izpisuje iz spomina

;-------------------------------------------------------------------------

SEL_Q:  ACALL PRTNEXT             ;

DB 'q izvrsen - OK',13,10,0       ;

SETB P3.3                 ; MV rezim delovanaja

RET                       ; Konec vpisovanja v spomn

;-------------------------------------------------------------------------

; Signal se v realnem casu vpisuje v spomin in istocasno na osciloskop

;-------------------------------------------------------------------------

SEL_W:  ACALL PRTNEXT             ;

DB 'w izvrsen - OK',13,10,0       ;

SETB P3.3                 ; MV rezim delovanaj

CLR P3.3                  ; Vpis v spomin !

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Prenos podatkov iz izbranega spomina na PC po RS232

;-------------------------------------------------------------------------

SELE:   INC R0                    ;

MOV A,@R0                 ;

MOV R4,A                  ;

ACALL PRTNEXT             ; Izpisi text

DB 'Vrstica',0                    ; To je startni string, ki prozi rutino

SETB P3.3                 ; MV rezim delovanaj

CLR P3.3                  ; Vpis v spomin !        'w' ukaz

MOV R7,#30                ; 30ms zakasnitve

ACALL DELAYR7             ;

CLR P3.5                  ; NORM signal je 0       'O' ukaz

MOV R3,P2                 ; Shrani PORT 2 - Ne sme pokvariti

PUSH RV3                  ; Izbiro memorije

MOV A,P2                  ; Obrisi P2 , razen izbire spomina

ANL A,#10000000B          ;

MOV P2,A                  ; od tu dalje se posilja slika

MOV P0,#0                 ; Obrisi P0

SETB P3.6                 ; Citaj spomin  ( Na pisati vanj !)

SELE1:  CLR P3.7                  ; Daj podatke na izhod

MOV R7,#06FH              ; Potrebna konstantna zakasnitev

DJNZ R7,$                 ; za uspesen prenos

MOV P1,#0FFH              ; Nastavi + na vhod za citanje preko P1

MOV A,P1                  ; Precitaj podatek

SETB P3.7                 ; Ugasni OE na spominu

ACALL OUTCH               ; Poslji znak na RS232

MOV A,P0                  ; Povecaj naslov na P0

ADD A,INCAD               ; Povecuj po 50

MOV P0,A                  ;

JNC SELE1                 ; Ce prekoraci povecaj se P2

MOV A,P2                  ;

SETB ACC.7                ; pozor ! koda ugotovi, kdaj je

ADD A,#1                  ; napolnjena 1/4 celotnega

JB P2.7,SELE2             ; spomina. oziroma odcita 15 bitni

CLR ACC.7                 ; adresni prostor

SELE2:  MOV P2,A                  ;

JNC SELE1                 ;

SETB P3.5                 ; NORM signal je 1

POP RV3                   ; Vrni se P2 ( ohranitev izbranega spomina )

MOV P2,R3                 ;

ACALL PRTNEXT             ; Izpisi se sinhronizacijsko sekvenco

DB 'Rep',0                        ;

RET                       ;

;

;-------------------------------------------------------------------------

; Izbira enega od stirih spominov

;-------------------------------------------------------------------------

SELM:   MOV A,SRB+2               ; Izbira enega od segmentov spomina

CJNE A,#'1',SELM1         ; Ce ni 1 je kaj drugega

CLR P3.4                  ; P3.4 izbere enega od obeh spominov

CLR P2.7                  ; P2.7 izbere spodnji/zgornji del

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Spomin 1 ',13,10,0            ;

RET                       ;

SELM1:  CJNE A,#'2',SELM2         ; Ce ni 2 je kaj drugega

SETB P3.4                 ;

CLR P2.7                  ;

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Spomin 2 ',13,10,0            ;

RET                       ;

SELM2:  CJNE A,#'3',SELM3         ; Ce ni 3 je kaj drugega

CLR P3.4                  ;

SETB P2.7                 ;

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Spomin 3 ',13,10,0            ;

RET                       ;

SELM3:  CJNE A,#'4',SELM4         ; Ce ni 4 je nekaj narobe

SETB P3.4                 ;

SETB P2.7                 ;

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Spomin 4 ',13,10,0            ;

RET                       ;

SELM4:  ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Napaka v izbiri memorije',13,10,0

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Hardware kontrola S53MV nacin delovanja

;-------------------------------------------------------------------------

SELN:   ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Norm je 1 - OK',13,10,0       ;

SETB P3.5                 ; NORM signal je 1

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Software kontrola - celotno AD-DA vezje se nadzira z mikroprocesorjem

;-------------------------------------------------------------------------

SELO:   ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Norm je 0 - OK',13,10,0       ;

CLR P3.5                  ; NORM signal je 0

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Doloci se increment adresiranja spomina pri prenosu na PC

;-------------------------------------------------------------------------

SELW:   MOV A,SRB+2               ; shrani increment adrese

MOV INCAD,A               ;

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Prenos E',0                   ; Identifikacija stringa

RET                       ;

; -------------------------------------------------------------------

; prenos 24 by iz paralelnega vhoda na 74HC245 na PC RS232          -

; rutina prenasa rezultate meritev 89C2051 na PC RS232              -

; struktura je sledeca:                                             -

;  offset dolzina vsebina                                           -

;    0         4  frekvenca VCO1                                    -

;    4         4  frekvenca VCO2                                    -

;    8         4  frekvenca VCO EXT 1 (s preskalerjem -4.5Ghz max)  -

;   12         4  frekvenca VCO EXT 2 (brez preskalerja 50 Mhz nax) -

;   16         4  obmocje - spodnja meja                            -

;   20         4  obmocje - zgornja meja                            -

; -------------------------------------------------------------------

SWP1:   ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Rez',0                        ;

SETB  P3.2                ; Set P3.2 na 1 - pritisnjena tipka 0 !

MOV   R7,#50              ; Pocakaj 50 ms

ACALL DELAYR7             ;

CLR   P3.2                ; Spusti tipko

MOV   R5,P3               ; Shrani P3 v R5 do konca prenosa

SETB  P3.5                ; Postavi NORM

SETB  P3.6                ; Postavi MWRI - /E !!

SETB  P3.7                ; Pripravi za CITAJ !!

; Sinhronizacija na FF in 00 h !!

SWP12:  MOV   P0,#0FFH            ; Cakaj dokler ne sprejmes

NOP                       ; Malo pocakaj

MOV   A,P0                ;

CJNE  A,#0FFH,SWP12       ; FFH na P0

SWP13:  MOV   P0,#0FFH            ; Cakaj dokler ne sprejmes

NOP                       ; Malo pocakaj

MOV   A,P0                ;

CJNE  A,#00H,SWP13        ; 00H na P0

MOV   R7,#10              ; Cakaj 10 ms

ACALL DELAYR7             ; Od tu dalje je asinhroni paralelni

; prenos 24 znakov !

MOV   R6,#48              ; Prenasamo 24 by

SWP11:  MOV   R7,#3               ; Cakaj 5 ms

ACALL DELAYR7             ;

MOV   P0,#0FFH            ; Postavi FFH na izhod

MOV   A,P0                ; Precitaj znak

CALL  OUTCH               ; in ga izpisi

DJNZ  R6,SWP11            ; Prenesi vseh 24 by

MOV   P3,R5               ; Vrni prejsnjo vrednost v P3

ACALL PRTNEXT             ;

DB ' Preklop OK',13,10,0          ;

RET                       ;

;-------------------------------------------------------------------------

; Start programa

;-------------------------------------------------------------------------

START:  MOV SP,#STACK             ; Nastavi SP

CLR P3.2                  ; Ugasni stikalo

ACALL INIT232             ; Init RS232

SETB TI                   ; Priprava za pisanje

CLR RI                    ; in citanje

ACALL PRTNEXT             ; Izpis pozdravne vrstice

DB 10,13,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0

ACALL PRTNEXT             ; Izpis pozdravne vrstice

DB 'Darko Volk S57UUD - AD prenos s spektralnega analizatorja na PC',13,10,0

ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Maj 1999',10,'   V-S9',13,10,10,10,10,10,10,10,10,0   ;

CLR BF                    ; RS232 buffer je izpraznjen !

MOV IB,#0                 ; Index buffer na 0

MAIN:   ACALL PRTNEXT             ;

DB 'S57UUD>',0                    ; Prompt znak

MAINX:  JNB BF MAINX              ; Ce ni stringa se vrti v zanki

MOV R0,#SRB               ;

MOV A,@R0                 ;

CLR BF                    ; RS232 buffer je izpraznjen

MOV P1,0FFH               ;

CJNE A,#'M',MAI01         ;

ACALL SELM                ; Izbira enega od stirih spominov

SJMP MAIN                 ;

MAI01:  CJNE A,#'R',MAI02         ; ***R komanda

AJMP  START               ; Reset sistema ( ponovni zagon )

MAI02:  CJNE A,#'W',MAI03         ; ***W komanda

ACALL SELW                ; Definira increment spomina pri

AJMP MAIN                 ; odcitkih za prenos na PC !

MAI03:  CJNE A,#'S',MAI04         ; ***S komanda

ACALL SWP1                ; Precita vse rezultate iz merine enote

AJMP MAIN                 ; (2051) in jih poslje na PC !

MAI04:  CJNE A,#'N',MAI05         ; ***N komanda

ACALL SELN                ; N rezim delovanja ( MV compatibilem )

AJMP MAIN                 ;

MAI05:  CJNE A,#'O',MAI06         ; ***O komanda

ACALL SELO                ; O rezim delovanja - procesor nadzira

AJMP MAIN                 ; vse bistvene signale do pomnilnika !

MAI06:  CJNE A,#'w',MAI07         ; ***w komanda

ACALL SEL_W               ; stalen vpis iz AD v spomin N in

AJMP MAIN                 ; istocasna interpretacija preko DA

MAI07:  CJNE A,#'e',MAI08         ; ***e komanda

ACALL SEL_E               ; vrne string za konec prenosa v

AJMP MAIN                 ; realnem casu.

MAI08:  CJNE A,#'q',MAI09         ; ***q komanda

ACALL SEL_Q               ; interpretacija iz spomina N preko

AJMP MAIN                 ; DA pretvornika

MAI09:  CJNE A,#'E',MAI10         ; ***E komanda

ACALL SELE                ;

AJMP MAIN                 ;

MAI10:  ACALL PRTNEXT             ;

DB 'Napacen ukaz !',13,10,0       ;

AJMP MAIN                 ;

END

********** program SA *************

{ -------------------------------------------------------------------------

; Prenos podatkov med videopomnilnikom in PC in obratno             V - S10

;

; Program je s strani avtorja dan v javno last dne 22.05.1999.

; Avtor put this program to public domain 22.05.1999.

;

; Program je dovoljeno distribuirati v vseh oblikah, prepovedano

; pa je njegovo koriscenje v komercialne namene, prav tako pa je

; tudi prepovedano  spreminjanje programske kode ali komentarjev

; v programu.

;

; Vse pripombe o delovanju,napakah,ali pa ideje za nove funkcije

; so dobrodosle !

;

; Avtor:  Darko Volk, S57UUD

; Post:   Kacice 15, 6215 Divaca, Slovenija

; E-mail: darko.volksiol.net

; HAM:    @S50BOX.SVN.EU

; Tel:    ++386 67 632-765                                                 }

PROGRAM SA;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Konstante                                                                }

{--------------------------------------------------------------------------}

USES CRT,DOS,GRAPH,VDSCR;

{--------------------------------------------------------------------------}

{** HARDWARE DATA, PARAMETERS AND BIT MASK CONSTANTS**                     }

{--------------------------------------------------------------------------}

CONST COMPORT     :ARRAY[1..4] OF WORD = ($3F8,$2F8,$338,$238);

COMIRQ      :ARRAY[1..4] OF BYTE = (04,03,02,05);

COMINT      :ARRAY[1..7] OF BYTE = (09,10,11,12,13,14,15);

INTMASK     :ARRAY[1..7] OF BYTE = (02,04,08,16,32,64,128);

EOI8259    =$20;   { Interrupt mode register za EOI                  }

EOIMASK    =$20;   { maska za EOI                                    }

ICR8259    =$21;   { Interrupt Control Register PIC                  }

IEROFF     =1;     {                                                 }

DTRMASK    =1;     { Maska za SET DTR-bit                            }

RTSMASK    =2;     { Maska za SET RTS-bit                            }

CTSMASK    =16;    { Maska za SET CTS-bit                            }

DSRMASK    =32;    { Maska za SET DSR-bit                            }

IIROFF     =02;    { Odmiki za Interrupt id.reg                      }

LCROFF     =03;    {           Line ctrl. reg.                       }

MCROFF     =04;    {           Modem ctrl. reg.                      }

LSROFF     =05;    {           Line status reg.                      }

MSROFF     =06;    {           Modem status reg.                     }

IRQMASK    =08;    {           Modem ctrl. reg.                      }

SIZE=8196;         { Dolzina RS232 bufferja                          }

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Tipi                                                                     }

{--------------------------------------------------------------------------}

TYPE RESOLUTION=(LOWER,HIGHER); { Definicija rezolucije za VGA             }

PROC=PROCEDURE;     { Definicija spremenljive procedure               }

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Spremenljivke                                                            }

{--------------------------------------------------------------------------}

VAR BUFIX     :WORD;     { Stevec znakov v bufferju                        }

SER       :BYTE;     {*RS232   - Stevilka porta                        }

RS232OP   :BOOLEAN;  { RS232   - Je port inicializiran ?               }

ORGINTMASK:BYTE;     { RS232   - Originalna interrupt maska za 8259    }

ORGINTVEK :POINTER;  { RS232   - Originalni naslov prekinitvene rutine }

BAUD      :WORD;     { RS232   - Baud rate                             }

OUTCHAR   :CHAR;     { RS232   - Poslani znak                          }

INCHAR    :CHAR;     { RS232   - Precitani znak                        }

V24BUF    :ARRAY[1..SIZE] OF BYTE; { RS232 - Krozni buffer             }

INTRCNT   :WORD;     { RS232   - Stevec polnjebja bufferja             }

READCNT   :WORD;     { RS232   - Stevec praznjebja bufferja            }

CTRLCH    :CHAR;     { TIPKOVNICA - Kontrolni znak                     }

RXATTR    :BYTE;     {*text attribut za sprejete podatke               }

TXATTR    :BYTE;     {*text attribut za oddane podatke                 }

GRA       :BOOLEAN;  { TRUE ce je graficni mod aktiven                 }

R:ARRAY[1..10] OF LONGINT;           { MICRO - prenos z mikrokontr.    }

CHA:ARRAY[1..40] OF CHAR ABSOLUTE R; { MICRO - prenasamo char polja !  }

RR:ARRAY[1..10] OF REAL;             { Izpisujemo pa v realni obliki   }

IRE       :INTEGER;  { index izpisanega numericnega polja meritve      }

ERAS      :BOOLEAN;  {*GRAFIKA - Brisanje zadnjega scana               }

COBG      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Barva ozadja v grafiki                }

COOS      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Barva osciloskopske crte              }

COGR      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Barva osciloskopa mreza               }

FPR       :BYTE;     {*GRAFIKA - Faktor prikaza                        }

XXOF      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Ofset mreze                           }

XMAR      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Dolzina aktualne slike v pixlih       }

XMAR1     :INTEGER;  {*GRAFIKA - Dolzina aktualne slike v pixlih za 1  }

XMAR2     :INTEGER;  {*GRAFIKA - Dolzina aktualne slike v pixlih za 2  }

DSLP      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Dolzina slike v pixlih                }

XFOFS     :INTEGER;  {*GRAFIKA - Levi zamik ne glede na faktor         }

XF1OFS    :INTEGER;  {*GRAFIKA - levi zamik za faktor 1                }

XF2OFS    :INTEGER;  {*GRAFIKA - levi zamik za faktor 2                }

YFOFS     :INTEGER;  {*GRAFIKA - Spodnji odmik ne glede na faktor      }

YF1OFS    :INTEGER;  {*GRAFIKA - Spodnji odmik za faktor 1             }

YF2OFS    :INTEGER;  {*GRAFIKA - Spodnji odmik za faktor 2             }

XMAX      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Maximalna x pozicija za risanje       }

YMAX      :INTEGER;  {*GRAFIKA - Maximalna y pozicija za risanje       }

VIEWXMAX  :INTEGER;  {*GRAFIKA - Maximalna x pozicija za pisanje       }

VIEWYMAX  :INTEGER;  {*GRAFIKA - Maximalna y pozicija za pisanje       }

PSTEP     :INTEGER;  {*GRAFIKA - Stevilo pixlov za mrezo               }

Y1        :INTEGER;  { GRAFIKA - Y pozicija pri izrisu crte grafa      }

Y2        :INTEGER;  { GRAFIKA - Y pozicija pri izrisu crte grafa      }

I         :INTEGER;  { WRK     - delovni stevec                        }

II        :INTEGER;  { WRK     - delovni stevec                        }

APROC     :PROC;     { MAIN    - Trenutna procedura,ki obdeluje podatke}

SSTR      :STRING;   { MAIN    - String za izbiro aktivnosti           }

GRAPHDRIVER:INTEGER; { GRAFIKA - Graficni gonilnik                     }

GRAPHMODE :INTEGER;  { GRAFIKA - Graficni mod                          }

MAXCOLORS :WORD;     { GRAFIKA - Maximalno stevilo barv                }

DRIVERNAME:STRING;   { GRAFIKA - Zunanji BGI driver                    }

DRIVERMODE:INTEGER;  { GRAFIKA - Zunanji BGI driver MODE               }

{***************************** RS232 BLOK *********************************}

FUNCTION V24INST:BOOLEAN;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Poglej ce je RS232 prisoten                                              }

{ $0FF dobimo ce porta ni !                                                }

{--------------------------------------------------------------------------}

CONST HIGHBUS=255;

BEGIN

V24INST:=(PORT[COMPORT[SER]+LSROFF]<>HIGHBUS);

END;

PROCEDURE SIOCLEAR;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ RS232 CLEAR !                                                            }

{ Port se resetira in parametri se ponovno vpisejo                         }

{--------------------------------------------------------------------------}

CONST RLSINT=06;

RDAINT=04;

LSRRDY=$60;

VAR DUMMY:BYTE;

BEGIN

IF V24INST=FALSE THEN EXIT;     { Ce pota ni koncaj                     }

WHILE PORT[COMPORT[SER]+LSROFF]<>LSRRDY DO BEGIN

DUMMY:=PORT[COMPORT[SER]];

END;

WHILE PORT[COMPORT[SER]+IIROFF]<>1 DO BEGIN

IF (PORT[COMPORT[SER]+IIROFF] AND RLSINT)=RLSINT THEN BEGIN

DUMMY:=PORT[COMPORT[SER]+LSROFF];

PORT[ICR8259]:=EOIMASK;   { Brisi LINE STATUS-INTERRUPT           }

END;

IF (PORT[COMPORT[SER]+IIROFF] AND RDAINT)=RDAINT THEN BEGIN

DUMMY:=PORT[COMPORT[SER]];

PORT[ICR8259]:=EOIMASK;

END;

IF PORT[COMPORT[SER]+IIROFF]=0 THEN BEGIN

DUMMY:=PORT[COMPORT[SER]+MSROFF];

PORT[ICR8259]:=EOIMASK;   { Brisi MODEM-STATUS-INT                }

END;

END;

END;

PROCEDURE V24WRITE(CH:CHAR);

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Ko procedura ugotovi da lahko odda znak (Prazen TX reg.) odd CH          }

{--------------------------------------------------------------------------}

CONST TXPR=32;           { Bit maska za oznako praznega TX reg.            }

BEGIN

IF RS232OP THEN BEGIN

REPEAT

UNTIL (PORT[COMPORT[SER]+LSROFF] AND TXPR)=TXPR;

PORT[COMPORT[SER]]:=ORD(CH);

END;

END;

FUNCTION V24READ:CHAR;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Citanje enega znaka iz interrupt bufferja                                }

{--------------------------------------------------------------------------}

VAR CH:CHAR; { ONLY FOR TEST}

BEGIN

INLINE($FA);   { CLI - Ugasni interrupte, ko citas z bufferja           }

IF (BUFIX>0) THEN BEGIN

V24READ := CHR(V24BUF[READCNT]);

IF READCNT >= SIZE THEN READCNT:= 1 ELSE INC(READCNT);

DEC (BUFIX);

END;

INLINE($FB);   { STI - Ok, interrupti laufajo !                         }

END;

(*$F+*)

PROCEDURE V24RINGINT;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ To je interrupt procedura, ki polni krozni buffer.                       }

{--------------------------------------------------------------------------}

(*$F-*)

INTERRUPT;

BEGIN

V24BUF[INTRCNT]:=PORT[COMPORT[SER]];

IF INTRCNT>=SIZE THEN INTRCNT:= 1

ELSE INC(INTRCNT);

INC (BUFIX);

PORT[EOI8259]:=EOIMASK;

END;

PROCEDURE V24OPEN;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Procedura instalira interrupt rutine in inicializira spremenljivke, ki   }

{ jih te rutine uporabljajo                                                }

{--------------------------------------------------------------------------}

CONST BRDOFLSB=00;      { Naslov odmika za baud rate deljenca - LSB byte   }

BRDOFMSB=01;      { Naslov odmika za baud rate deljenca - MSB byte   }

ENDIVMASK=128;    { To ne vem - sem prepisal - mora biti 2^7         }

VAR DIVIS:INTEGER;      { BAUD RATE DIVIDER FACTOR                         }

LCR:BYTE;           { LINE CONTROL REGISTER                            }

BEGIN

READCNT:=1;          { Stevec citanja za buffer gredo na 1              }

INTRCNT:=1;          { Stevec pisanja prav tako !                       }

BUFIX:=0;            { Index bufferja pa je 0 !                         }

RS232OP:=TRUE;       { rs323 port je sedaj odprt !                      }

INLINE ($FA);        { Izkljuci interrupte, ko instaliras nove rutine ! }

GETINTVEC(COMINT[COMIRQ[SER]],ORGINTVEK);

SETINTVEC(COMINT[COMIRQ[SER]],@V24RINGINT);

ORGINTMASK:=PORT[ICR8259];

PORT[ICR8259]:=ORGINTMASK AND (255-(INTMASK[COMIRQ[SER]]));

INLINE ($FB);              { Ok interrupti laufajo !                    }

DIVIS:=ROUND(115200/BAUD); { Izracun baud rate napram maximumu          }

LCR:=3;                    { Bitcount 8-3                               }

LCR:=LCR + 0;              { 1 stop bit - 0, 2 stop bita - 4 !          }

LCR:=LCR + 24;             { Parity 24-EVEN,8-ODD,0-NONE                }

SIOCLEAR;                  { Vzpostavi in inicializiraj port            }

PORT[COMPORT[SER]+LCROFF]:=PORT[COMPORT[SER]+LCROFF] OR ENDIVMASK;

PORT[COMPORT[SER]+BRDOFLSB]:=LO(DIVIS);

PORT[COMPORT[SER]+BRDOFMSB]:=HI(DIVIS);

PORT[COMPORT[SER]+LCROFF]:=LCR;

PORT[COMPORT[SER]+IEROFF]:=01;

PORT[COMPORT[SER]+MCROFF]:=IRQMASK+DTRMASK+RTSMASK;

END;

PROCEDURE V24CLOSE;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Procedura ponovno instalira stare interrupt rutine in inicializira port  }

{ z starimi parametri                                                      }

{--------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

PORT[COMPORT[SER]+IEROFF]:=0;

SIOCLEAR;

INLINE($FA);               { Interrupt OFF !                            }

PORT[ICR8259]:=ORGINTMASK; { 8259 Reset                                 }

SETINTVEC(COMINT[COMIRQ[SER]],ORGINTVEK); { Install staro rutino        }

INLINE($FB);               { Ok interrupt UP                            }

PORT[COMPORT[SER]+MCROFF]:=0;

SIOCLEAR;

END;

{***************************** CRT   BLOK *********************************}

PROCEDURE SETVGA;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Postavi VGA v najmanj 80x25 textovni mod in izbere barve crk za oddajo   }

{ in za sprejem znakov                                                     }

{--------------------------------------------------------------------------}

VAR  DOSREG:REGISTERS;

BEGIN

WITH DOSREG DO BEGIN

AH:=$0F;                { Precitaj video mod                         }

INTR($10,DOSREG);

IF (AL < 2) THEN TEXTMODE(CO80); { 80 ali vec kolon !                }

IF (AL=2) OR (AL=7) THEN BEGIN   { Monocrom kartica                  }

RXATTR :=$07;

TXATTR :=$0F;                 { Povdarjeno                        }

END

ELSE BEGIN                       { Barvna karta                      }

RXATTR :=$0A;                 { Svetlo zeleno na crnem            }

TXATTR :=$0E;                 { rumeno na crnem                   }

END;                    { Kasneje dodaj v CFG !!!           *******  }

END;

END;

PROCEDURE TIPKA;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Citaj tipko na tipkovnici                                                }

{--------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

OUTCHAR:=READKEY;

IF OUTCHAR=CHR(0) THEN CTRLCH:=READKEY

ELSE CTRLCH:=CHR(0);

IF CTRLCH<>CHR(0) THEN WRITE(ORD(CTRLCH)) ; { Samo za testiranje        }

END;

FUNCTION V24IN :CHAR;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Tu lahko prikljucimo avtomatsko zapisovanje v datoteko !                 }

{--------------------------------------------------------------------------}

VAR CH:CHAR;

BEGIN

CH:=V24READ;

V24IN:=CH;

END;

FUNCTION V24DATA :BOOLEAN;

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Testiranje prispelih podatkov po RS232                                   }

{--------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

V24DATA:=BUFIX<>0;

END;

PROCEDURE V24OUT(CH:CHAR);

{--------------------------------------------------------------------------}

{ Posiljanje znakov na port - razen CH(10)                                 }

{--------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

IF CH<>CHR(10) THEN V24WRITE(CH);

END;

{***************************** GRAPH  BLOK *********************************}

PROCEDURE DRAW(X1,Y1,X2,Y2,COLOR:INTEGER);

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Izris crte                                                                }

{---------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

SETCOLOR(COLOR);

GRAPH.LINE(X1,Y1,X2,Y2);

END;

FUNCTION CHECKON(S1:STRING;PR:PROC;ADD:BOOLEAN):BOOLEAN;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Funkcija pregleduje vse znake, ki prihajajo preko INCHAR spremenljivke    }

{ in glede na njihovo vsebino prozi razlicne procedure za obdelavo          }

{ naslednjih znakov, ki prihajajo                                           }

{---------------------------------------------------------------------------}

VAR ST:STRING;

BEGIN

CHECKON:=FALSE;

IF ADD THEN BEGIN

SSTR:=SSTR+INCHAR;

IF LENGTH(SSTR)>10 THEN SSTR:=COPY(SSTR,2,40);

END;

ST:=COPY(SSTR,BYTE(SSTR[0])-BYTE(S1[0])+1,BYTE(S1[0]));

IF S1=ST THEN BEGIN

APROC:=PR;

SSTR:='';

CHECKON:=TRUE;

END;

END;

PROCEDURE FRAME;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Procedura naredi okvircek - v graficnem modu                              }

{---------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

SETVIEWPORT(0,0,XMAX,YMAX-(TEXTHEIGHT('M')+4)-1,CLIPON);

SETCOLOR(MAXCOLORS);

RECTANGLE(0,0,XMAX-1,(YMAX-(TEXTHEIGHT('M')+4)-1)-1);

SETVIEWPORT(1,1,XMAX-2,(YMAX-(TEXTHEIGHT('M')+4)-1)-2,CLIPON);

END;

PROCEDURE TESTGRAPHERROR(GRAPHERR: INTEGER);

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Testiranje in izpis napake pri graficnem modu                             }

{---------------------------------------------------------------------------}

VAR CH:CHAR;

BEGIN

IF GRAPHERR<>GROK THEN BEGIN

WRITELN('GRAPHICS ERROR: ',GRAPHERRORMSG(GRAPHERR));

REPEAT

UNTIL KEYPRESSED;

CH:=READKEY;

HALT(1);

END;

END;

PROCEDURE WRITEG(X,Y:INTEGER;S:STRING);

VAR I,XX,YY:INTEGER;

BEGIN

MOVETO(X,Y);

FOR I:=1 TO LENGTH(S) DO BEGIN

XX:=GETX;

YY:=GETY;

BAR(XX,YY,XX+TEXTHEIGHT('M'),YY+TEXTWIDTH('M'));

OUTTEXT(S[I]);

END;

END;

PROCEDURE INIT;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Inicializacija graficnega moda                                            }

{ Oskubljena procedura iz ARTY demo programa, ki je prilozen BP 7.0         }

{---------------------------------------------------------------------------}

VAR ERR,I: INTEGER;

STARTX,STARTY: INTEGER;

RESOL:RESOLUTION;

S: STRING;

DRIVER,MODE:INTEGER;

FUNCTION TEST:INTEGER;

VAR FOUND:BOOLEAN;

BEGIN

TEST:=2;

END;

BEGIN

DRIVER:=INSTALLUSERDRIVER(DRIVERNAME,@TEST);

RESOL:=HIGHER;

GRAPHDRIVER:=DETECT;

DETECTGRAPH(GRAPHDRIVER,GRAPHMODE);

TESTGRAPHERROR(GRAPHRESULT);

CASE GRAPHDRIVER OF

CGA:BEGIN

GRAPHDRIVER:=CGA;

GRAPHMODE:=CGAC1;

END;

MCGA:BEGIN

CASE GRAPHMODE OF

MCGAMED,MCGAHI:GRAPHMODE:=MCGAC1;

END;

END;

EGA:BEGIN

IF RESOL=LOWER THEN GRAPHMODE:=EGALO

ELSE GRAPHMODE:=EGAHI;

END;

EGA64:BEGIN

IF RESOL=LOWER THEN GRAPHMODE:=EGA64LO

ELSE GRAPHMODE:=EGA64HI;

END;

PC3270:BEGIN

GRAPHDRIVER:=CGA;

GRAPHMODE:=CGAC1;

END;

ATT400:CASE GRAPHMODE OF

ATT400C1,ATT400C2,ATT400MED,ATT400HI:BEGIN

GRAPHMODE:=ATT400C1;

END;

END;

END;

IF DRIVERNAME<>'' THEN INITGRAPH(DRIVER,DRIVERMODE,' ')

ELSE INITGRAPH(GRAPHDRIVER,GRAPHMODE,' ');

TESTGRAPHERROR(GRAPHRESULT);

SETTEXTSTYLE(TriplexFont{DEFAULTFONT},HORIZDIR,1);

SETTEXTJUSTIFY(LEFTTEXT,TOPTEXT);

SETFILLSTYLE(0,0);

MAXCOLORS:=GETMAXCOLOR;

XMAX:=GETMAXX;

YMAX:=GETMAXY;

VIEWXMAX:=XMAX-2;

VIEWYMAX:=(YMAX-(TEXTHEIGHT('M')+4)-1)-2;

STARTX:=XMAX DIV 2;

STARTY:=YMAX DIV 2;

Y1:=STARTY;

Y2:=STARTY;

END;

{$F+}

PROCEDURE GRPRE;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Procedura izrisuje graf v realnem casu  (640x480) only !!                 }

{---------------------------------------------------------------------------}

VAR CO:BYTE;

B:BYTE;

BEGIN

INC(II);

IF II<XFOFS THEN EXIT;

IF I>XMAX-2 THEN I:=XMAX-2;

INC(I);

{   IF I>DSLP THEN EXIT; }

B:=BYTE(INCHAR);

Y2:=YFOFS-B*FPR;

CO:=COBG;

IF ERAS THEN DRAW(I,YFOFS,I,YFOFS-255*FPR,CO);

IF (I MOD PSTEP)=XXOF THEN BEGIN

CO:=COGR;

DRAW(I,YFOFS,I,YFOFS-255*FPR,CO);

END;

DRAW(I-1,Y1,I,Y2,COOS);

PUTPIXEL(I,YFOFS,COGR);

PUTPIXEL(I,YFOFS- 50*FPR,COGR);

PUTPIXEL(I,YFOFS-100*FPR,COGR);

PUTPIXEL(I,YFOFS-150*FPR,COGR);

PUTPIXEL(I,YFOFS-200*FPR,COGR);

Y1:=Y2;

WRITEG(20,20,FORM('###',XXOF));

END;

PROCEDURE WRMEJA;

BEGIN

IF NOT GRA THEN EXIT;

RR[10]:=RR[6]-RR[5];        { Velikost obmocja                           }

RR[9]:=RR[10]/10;           { Obmocje razdelim na 10 delov !             }

IF (RR[9]>  0.10) AND (RR[9]<=  0.25) THEN RR[9]:=  0.25;

IF (RR[9]>  0.25) AND (RR[9]<=  0.50) THEN RR[9]:=  0.50;

IF (RR[9]>  0.50) AND (RR[9]<=  1.00) THEN RR[9]:=  1.00;

IF (RR[9]>  1.00) AND (RR[9]<=  2.50) THEN RR[9]:=  2.50;

IF (RR[9]>  2.00) AND (RR[9]<=  5.00) THEN RR[9]:=  5.00;

IF (RR[9]>  5.00) AND (RR[9]<= 10.00) THEN RR[9]:= 10.00;

IF (RR[9]> 10.00) AND (RR[9]<= 25.00) THEN RR[9]:= 25.00;

IF (RR[9]> 25.00) AND (RR[9]<= 50.00) THEN RR[9]:= 50.00;

IF (RR[9]> 50.00) AND (RR[9]<=100.00) THEN RR[9]:=100.00;

IF (RR[9]>100.00) AND (RR[9]<=250.00) THEN RR[9]:=250.00;

IF (RR[9]>250.00) AND (RR[9]<=500.00) THEN RR[9]:=500.00;

RR[8]:=(TRUNC(RR[5]/RR[9])+1)*RR[9];  { Prva crta v Mhz                  }

RR[7]:=XMAR/RR[10];         { Stevilo pixlov za Mhz                      }

XXOF:=TRUNC((RR[8]-RR[5])*RR[7]);{ Odmik za prvo crto v pixlih           }

PSTEP:=TRUNC(RR[9]*RR[7]);       { Razdalja med crtami                   }

{   RR[7]:=RR[5];

WHILE RR[7]>RR[9] DO RR[7]:=RR[7]-RR[9];

DSLP:=(XMAR-XXOF) DIV PSTEP -1;

DSLP:=PSTEP+DSLP*PSTEP;  }

WRITEG(10,10,'Meje:'+FORM('######;#',RR[5])+'-'+FORM('######;#',RR[6])+

' STEP PIXEL'+FORM('#####',PSTEP)+' MAXPIXEL:'+FORM('#####',XMAR));

WRITEG(10,40,'Razdelek:'+FORM('####;#',RR[9])+' RR[8]='+FORM('####;####',RR[8])+

' RR[7]='+FORM('####;####',RR[7]));

END;

PROCEDURE WRCH;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Izpis znaka na ekran                                                      }

{---------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

IF INCHAR=OUTCHAR THEN BEGIN

TEXTATTR:=TXATTR;

WRITE (INCHAR);

TEXTATTR:=RXATTR;

END

ELSE WRITE(INCHAR);

END;

PROCEDURE WRRE;

{---------------------------------------------------------------------------}

{ Prenos znaka v string                                                      }

{---------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

IF INCHAR=OUTCHAR THEN BEGIN

TEXTATTR:=TXATTR;

WRITE (INCHAR);

TEXTATTR:=RXATTR;

END

ELSE BEGIN

INC(IRE);

IF IRE>40 THEN IRE:=40;

CHA[IRE]:=INCHAR;

END;

END;

{$F-}

PROCEDURE MAININIT;

VAR TXT:TEXT;

IS:STRING;

BEGIN

XXOF:=0;             { Ofset mreze                                       }

DRIVERNAME:='';      { Zunanji BGI driver                                }

ERAS:=TRUE;          { Brisi prejsnjo sliko grafa                        }

GRA:=FALSE;          { Start ni v graficnem modu                         }

SER:=2;              { Serijski port je 2                                }

BAUD:=57600;         { Baudrate je 57600                                 }

COBG:=03;            { GRAFIKA - Barva ozadja v grafiki                  }

COOS:=15;            { GRAFIKA - Barva osciloskopske crte                }

COGR:=05;            { GRAFIKA - Barva osciloskopa mreza                 }

FPR:=01;             { GRAFIKA - Faktor prikaza                          }

XFOFS:=1;            { lEVI ZAMIK                                        }

XF1OFS:=20;          { GRAFIKA - levi zamik za faktor 1                  }

XF2OFS:=38;          { GRAFIKA - levi zamik za faktor 2                  }

YF1OFS:=350;         { GRAFIKA - spodnji odmik za faktor 1               }

YF2OFS:=600;         { GRAFIKA - spodnji odmik za faktor 2               }

RXATTR:=$71;         { text attribut za sprejete podatke                 }

TXATTR:=$55;         { text attribut za oddane podatke                   }

SETVGA;              { Postavi parametre za graficno kartico             }

TEXTATTR:=RXATTR;    { Privzeta barva je barva sprejetih znakov          }

IF EXIST('SPAN.CFG') THEN BEGIN

ASSIGN(TXT,'SPAN.CFG');

RESET(TXT);

WHILE NOT EOF(TXT) DO BEGIN

READLN(TXT,IS);

IF COPY(IS,1,6)='ERASE=' THEN ERAS:=COPY(IS,7,2)='ON';

IF COPY(IS,1,4)='COM=' THEN SER:=BYTE(IS[5])-48;

IF COPY(IS,1,7)='FAKTOR=' THEN FPR:=BYTE(IS[8])-48;

IF COPY(IS,1,6)='XOFS1=' THEN VAL(COPY(IS,7,2),XF1OFS,I);

IF COPY(IS,1,6)='XOFS2=' THEN VAL(COPY(IS,7,2),XF2OFS,I);

IF COPY(IS,1,6)='YOFS1=' THEN VAL(COPY(IS,7,4),YF1OFS,I);

IF COPY(IS,1,6)='YOFS2=' THEN VAL(COPY(IS,7,4),YF2OFS,I);

IF COPY(IS,1,6)='XMAR1=' THEN VAL(COPY(IS,7,4),XMAR1,I);

IF COPY(IS,1,6)='XMAR2=' THEN VAL(COPY(IS,7,4),XMAR2,I);

IF COPY(IS,1,7)='DRIVER=' THEN DRIVERNAME:=TRUNCSTR(COPY(IS,8,8));

IF COPY(IS,1,7)='DRMODE=' THEN DRIVERMODE:=BYTE(IS[8])-48;

END;

CLOSE(TXT);

END;

END;

{***************************** MAIN   BLOK *********************************}

BEGIN

MAININIT;

CLRSCR;

IF V24INST=FALSE THEN BEGIN

CLRSCR;

WRITELN(' NAPAKA - COM PORTA'++CHR(48+SER)+' NI !');

HALT(0);

END

ELSE V24OPEN;

CTRLCH:=CHR(0);

OUTCHAR:=CHR(0);

APROC:=WRCH;

REPEAT               { Glavna zanka                                      }

IF KEYPRESSED THEN BEGIN

TIPKA;

CASE CTRLCH OF

CHR(18):BEGIN                          {ALT-E}

IF NOT((RR[1]>1800) AND (RR[1]<4000)) THEN BEGIN

OUTCHAR:='S';

V24OUT(OUTCHAR);

OUTCHAR:=#13;

V24OUT(OUTCHAR);

DELAY(500);

END

ELSE BEGIN

OUTCHAR:='W';

V24OUT(OUTCHAR);

OUTCHAR:=' ';

V24OUT(OUTCHAR);

IF FPR=1 THEN BEGIN

OUTCHAR:=CHAR(47);

XFOFS:=XF1OFS;

YFOFS:=YF1OFS;

END;

IF FPR>=2 THEN BEGIN

OUTCHAR:=CHAR(27);

XFOFS:=XF2OFS;

YFOFS:=YF2OFS;

END;

V24OUT(OUTCHAR);

OUTCHAR:=#13;

V24OUT(OUTCHAR);

DELAY(100);

OUTCHAR:='E';

V24OUT(OUTCHAR);

OUTCHAR:=#13;

V24OUT(OUTCHAR);

END;

END;

CHR(20):ERAS:=NOT ERAS;

CHR(77):BEGIN

INC(XXOF);

IF XXOF>PSTEP THEN XXOF:=50;

END;

CHR(75):BEGIN

DEC(XXOF);

IF XXOF<0  THEN XXOF:=0;

END;

CHR(72):BEGIN

PSTEP:=PSTEP*2;

END;

CHR(80):BEGIN

PSTEP:=PSTEP DIV 2

END;

ELSE IF CTRLCH<>CHR(45) THEN V24OUT(OUTCHAR);

END;

END;

IF V24DATA THEN BEGIN

INCHAR:=V24IN;

APROC;

IF CHECKON('Prenos E',GRPRE,TRUE) THEN BEGIN

IF NOT GRA THEN BEGIN

INIT;

GRA:=TRUE;

FRAME;

WRMEJA;

END;

I:=0;

Y1:=0;

END;

IF CHECKON('Vrstica',GRPRE,FALSE) THEN BEGIN

IF NOT GRA THEN BEGIN

INIT;

GRA:=TRUE;

FRAME;

WRMEJA;

END;

I:=0;

II:=0;

Y1:=0;

END;

IF CHECKON('Rep',GRPRE,FALSE) THEN BEGIN

DELAY(10);

INCHAR:='E';

V24OUT(INCHAR);

INCHAR:=#13;

V24OUT(INCHAR);

DELAY(10);

END;

IF CHECKON('End',WRCH,FALSE) THEN BEGIN

CLOSEGRAPH;

RESTORECRTMODE;

WRITELN('OK !',I:5);

END;

IF CHECKON('Rez',WRRE,FALSE) THEN BEGIN

IRE:=0;

END;

IF CHECKON('Preklop',WRCH,FALSE) THEN BEGIN

WRITELN;

FOR I:=1 TO 6 DO BEGIN

RR[I]:=R[I];

RR[I]:=RR[I]/2560;

WRITELN(RR[I]:8:2);

END;

IF FPR=1 THEN BEGIN

XMAR:=XMAR1;

END;

IF FPR>=2 THEN BEGIN

XMAR:=XMAR2;

END;

END;

END;

UNTIL CTRLCH=CHR(45);                                       {ALT-X}

V24CLOSE;

WINDOW(1,1,80,25);

TEXTATTR:=07;

CLRSCR;

END.

************ Konfiguracijska datoteka "SPAN.CFG" *******

COM=2                    ; com port na katerega je prikljucen SA

ERASE=ON                 ; nacin prikaza - z brisanjem prejsnje vrstice ali pa ne

DRIVER=SVGA16            ; VGA DRIVER

DRMODE=5                 ; VGA DRIVER MODE

FAKTOR=1                 ; Skala glede na rezolucijo

XOFS1=27                 ; Ofset na levi strani

XMAR1=0574               ; Konec slike - na desni strani za 1

XMAR2=1000               ; Konec slike - na desni strani za 2

XOFS2=04                 ;

YOFS1=0350               ;

YOFS2=0650               ;

*************konec ************