Preklopniki sunshine 1x6 in 1x10 – DB9 in DB15 Pinout

Napajanje (vklop) posameznega releja in pripadajoče LED je izvedeno preko priključnih vrstičnih sponk na tiskanini, ki so označene z 1-6 oz. 1-10, te so označene z enakimi številkami kot releji. Številka 1 na priključni sponki je priklop napajanja za rele K1 itd. V škatlo preklopnika pripeljemo napajanja (+12V) za vklop posameznega releja preko vgrajenih konektorjev DB9 in DB15.

Povezava med DB9 in sponkami na tiskanini ter releji je sledeča (da se lahko uporablja s SMCTL):

DB9 male, front view

pin 1 = rele 1

pin 2 = rele 3

pin 3 = rele 5

pin 4 = NC (not connected)

pin 5 = GND

pin 6 = rele 2

pin 7 = rele 4

pin 8 = rele 6

pin 9 = NC

Takšen način vezave omogoča direktni priklop tega preklopnika na že zgrajeni stackmatch kontroler s šestimi tipkami, ko ta deluje v načinu preklopnik (glej: DB9 pinout pri navodilih za SMCTL)Kdor ne bo uporabljal tega STMCTL za vklop lahko poveže posamezne pine in releje po lastni izbiri.

Povezava med DB15 in sponkami na tiskanini ter releji je v naših (APR) preklopnikih sledeča, sicer pa lahko priklopi vsak po svoji želji in potrebi:

pin 1 = NC (pri teh konektorjih je po nekaterih podatkih na tem pinu priklopljem oplet kabla zato

zaradi morebitne uporabe že narejenega kabla ta pin ni uporabljen)

pin 2 = rele 1

pin 3 = rele 2

pin 4 = rele 3

pin 5 =rele 4                    DB15  male, front view

pin 6 = rele 5

pin 7 = NC

pin 8 = GND

pin 9 = rele 6

pin 10 = rele 7

pin 11 = rele 8

pin 12 = rele 9

pin 13 = rele 10

pin 14 = NC

pin 15 = NC