Opis in navodilo za uporabo ATV repetitorskega sistema
              ======================================================










        

                      A T V R C  -  A T V  Repeater Controler  
                          
              Podpira DTMF sprejem in oddajo, CTCSS dekodiranje, CW
             oddajo in popolni daljinski uporabniski in sysop dostop



                             A  T  V  R  C    v 1.05 A

                                 ( C ) 1994/1995
 


  




                          Avtor: Mijo Kovacevic, S51KQ

                            C. talcev 2/A, P.O.Box-11
                           SLO-63212 VOJNIK (Slovenia)
                            Tel/Fax + 386 63 772 892
                          Packet: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU







                             








                                 30. Marec 1995








        V S E B I N A
        =============




1.      Uvodna beseda
1.1.      Razvojna pot ATVRC sistema

2.      Opis ATVRC sistema
2.1.      Hardware
2.2.      Software
2.3.      Zagon ATVRC sistema
2.4.      Ukazovanje
2.5.      Repetitorsko delo
2.6.      ATV svetilnik 
2.7.      CW odzivnik
2.8.      DTMF odzivnik
2.9.      CTCSS zapora
2.10.     A/D kanali
2.11.     Varnost sistema 

3.      Navodila uporabnikom ATV repetitorja
3.1.      Vklop sistema
3.2.      DTMF uporabniski ukazi
3.3.      DTMF sporocila
3.4.      VISW - video & avdio vozlisce
3.5.      Panorama kamera
3.6.      CGEN
3.7.      WEFAX 
3.8.      Casovne omejitve
3.9.      CTCSS zapora
3.10.     A/D kanali
3.11.     Neveljavni ukazi   

4.      Navodila vzdrzevalcu ATV repetitorja
4.1.      Meni 1
4.2.      Meni 2
4.3.      Casovni parametri
4.4.      Sysop geslo
4.5.      DTMF Sysop ukazi
4.6.      DTMF zapore
4.7.      Omejitve

5.      Posebnosti ATVRC sistema
5.1.      Avtomatika
5.2.      Telemetrija sistema
5.3.      Zgradba DTMF paketa pri prenosu iz ATVRC sistema 
5.4.      Zgradba DTMF paketa v Kenwood message protokolu
5.5.      Varovanje objekta
5.6.      Cesa ATVRC ne zna
5.7.      Razno











1. Uvodna beseda
================


Repetitorji, taksni ali drugacni, so bili in bodo vedno pomemben dejavnik v
radijskih komunikacijah. To se posebej ko gre za zveze na visokih frekvencah 
kjer je opticna vidljivost med korespondentoma predpogoj za potek zveze. 
Repetitor lahko nudi uporabniku posredovanje zveze, ali pa tudi kaj vec, kar
pa je seveda odvisno od zgradbe in sposobnosti njegove krmilne enote.

Po zgradbi in nacinu delovanja razlikujemo navadne in posebne repetitorje.
Posebnim obicajno pravimo tudi 'inteligentni' repetitorji, saj vzdrzevalcu in 
uporabniku nudijo razlicne ugodnosti od frekvencnih prehodov na ukaz, pa do po-
polnega daljinskega nadzora - servisa sistema.

Delovanje taksnih repetitorjev zahteva od uporabnika disciplinirano obnasanje,
prisotnost belezke ali prirocnika s seznamom ukazov sistema in nenazadnje dobro
poznavanje delovanja sistema in njegovih povezav. To pa je obicajno opisano v
navodilih za uporabnike in vzdrzevalce, v pisni ali pa digitalni obliki na BBS-u
oziroma packet-radio vozliscu v blizini taksnega repetitorja.

ATVRC sistem, ki bo opisan na naslednjih straneh, obsega mnozico razlicnih
moznosti, ukazov in funkcij, tako za uporabnika kot tudi za vzdrzevalca -
sysop-a. In ker navodila za uporabo niso pisana zato, ker bi tisti ki jih pise
ne imel kaj drugega poceti, ampak zato da jih uporabnik ali vzdrzevalec tudi
prebere in s tem spozna sistem, je smiselno, da jih preberes tudi ti, saj bos
drugace izgubljen med moznostmi in kopico ukazov, ki so ti na voljo.

 


1.1. Razvojna pot ATVRC sistema
-------------------------------


Jun 93:  Postavljen je bil prvi slovenski ATV repetitor, sprva kot ATV
         svetilnik na lokaciji Sv.Jungert JN76OH s klicnim znakom S55TVA.
         Frekvencni pas 13->23cm, izhodna moc 1.25W, SBC 6.5 MHz. Krmilna
         logika je bila narejena brez uporabe procesorja. Omogocala pa je
         daljinski DTMF vklop, preklop med dvema antenama ter generiranje
         desetih crno-belih tekstovnih slik.
         
Jan 94:  Izdelana je bila VID enota (video identifikator) namenjena osebni 
         kot tudi uporabi na repetitorskemu sistemu.
         
Mar 94:  Izdelan je bil prvi prototip CGEN enote.         

Aug 94:  Pricetek gradnje novih sprejemnikov in oddajnikov za ATVRC sistem 
         v modularni obliki.

Dec 94:  Izdelana je bila koncna verzija VISW vozlisca, procesorski del in
         komunikacijska vodila. S tem je prvi prototip sodobnega repetitorja
         ze poznal nekaj vec kot 20 ukazov. 
         
Jan 95:  Izdelana je bila ATVRC IO tiskanina za komunikacijo med krmilnimi 
         moduli, RTX-i in racunalnikom. Sedaj je ATVRC ze znal odgovarjati na
         ukaze. Izvorni program pa je bil iz zacetnih 6 kB razsirjen na 28 kB 
         v verziji v 0.0H. ATVRC pa je poznal okoli 40 DTMF ukazov.
          

Feb 95:  Izdelana je bila razsirjena verzija programa ATVRC v1.04 B. Dodana je 
         kontrola pomika kamere v realnem casu, TOT in BTOT varovanje, dodani so
         ACK, TX delay in ostali casovni parametri. Svetilnik - BEACON je locen 
         od repetitorskega dela z lastnimi parametri. Program sedaj pozna nekaj 
         vec kot 200 DTMF ukazov.          
         
Mar 95:  ATVRC v1.05A . Dodani so ukazi za preverjanje stanja sistema, Real-time
         ukazi za upravljanje WEFAX Scaner-ja. Odpravljena je pomankljivost pri
         delovanju svetilnika ob izpadu el. energije. Dodani A/D vhodi z ukazi.
         Izdelana je telmetrija sistema.




2. Opis ATVRC sistema
=====================


ATVRC repetitorski sistem je zasnovan kot inteligentni ATV sistem v najsirsem
smislu. Uporabniku in sysop-u nudi raznovrstne funkcije in moznosti. 

Ima moznost priklopa sedmih vhodnih AV (avdio+video) enot v repetitor. Kot
izhod iz tega AV vozlisca zna krmiliti 2 ATV oddajnika - 23cm osnovni in 3cm
LINK oddajnik, ter PIP procesorsko enoto (PIP-slika v sliki). Poleg teh osnovnih
enot zna sprejemati obicajne DTMF ukaze in posebne varovane DTMF pakete na
dveh ozkopasovnih VHF/UHF komandnih radijskih postajah. Na eni od teh radijskih
postaj zna odgovarjati na ukaze in to v telegrafiji ali z DTMF.  

ATVRC zna krmiliti panorama kamero na repetitorju, omogoca uporabniski preklop
moci repetitorja, pozna nekaj posebnih ukazov in skoraj popolni daljinski
sysop nadzor.

Sistem sestavljajo: racunalnik z ATVRC IO tiskanino, VISW, PSSW in ostali
moduli v vozliscu repetitorja, ATV sprejemniki, oddajniki, antene in ostale
pomozne naprave (glej tocko 2.1.), ter seveda programska podpora sistema.

Osnovne ideje pri snovanju tega sodobnega sistema so bile: omogociti uporabniku
kar najvec, omogociti dostop do drugega ATV repetitorja preko linka, omogociti
normalno ATV repetitorsko delo 13->23, 23->23 in paralelno neodvisno 3cm 
linkovsko zvezo preko istega sistema brez dodatnih stroskov (posredovanje linka),
opazovanje okolice pod repetitorjem z kombinirano panorama kamero (VIS+IR), 
nocno opazovanje bliznje okolice v IR spektru s pomocjo posebne IR luci. Moznost
gledanja vremenskih slik iz Meteosat satelita, moznost posebnih dodatnih 
preklopov za nadzor drugih komunikacijskih sistemov in drugo. Kot osnovno pa 
popolni daljinski nadzor nad sistemom.

Glede na mnozico uporabljenih naprav v sistemu je program zasnovan tako, da
samodejno skrbi za vklop ali izklop napajanja posameznih enot. S tem je poraba
elektricne energije na ATVRC sistemu vedno minimalna - v okviru aktiviranih
enot.




2.1. Hardware
-------------


Hardware obicajno imenujemo vse tisto, kar lahko pri neki napravi otipamo. ATVRC
sistem je zasnovan na posameznih modulih, ki so v koncni fazi vgrajeni v 19" 
ohisje. Ker so ti moduli vecji in jih je veliko, potrebujemo za popoln ATVRC
sistem najmanj dve 19" ohisji, ter dodaten prostor za WEFAX Scan konverter in
PIP procesorsko enoto. Seveda lahko uporabimo tudi drugacno ohisje, posamezni
moduli pa MORAJO biti v locenih kovinskih ohisjih.

Racunalnik ATVRC sistema sestavljajo: napajalnik, plosca - vodilo, DSP3MV 
procesorska plosca, procesor Motorola 68010 PGA z 10 MHz taktom, ATVRC IO 
plosca, ki generira razlicna I2C vodila, krmili module repetitorja, dekodira 
DTMF ukaze, dekodira CTCSS, generira CW ter DTMF na oddaji in skrbi za A/D
pretvorbo. Racunalnik potrebuje tudi 1Mb SRAM plosco, trenutna verzija pa se 
DSP video plosco. 

AV vozlisce (VISW) je krizisce  avdio in video signalov in omogoca vse mozne
povezave med sedmimi vhodi in tremi izhodi. Na VISW modulu se nahaja tudi LED
kontrola stanja na vozliscu, kontrola komunikacije osnovnega I2C kanala in vsi
AV prikljucki. V tem modulu je tudi generator barvnih strani (CGEN).

Enota, ki skrbi za napajanje vseh modulov se imenuje PSSW. Njena naloga je vklop
napajanja posameznih vhodnih enot, preklop moci 23cm ATV oddajnika, PTT tastanje
23cm in LINK oddajnika, po en rezervni 10A in 1A preklop, ter krmiljenje VID 
enote (nastavitev strani VID teksta in vklop/izklop izpisa). 

PIP racunalnik je naprava, ki ni nujno potrebna za delovanje sistema. Ko je
instalirana, pa omogoca gledanje dveh video signalov v polju enega ekrana.
Tako lahko ob gledanju osnovnega 13 cm ali 23 cm vhodnega signala postavis v
eno izmed cetrtin ekrana katerokoli izmed ostalih vhodnih slik v pomanjsani
velikosti.

VID je video identifikator, namenjen pa je imponiranju klicnega znaka v
izhodni video signal repetitorja.

Ostale hardverske naprave so obicajni ATV sprejemniki, oddajniki in ostala
pomozna oprema, ter ena 2m fone radijska postaja za uporabnisko ukazovanje in
en 70cm ali 23cm sprejemnik za servisni vhod.


ATVRC hardware:

  *  1. racunalnik - CPU 68010 PGA, 1M SRAM, VIDEO karta
  *  2. ATVRC I/O krmilnik - I2C bus, 2m RTX port, A/D, CW, CTCSS, DTMF
  *  3. VISW modul - video & avdio vozlisce in CGEN enota
  *  4. PSSW modul - energetsko stikalisce, kontrola kamere in VID kontrola
     5. PIP racunalnik in krmilnik za PIP (slika v sliki)
     6. VID-01 video identifikator
  *  7. 12v / 15A usmernik 
     8. Link ATV RTX
  *  9. 13cm ATV RX
  * 10. 23cm ATV RTX
    11. 23cm ATV 18W P.A.
    12. Panorama kamera z AZ+EL rotatorjem
    13. S53MV WEFAX Scan converter + 1.7 GHz RX
  * 14. 2m fone RTX
    15. 70cm fone RX
  * 16. Antene, filtri, ohisje sistema


Zvezdica oznacuje nujno potrebne enote, brez katerih sistem ni operativen.




2.2. Software
-------------


Program je pisan v visjem DSP3MV jeziku, posamezne rutine pa v strojnem jeziku.
Trenutna verzija je nalozena v RAM-u, v koncni verziji pa bo program v EPROM-u 
iz katerega se bo ob startu samodejno razvil in pognal. 

POZOR: ATVRC program komunicira s posebno ATVRC_IO tiskanino in ga na obicajnem
       DSP racunalniku NI mogoce pognati brez te tiskanine!

V dveh ekranskih menijih je mogoce nastavljati skoraj vse parametre sistema. 
Le-te je mogoce nastavljati ali preklapljati tudi daljinsko (sysop). 




2.3. Zagon ATVRC sistema
------------------------


Ob prvem zagonu programa se bo izvrsila avtomatska inicializacija sistema, vse 
potrebne nastavitve bodo dobile privzete vrednosti iz inicijalizacijskih tabel 
programa. Parametri so nastavljeni tako, da sysop-u razen spremembe klicnega 
znaka, QTH, lokatorja in sysop gesla ni potrebno nicesar spreminjati, razen v 
primeru, ko ima drugacno konfiguracijo sistema. Po inicijalizaciji programa se
na vseh enotah vzpostavi t.i. stand-by stanje - mirovanje. V tem stanju je v
pogonu racunalnik sistema in 2m krmilna radijska postaja, vse ostale naprave na
sistemu pa so izkljucene (razen 23cm P.A., ki je pod stalnim napajanjem).

Na monitorju ATVRC krmilnika se prikazuje meni-1 z osnovnimi nastavitvami in
trenutnimi stanji sistema. Le-ta pa je sedaj ze v pogonu in pripravljen za
uporabo.




2.4. Ukazovanje
---------------


ATVRC sistemu ukazujes z DTMF toni. Ukazovanje je razdeljeno na dve veji:
ukazovanje uporabnikov sistema in ukazovanje sysop-a. Uporabniku so na voljo
razlicni ukazi, sysop-u pa poleg teh tudi dodatni za upravljanje sistema.

Nacin vnosa ukazov je lahko rocno ali iz DTMF spominov. Ukazi so sestavljeni
iz dvo ali vec mestnih DTMF znakov. Cas, ki je na razpolago za vnos dolocenega
ukaza, je odvisen od dolzine tega ukaza. ATVRC meri cas po zadnjem vnesenem DTMF
znaku (DTMF timer), ko ta cas potece pobrise vse do takrat vnesene DTMF znake
tega ukaza. V primeru, da je bil pred potekom tega casa (DTMF timer) vnesen
naslednji DTMF znak, pricne steti ponovno od polne vrednosti DTMF timer-ja. 
Obstojeca nastavitev tega parametra je 7 sekund in je zaradi varnostnega 
razloga daljinsko NI mogoce spreminjati.

Poleg teh ukazov, ki se izvedejo sele po dokoncnem vnosu ukaza, pozna ATVRC tudi
nekaj tako imenovanih Real-time DTMF ukazov. To so ukazi, ki se izvajajo ali 
izvedejo v realnem casu - to je v trenutku oddaje dolocenega DTMF znaka. Taksni 
ukazi so potrebni za krmiljenje panorama kamere in vklop IR reflektorja,
nastavitev WEFAX skanerja ali drugih naprav.

Vsakega ali vsako skupino in podskupino uporabniskih ukazov za posamezno enoto 
lahko zaklenemo (sysop) in s tem ohranimo trenutno nastavljeno vrednost, ali pa 
prepovemo uporabo ukaza, ce naprimer enota ni instalirana, je v okvari ali pa 
jo trenutno uporablja drug sistem.

Delovanje ATVRC sistema je razdeljeno na tri stanja: Stand-by stanje (stanje
mirovanja), ATV svetilnik in ATV repetitor. V t.i. Stand-by stanju lahko
zahtevamo vklop ATV svetilnika ali pa ATV repetitorja. Ko bo eden od teh dveh
nacinov aktiviran, pa bodo na razpolago le ukazi, ki se nanasajo na ta nacin 
dela sistema. Prehod iz ATV svetilnika v ATV repetitor ali obratno je mogoc, ce
se med tem izvede izklop prejsnjega stanja (rocni ali avtomatski - potek TOT ali 
BTOT casa). 




2.5. Repetitorsko delo
----------------------


Ob vklopu ATV repetitorja, bo ATVRC sistem vzpostavil stanje na vozliscu kot je
bilo nastavljeno ob zadnjem izklopu ATV repetitorja. Na razpolago pa bodo vsi
trenutno dovoljeni DTMF ukazi. Repetitor lahko izkljucis rocno ali pa se bo 
samodejno izkljucil po poteku TOT casa. To je najdaljsi cas delovanja ATV 
repetitorja po zadnjem vnesenem DTMF ukazu. TOT cas je nastavljen na 30 minut,
lahko pa ga nastavljas daljinsko (sysop) v mejah od 10 do 240 minut.





2.6. ATV svetilnik 
------------------


Ob vklopu ATV svetilnika (BEACON), bo ATVRC sistem deloval kot oddajnik male
moci na 23cm, vkljucil bo eno od nastavljenih svetilniskih slik iz CGEN enote.
Signal bo oddajal do rocnega izklopa ali izteka BTOT casa. To je najdaljsi
cas delovanja ATV svetilnika od zadnjega DTMF ukaza. BTOT cas je nastavljen na
5 minut, lahko pa ga nastavljas daljinsko (sysop) v mejah od 2 do 20 minut.




2.7. CW odzivnik
----------------


ATVRC ima, poleg DTMF ukazovanja, vgrajen tudi CW odzivnik. Ta potrjuje ali
zavraca uporabnikove ukaze preko 2m fone radijske postaje. Veljaven DTMF ukaz bo
ob vkljucenem CW odzivniku povzrocil oddajo morse znakov. Tako bo ob resetu - 
zagonu programa oddan "PWR" in daljsi enojni ton. Ob vklopu ATV repetitorja bo 
v CW oddan klicni znak repetitorja + "ON". Ob vsakem veljavnem ukazu bo oddan 
"R". Po zahtevi za t.i. Real-time ukazi (pomik kamere) bo odzivnik v CW oddal 
"CA" + daljsi enojni ton visoke frekvence, ali "WE" + daljsi enojni ton (WEFAX).
Ob rocnem ali avtomatskem izklopu repetitorja (TOT timer) bo v telegrafiji oddan
"OFF". 

Ob vklopu svetilnika bo oddana melodija 8 tonov, od najnizjega do najvisjega. Ob
izklopu svetilnika pa melodija 4 tonov od najvisjega do najnizjega + "OFF" v CW.
Pri izteku BTOT casa oddaje svetilnika bo oddana 4 tonska melodija + "OFF" + "R"
v telegrafiji.

Vsako nadalnje ukazovanje repetitorju bo pri vkljucenem izpisu na monitor mogoce
po preteku dveh sekund po koncani oddaji CW odzivnika. Odzivnik lahko daljinsko
vklapljas ali izklapljas (sysop), mu nastavljas hitrost telegrafije (sysop). 

V primeru, ko bo uporabnik imel sysop status, bodo vsi odgovori odzivnika dobili
predznak "S" (sysop). Na ukaze, ki bodo sistemsko blokirani, bo ATVRC odgovoril
z "?", ne glede na sysop status uporabnika! Prav tako bo na vsak napacen DTMF 
ukaz ATVRC odgovoril z "?" .

Uporabniku je na voljo poseben DTMF ukaz s katerim lahko vprasa ali je sistem v
uporabi. Ta ukaz pride prav predvsem takrat, ko je uporabnik oddaljen od sistema
in trenutno ne vidi dogajanja na izhodu repetitorja, ter bi s svojim ukazovanjem
nenamerno porusil obstojeca stanja. ATVRC sistem bo pri vkljucenem ATV svetilniku
odgovoril enako kot pri vklopu svetilnika. Pri vkljucenem ATV repetitorju bo 
odgovoril s klicnim znakom + "ON" v CW. V primeru, ko je sistem v t.i. stand-by
stanju - ni v uporabi, pa bo odgovoril z dolgim enojnim tonom nizke frekvence. 

POZOR! Ce je sistem v t.i. Real-time nacinu, na ta ukaz odogovora NE BO!

Pri zahtevi za stanje dolocenega A/D kanala na sistemu, bo repetitor oddal:
"AD xx - yyy", pri tem bo "xx" pomenil stevilko merjenega A/D kanala, stevilka
"yyy" pa izmerjeno vrednost.

Naslednji poseben ukaz sprozi oddajo CW identifikacije sistema. Pri tem bo oddan
klicni znak ATV repetitorja, lokator in QTH. Ukaz je veljaven samo, ce je ATV
repetitor vkljucen.




2.8. DTMF odzivnik
------------------


Je namenjen hitremu posredovanju podatkov - telemetriji o stanju ATVRC sistema, 
na DSP racunalnik vzdrzevalca. Uporablja poseben High-speed nacin prenosa. 
Nekateri pomembni podatki so kodirani v standardne pakete, kateri so zdruzeni v
velik skupen paket. DTMF odzivnik je namenjen tudi avtomatskem sporazumevanju
med ATVRC sistemom in DSP racunalnikom z vec nivoji servisnih gesel. V ta namen
potrebuje DSP racunalnik posebno vezje in ustrezen komunikacijski program.

Uporabnikom je DTMF odzivnik na voljo kot generator sporocil v Kenwood Message
protokolu. Pri tem je vedno uporabljena PAGER koda [000].



2.9. CTCSS zapora
-----------------


V primeru, ko je v sosescini instalirano vec ATVRC ali drugih sistemov, ki 
se krmilijo na isti 2m frekvenci, jih je potrebno lociti med sabo in s tem 
prepreciti moznost napacnega naslovnika dolocenega ukaza. ATVRC sistem ima v ta
namen na IO tiskanini instalirano CTCSS zaporo krmilnega 2m vhoda. Ko je v polju
uporabnikov vec ATVRC sistemov, je smiselno na vsakem izmed njih nastaviti
razlicen CTCSS ton. To zaporo lahko nastavljas ali izkljucis daljinsko (sysop).
 



2.10. A/D kanali
----------------


ATVRC sistem ima vgrajeno moznost merjenja 16-ih pozitivnih napetostnih nivojev.
Uporabljen je 8 bitni A/D pretvornik z multipleksiranjem vhodnih kanalov. Namen
teh kanalov pa je poljuben: od meritev enosmernih napetosti na sistemu, toka,
temperature oddajnika, okolice, zunanje temperature, napetosti na rezervnih 
akumulatorjih, pa do prikazovanja trenutne pozicije anten ali panorama kamere.

Rezultat meritve posameznega A/D kanala bo posredovan v CW odgovoru, ali pa 
izpisan v posebni CGEN sliki na ATV repetitorju. Sysop pa ima moznost pregleda
vseh 16-ih A/D kanalov z enim ukazom. Odgovor bo v tem primeru posredovan v CW 
ali DTMF obliki.






2.11. Varnost sistema 
---------------------


Varnost delovanja ATV sistema bazira na razlicnih casovnih parametrih. Nekatere
od teh lahko tudi nastavljas, direktno ali daljinsko (sysop). Po poteku casa -ov 
nastavljenih parametrov se sistem samodejno izkljuci - postavi v t.i. Stand-by 
stanje. Vse nastavitve na VISW vozliscu bodo pri tem ohranjene. Obe enoti, VISW
in PSSW, pa bosta onemogoceni in s tem tudi naprave prikljucene nanju.

Ce pride med delovanjem ATV repetitorja do izpada elektricne energije ali reseta
procesorja, se bo ob vklopu ATVRC sistem postavil v t.i. stand-by stanje, vse
predhodne nastavitve pa bodo ohranjene.

Ce pride med delovanjem ATV svetilnika do izpada elektricne energije ali reseta
procesorja, se bo ob vklopu ATVRC sistem postavil v t.i. stand-by stanje. Na 
monitorju ATV sistema bo izpisano opozorilo "SYSTEM  : BEACON Failure !!!". Pri 
tem bo racunalnik prepisal ahrivirane podatke o stanju na VISW vozliscu na svoja
mesta in tako obnovil stanje. Obe enoti, VISW in PSSW, bosta onemogoceni in s 
tem tudi naprave prikljucene nanju. 




3. Navodila uporabnikom ATV repetitorja
=======================================


Uporabnik ukazuje ATVRC sistemu na 2m fone vhodu, obicajno na 144.750 MHz.
Pred ukazovanjem se vedno prepricaj v kaksnem stanju je trenutno ATVRC sistem
(DTMF ukaz [C#]), saj bi v nasprotnem primeru lahko komu nenamerno porusil zvezo
ali nastavitve. Kot uporabniku so ti dovoljeni vsi ukazi pod tocko 3.2., razen v
primeru, ko neke naprave ni na sistemu in so njeni ukazi izkljuceni.

DTMF znake oddajaj z zanesljivimi in ne prekratkimi pritiski na DTMF tipkovnico
svojega fone oddajnika. Ce oddajas iz prenosne radijske postaje, jo drzi na
fiksni tocki in z anteno v vertikalni legi. V nasprotnih primerih bo zaradi
sumov, motenj ali dvakrat oddanih DTMF znakov (nezanesljiv pritisk), prislo do
napacnega ali neveljavnega ukaza. Vedno tudi poslusaj, kaj ti bo ATVRC odzivnik
odgovoril.




3.1. Vklop sistema
------------------


ATV oddajnik vkljucis z oddajo DTMF ukaza [1200#] na 2m krmilni frekvenci ATV
repetitorja. Repetitor, ki si ga vkljucil, bo po izvrsenem ukazu oddal svoj
klicni znak + "ON" v telegrafiji. Sedaj so na voljo razlicni ukazi. Repetitor
izkljucis z oddajo DTMF ukaza [1199#], pri tem pa bo odzivnik repetitorja 
odgovoril z "OFF" v telegrafiji.

ATV svetilnik vkljucis z oddajo DTMF ukaza [00#], odzivnik pa bo odgovoril z
osem tonsko melodijo. ATV svetilnik izkljucis z DTMF ukazom [10#], odzivnik pa
bo odgovoril s 4 tonsko melodijo + "OFF" v telegrafiji. V primeru, da je potekel
BTOT cas na sistemu, bo odzivnik dodal se crko "R" v zakljucku odziva. ATV 
svetilnik, razen teh dveh ukazov, nima dodatnih.





3.2. DTMF uporabniski ukazi
---------------------------


RPT ON    :  1200#         PWR HI: 301#     CW_info   : 800#      PIP 1 : 201#
RPT OFF   :  1199#         PWR LO: 302#     VID ON    : 801#      PIP 2 : 202#
                      10A AUX ON : 731#     VID OFF   : 802#      PIP 3 : 203#
BEACON ON :    00#    10A AUX OFF: 732#                           PIP 4 : 204#
BEACON OFF:    10#     1A AUX ON : 733#     DATE/TIME : 805#
                       1A AUX OFF: 734#     Sys.status:   C# <


 Link   13cm   23cm  Camera  CGEN  WEFAX    2m    SCR               A/D    Cmd 
------------------------------------------------------              ----------- 
1803#  1813#  1823#  1833#  1843#  1853#  1863#  1873#   OFF        AD01 : 401#
                                                                    AD02 : 402#
1802#  1812#  1822#  1832#  1842#  1852#  1861#  1871#   LINK OUT   AD03 : 403#
1801#  1811#  1821#  1831#  1841#  1851#  1860#  1870#   23cm OUT   AD04 : 404#
1800#  1810#  1820#  1830#  1840#  1850#  xxxxx  xxxxx   PIP  OUT   AD05 : 405#
                       |      |      |                              AD06 : 406#
              ,--------'      |      `---------------,              AD07 : 407#
Camera cmd: 1834#    TEST  : 101#    Wefax cmd    : 1854#           AD08 : 408#
-> UP     : 2        INFO  : 102#    -> START     : 1               AD09 : 409#
-> DOWN   : 8        NEWS  : 103#    -> SYNC fast : A               AD10 : 410#
-> LEFT   : 4        HELP  : 104#    -> SYNC slow : B               AD11 : 411#
-> RIGHT  : 6        SYSTEM: 105#    -> ZOOM x 2  : 2               AD12 : 412#
-> ZOOM+  : 3        WX    : 106#    -> ZOOM x 4  : 8               AD13 : 413#
-> ZOOM-  : 9        EXTRA : 107#    -> INIT      : D               AD14 : 414#
-> IR ON  : 7        SYSOP : 108#    -> Scro. UP  : 3               AD15 : 415# 
-> IR OFF : 1                        -> Scro. DOWN: 8               AD16 : 416#
   Exit   : #                           Exit      : #
                             
-> = Real time commands !!!
<  = Se lahko izvaja vedno, ne glede na stanje sistema (razen v Real-time!).




3.3. DTMF sporocila
-------------------


Poleg CW odzivnika je uporabnikom namenjen tudi DTMF odzivnik. Z njegovo pomocjo
lahko sistem sporoca razlicne informacije. Omejitev pa je v vrsti uporabljenih 
radijskih postaj. ATVRC sistem podpira najbolj razsirjen Kenwood Message sistem
kodiranja znakov. To pa omogoca uporabnikom rocnih radijskih postaj TH-28 TH-48
TH79 in TH78, sprejem podatkov v deset tako imenovanih message spominov. V ATVRC
vgrajen DTMF ukaz [805#] povzroci oddajo casovnih podatkov o repetitorju. Pri
tem najprej odda PAGER kodo [000], nato sledijo podatki v obliki:

Message 0        ATVRC       Oznaka sporocila.
Message 1     B0 xx xx       B00 - CAS ZAGONA RPT, sledi mesec in dan.
Message 2     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda zagona ATVRC sistema.
Message 3     B1 xx xx       B01 - INIT CAS RPT, sledi mesec in dan.
Message 4     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda inicijalizacije sistema.
Message 5     B2 xx xx       B02 - TRENUTEN CAS RPT, sledi mesec in dan.
Message 6     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda ob izvedbi [805#] ukaza.

Za sprejem teh podatkov najprej aktiviramo sprejem "Message" sporocil. Nastavimo
v 3-mestni pager kodo [000]. Nato oddamo DTMF ukaz [805#]. Sedaj imamo 1 sekundo
casa, da vkljucimo na radijski postaji PAGER funkcijo, katera je predpogoj za 
sprejem sporocil. Pravilno sprejeti paketi bodo po sprejemu prikazani na
radijski postaji in shranjeni v poseben spominski prostor. V primeru, da je
pager funkcija vkljucena pred oddajo ukaza [805#], bo ukaz neveljaven, saj bo
repetitor sprejel DTMF znake kot ukaz v obliki [000805#]. 

Informacija je zanimiva predvsem na terenu, kjer na drugacen nacin ni mogoce
ugotoviti ali je med tem na ATV repetitorju zmanjkalo elektrike, kdaj je bil
nazadnje inicijaliziran sistem, ter seveda koliko je trenutno ura na sistemu. 




3.4. VISW - video & avdio vozlisce
----------------------------------


Srce AV vozlisca je VISW modul, oziroma AV krizisce. Ima 7 AV vhodov, na katere
so lahko prikljucene razlicne naprave. Uporabnik lahko z DTMF ukazi preprosto
postavlja stanja v vozliscu in se na ta nacin 'sprehaja' med vhodnimi enotami.

Vsi DTMF ukazi za delo z VISW vozliscem, so 5 mestni in so smiselno razdeljeni
v skupine glede na vhodne enote. Tako bo DTMF ukaz [1800#] povzrocil vklop LINK
sprejemnika na PIP enoto. Prva dva znaka ukaza [18xxx] povesta, da gre za ukaz, 
ki se nanasa na VISW enoto. Tretji znak ukaza [xx0xx] doloca katera vhodna enota
se krmili. Cetrti znak ukaza [xxx0x] doloca izhodno enoto. Kot izhodna enota je
lahko [xxx0x] - PIP, [xxx1x] - 23cm ATV TX in [xxx2x] - LINK ATV TX. Izjema sta
2m RX in SCR funkcija, kjer je PIP izpuscen, ukaza pa sta pomaknjena za stevilko
navzdol. 

V primeru, da se na cetrtem mestu DTMF ukaza nahaja [xxx3x], bo vhodna enota
izkljucena, stanje na VISW vozliscu pa pri tej vhodni enoti poruseno. Na tem
mestu je v ukazu lahko tudi [xxx4x], v tem primeru pa ATVRC ve, da gre za 
zahtevo po t.i. Real-time ukazih. Taksen ukaz se lahko izvede le v primeru,
ko je vhodna enota vkljucena, oziroma je dovoljeno taksno ukazovanje.

Pri povezavi 2m sprejemnika na 23cm izhod, z DTMF ukazom [1860#], bo tonskemu
podnosilcu ATV slike na 23cm dodan ton iz 2m krmilnega vhoda. SCR fonkcije AV 
vozlisca uporabniki normalno ne morejo uporabljati, namenjena pa je zasciti 
video signala na link ali 23cm oddajniku.




3.5. Panorama kamera
--------------------


Kamera na stoplu repetitorja je lahko prava popestritev sistema, se posebej, ce
je opremljena z motorji za pomikanje. Na 23cm izhod jo vkljucis z DTMF ukazom
[1831#]. Sedaj je na voljo dodaten DTMF ukaz [1834#] za prehod v t.i. Real-time
nacin ukazovanja. Po izvrsitvi tega ukaza bo odzivnik v CW oddal "CA" + daljsi
ton visoke frekvence. Sistem sedaj preide v ukazovanje v realnem casu. Na voljo 
so numericne DTMF tipke: [2] kamera gor, [8] kamera dol, [4] kamera levo, [6]
kamera desno, [3] priblizuj in [9] oddaljuj. Obstajata tudi dva posebna ukaza:
[7] vkljuci IR luc in [1] izkljuci IR luc. Ce bosta na sistemu dovoljena, bosta
omogocila nocno gledanje bliznje okolice repetitorja v infra rdecem sprektru. Ob
izhodu iz menija za krmiljenje panorama kamera pa bo IR luc avtomatsko
izkljucena.






3.6. CGEN
---------


Generator barvnih tekstov in graficnih slik v nizji locljivosti vkljucis na
23cm izhod z DTMF ukazom [1841#]. Pri tem bo prikazana tista od osmih starni, ki
je bila nazadnje nastavljena za prikaz. Ko je CGEN vkljucen, lahko izbiras med 
razlicnimi stranmi z DTMF ukazi od [101#] do [108#], seveda ce je to na sistemu
dovoljeno. Strani so razdeljene po podrocjih: TEST, INFO, NEWS, HELP, SYSTEM, 
WX, EXTRA in SYSOP.  




3.7. WEFAX 
----------


Za radioamaterje je bilo vedno zelo zanimivo podrocje sprejemanje satelitskih
meteoroloskih slik. V ta namen je predviden AV vhod za gledanje meteo slik iz
satelita Meteosat na 1.7 GHz. Na 23cm izhod ga vkljucis z DTMF ukazom [1851#]. 

WEFAX Scaner ima vgrajeno posebno upravljalno tiskanino. Z ATVRC sistemom je
povezana preko I2C vodila in omogoca daljinski start, sinhronizacijo, ter ostale
nastavitve S53MV WEFAX Scan kovverterja. Ukazi se izvajajo v realnem casu in so
enomestni. Do njih prides z DTMF ukazom [1854#], pred tem pa mora biti WEFAX 
enota aktivirana.




3.8. Casovne omejitve
---------------------


Pri delovanju ATVRC sistema nastopata dve glavni casovni omejitvi: TOT in BTOT 
timer, ter pomozni DTMF timer. Prvi opazuje kdaj je uporabnik nazadnje poslal 
DTMF ukaz in skrbi za samodejni izklop sistema, drugi skrbi za samodejni izklop
svetilnika, tretji pa skrbi za casovno veljavnost DTMF ukazov. Kako sta na 
dolocenem ATVRC sistemu nastavljena TOT in BTOT si lahko pogledas na CGEN strani
stevilka 5, z DTMF ukazom [105#] (predhodno pa mora biti CGEN vkljucen!).  




3.9. CTCSS zapora
-----------------


V primeru, da nimas nastavljen pravilen CTCSS ton na oddaji (2m), ne bos mogel
krmiliti ATVRC sistema. Kateri je ta ton povprasaj lastnika sistema ali poglej
na bliznji packet-radio BBS.




3.10. A/D kanali
----------------


ATVRC sistem ima vgrajenih 16 A/D kanalov namenjenih razlicnim meritvam. Ce so
A/D vhodi tudi prikljuceni na merilne tocke, omogoca prikaz trenutnih vrednosti 
teh tock na eni izmed CGEN slik, ali pa v obliki CW odgovora. Odgovor dobis, 
ce uporabis DTMF ukaz od [401#] do [416#]. Pri tem ATVRC odda "AD xx - yyy". 
Stevilka "xx" predstavlja stevilko A/D kanala, stevilka "yyy" pa izmerjeno 
vrednost na izbranem kanalu.




3.11. Neveljavni ukazi
----------------------   


Ukazi na katere bo ATVRC odgovoril z "?", so neveljavni - trenutno izkljuceni,
ali pa napacni - neobstojeci. Nekateri ukazi so v sistemu podrejeni visjim
ukazom. Naprimer: panorama kamere ni mogoce premikati dokler ta ni vkljucena v
VISW vozliscu. Ali pa: CGEN slik ni mogoce izbirati, ce ta ni vkljucen na VISW 
vozliscu, PIP slike ni mogoce prestavljati, ce ta ni vkljucen. Nadalje ATV
svetilnik ni mogoce vkljuciti, dokler deluje ATV repetitor.




4. Navodila vzdrzevalcu ATV repetitorja
=======================================


Ob zagonu se sistem vedno postavi v delovni nacin. Ce zelis nastavljati para-
metre iz tipkovnice, potem uporabi tipko "ESC". Odzivnik bo v CW oddal "R" in
postavil utripajoc prompt v ukazno vrstico. Sedaj lahko rocno nastavljas stanja
na sistemu. Za vrnitev v delovni nacin repetitorja, uporabi ukaz "L". Pri tem
bo TOT ali BTOT timer startal od nastavljene vrednosti.

Ukaze v menijih ATVRC programa pisi v eni vrstici. Presledki niso pomembni. 
Nekaj ukazov ima tudi do 4 razlicne parametre. Vrstni red njihovega vpisa pri 
vnosu je enak vrstnemu redu izpisa na meniju. Stevilo vnesenih parametrov ni 
pomembno. Manjkajoci bodo v vecini primerov postavljeni v polozaj OFF. V 
primeru, da odtipkas samo ukaz brez spremljajocih prarametrov, bos preklopil 
osnovno - prvo funkcijo pod tistim ukazom. Na VISW vozliscu osnovne funkcije NI!
V primeru, da dodas tudi parametre, MORAS najprej za ukaznim znakom postaviti 
stevilcni parameter za osnovno funkcijo. To pa ne velja na VISW vozliscu, kjer 
direktno nastavljas samo stanje na AV vozliscu, napajanje vhodne enote pa bo 
avtomatsko vkljuceno ob aktivni povezavi.




Primeri ukazovanja na tipkovnici ATV repetitorja:

A 100 (CR)   Poveze Link RX na PIP enoto
A 010 (CR)   Poveze Link RX na 23cm izhod
A 001 (CR)   Poveze Link RX na Link izhod
A 000 (CR)   Porusi obstojeco povezavo-e Link RX-a
3 104 (CR)   Vkljuci PIP enoto, prepove uporabnisko PIP ukazovanje in
             jo postavi v ekransko pozicijo 4
J 15  (CR)   Omogoci vklop CGEN-a in nastavi 5. stran za prikaz

A 101 (CR)   je enakovreden ukazu:  A1  01 (CR)
H 11  (CR)   je enakovreden ukazu:  H  1 1 (CR)
H 0   (CR)   je enakovreden ukazu:  H 00   (CR) in pobrise stanje na SCR




4.1. Meni 1
-----------


V prvem meniju se nastavljajo in so prikazane naslednje funkcije sistema: 
Datumi in casi zagona sistema, inicijalizacije sistema in trenuni datum 
ter cas. Oblika izpisa: YY MM DD  HH MM SS.

Oznake E ali ENABLED pomenijo, da je funkcija omogocena, D ali DISABLED pa
pomeni, da je prepovedana za uporabo. Tako PWR oznacuje ali je dovoljeno 
uporabnisko preklaplanje moci 23cm oddajnika. 800 oznacuje ali je dovoljeno 
izvajati DTMF ukaz [800#] - CW info. Stevilka pri izpisu SYSOP prikazuje 
prisotnost sysop statusa, 0 pomeni da ga ni, 1 pa da je aktiviran.


Ukaz 0 - REPEATER prikazuje stanje celotnega ATVRC sistema. Pri vklopu ATV
         svetilnika se, na koncu iste vrstice, izpise tudi BEACON.

Ukaz 1 - 23 cm TX prikazuje stanje osnovnega ATVRC oddajnika, na koncu pa
         je tudi prikazana trenutno nastavljena izhodna moc.

Ukaz 2 - Link TX prikazuje stanje Link oddajnika.

Ukaz 3 - PIP cpu prikazuje stanje na racunalniku, ki generira sliko v sliki,
         na koncu pa je s stevilko od 1 do 4 oznacena trenutna pozicija PIP
         slike v video signalu 23cm oddajnika, ko je PIP vkljucen. 

Ukaz 4 - Beacon prikazuje dovoljenje za vklop ATV svetilnika, na katero barvno
         stran je postavljen in koliko casa bo v etru - BTOT timer.

Ukaz 5 - RPT mode. Ko bo instalirana detekcija sinhronizacijskih impulzov, bo
         tukaj prikazan nastavljen rezim delovanja repetitorja.

Ukaz 6 - Menu 2. Ukaz za prehod v naslednji menu.

Ukaz 7 - Download. Sprozi oddajo vseh parametrov v DTMF (enako kot [590#]).

Ukaz 8 - Archive trenutno nima funkcije

Ukaz 9 - Init. Z njim postavis vse nastavljive parametre na t.i. default 
         vrednosti. To so vrednosti ob prvem zagonu programa. 


Na desni strani zgoraj je prikazano stanje na VISW vozliscu. Posamezne vhodne
enote so oznacene s crkami od A do G. Opcija H pa je posebna funkcija VISW 
vozlisca. Nadalje sledi dovoljenje za ukazovanje doloceni vhodni enoti. Kamera
in WEFAX imata po dve oznacbi dovoljenja. Prva oznacuje dovoljenje za dostop v
pod-meni posamezne enote, druga po dovoljenje za osnovno ukazovanje enoti. Na
desni strani pa je dejansko stanje aktivnih povezav (#) na VISW vozliscu. Tri
navpicne veje so tudi dejanski AV izhodi iz vozlisca, kar je oznaceno spodaj. 
Stanje na ekranu se ujema s prikazom stanja na LED semaforju VISW enote.

Izpis "C#  " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukaza [C#] - stanje sistema.
Izpis "DT  " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukaza [805#] - date/time check
Izpis "A/D " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukazov med [401#] in [416#].

Ukaz I - VID prikazuje stanje na enoti, ter nastavljeno stran.
         
Ukaz J - CGEN prikazuje stanje na generatorju barvnih strani in na katero
         stran je trenutno nastavljen.
         
Ukaz K - Rfr CGEN je trenutno v testne namene, njegova naloga je, da poslje
         podatke o slikah v CGEN video procesor.
         
Ukaz L - Z njim startamo ATVRC sistem. Izhod je mozen samo z prekinitvijo na 
         tipkovnici (ukaz CTRL+C).


Na koncu so izpisane se nekatere nastavitve parametrov programa, ki jih lahko
nastavljas v drugem meniju. V zadnji vrstici pa so statusi podatkov na I2C
vodilu PSSW in VISW enot.




          ATVRC - ATV Repeater Controler  v1.05  S51KQ  28/03/1995
          --------------------------------------------------------
          
      Startup :  95 03 28   16 24 23              Call:   S 5 5 T V A
      Init    :  95 03 28   09 57 48
      Current :  95 03 28   16 52 10      CMD          E/D 12V      VISW state
                                          -------------------------------------
PWR: E   800: E   IR : E   SYSOP : 0      A - Link RX   E  OFF     #    -    -
------------------------------------      B - 13cm RX   E  ON      -    -    #
0 - REPEATER   OFF ENABLED                C - 23cm RX   E  OFF     -    #    -
                                          D - Camera  E E  OFF     -    -    -
1 - 23cm TX    ON  ENABLED    18W         E - CGEN      E  OFF     -    -    -
                                          F - WEFAX   E E  OFF     -    -    -
2 - Link TX    ON  DISABLED               G - 2m RX     E  OFF          -    -
                                          H - SCR       D               -    -
3 - PIP cpu    ON  DISABLED   2           -------------------------------------
                                          C#  : E  DT : E        PIP  23cm  Lnk
4 - Beacon     ENABLED  page: 0  5 min    A/D : E
                                                                   7 - xxxxxx
5 - RPT mode   DTMF                       I - VID : E OFF pa:  0   K - Rfr CGEN
                                          J - CGEN: E page: 5      L - Run RPT
6 - Menu 2     10A AUX  - OFF - E         -------------------------------------
                1A AUX  - OFF             TOT timer :  30 min  
8 - Archive                               DTMF timer:   7 sec     CTCSS    : 14
                                          ACK delay :   8         TX delay :  8
9 - Init all parameters                   -------------------------------------
                                          PSSW: 224  89 128  VISW: 196   0  144
    Option :
    




4.2. Meni 2
-----------



V drugem meniju se nastavljajo in so prikazane naslednje funkcije sistema: 

Ukaz 0 - Klicni znak ATV repetitorja. Program sam postavi velike crke ne glede
         na vnos.
         
Ukaz 1 - Lokator ATV repetitorja. Program sam postavi velike crke, ne glede na
         vnos.

Ukaz 2 - QTH ATV repetitorja. Vnesen tekst bo dejansko prikazan na CGEN straneh.

Ukaz 3 - DTMF Sys passw prikazuje trenutno nastavljeno sistemsko geslo. Geslo
         je fiksne dolzine in ga ni mogoce spreminjati daljinsko.

Ukaz 4 - TOT timer prikazuje nastavitev najdaljsega delovanja ATV repetitorja.

Ukaz 5 - CTCSS tone prikazuje nastavljen sub ton. Stevilka ustreza stevilki
         sysop ukaza -600 . Glej tabelo DTMF sysop ukazov 4.5.
         
Ukaz 6 - CW odzivnik prikazuje stevilko nastavljenega tona na telegrafiji,
         stanje aktivnosti in nastavljeno hitrost. Stevilka pri hitrosti pa
         ne pomeni dejansko hitrost znakov na min.
         

Ukazi 6,7,8 v tej verziji ne delujejo. Na desni strani so pri ukazih od A do S 
prikazana dovoljenja in stanja enot ali parametrov ATVRC sistema. 




ATVRC v1.05          S E T T I N G   U P   S Y S T E M        S51KQ  28/03/1995
-------------------------------------------------------------------------------

0 - RPT Callsign    : S55TVA                            A - Link RX       E
                                                        B - 13cm RX       E
1 - RPT Locator     : JN76OH                            C - 23cm RX       E
                                                        D - Camera        E
2 - RPT QTH         : St.JUNGERT                        E - CGEN          E
                                                        F - WEFAX         E
3 - DTMF Sys passw  : xxxxxxx                           G - 2m RX         E
                                                        H - SCR           D
4 - TOT timer       :   30 min.                         I - PWR SW        E
                                                        J - BEACON        E
5 - CTCSS tone      :   14  ON                          K - PIP           D
                                                        L - PIP position  2
6 - CW answer tone  :    6  ON  at speed: 70            M - Link TX       D
                                                        N - System        E
7 - Load CGEN Info file   : xxxxxxxxxxxx.xxx
                                                        O - DTMF time out 7 sec
8 - Load CGEN News file   : xxxxxxxxxxxx.xxx            P - ACK delay     8
                                                        R - TX delay      8
9 - Load CGEN Extra file  : xxxxxxxxxxxx.xxx            S - AUX 10A 1A sw E

CR - Quit

     Option :




4.3. Casovni parametri
----------------------
         

1. TOT timer  - Doloca najdaljsi cas delovanja ATV repetitorja po zadnjem DTMF
                ukazu ali "#" znaku. Po poteku TOT casa se bo repetetitor 
                samodejno izkljucil (stand-by stanje)! Vrednost TOT se 
                nastavlja v minutah. Parameter se lahko preklaplja tudi 
                daljinsko (sysop). Ob izklopu bo repetitor v CW oddal "OFF".

2. BTOT timer - Doloca najdaljsi cas delovanja ATV svetilnika po zadnjem DTMF
                ukazu ali "#" znaku. Po poteku BTOT casa se bo ATV svetilnik
                samodejno izkljucil (stand-by stanje)! Vrednost BTOT se 
                nastavlja v minutah. Parameter se lahko nastavlja tudi daljinsko
                (sysop). Ob izklopu bo repetitor oddal melodijo stirih tonov in 
                "OFF" + "R" v telegrafiji.

3. DTMF timer - Doloca dolzino najdaljse pavze med DTMF znaki na sprejemu.
                Ce je naslednji znak vnesen pred potekom nastavljenega casa,
                se po vnosu znaka zacne ponovno odstevanje nastavljene 
                vrednosti. Po poteku nastavljenega casa (v sekundah) se 
                predhodno vneseni DTMF znaki samodejno brisejo!

4. ACK delay  - Doloca zakasnitev po koncanem DTMF vnosu, za prehod 2m RTX-a na 
                oddajo. Ta parameter se lahko preklaplja tudi daljinsko (sysop).

5. TX delay   - Doloca zakasnitev 2m oddajnika, ko je ze na oddaji, pred oddajo
                CW ali DTMF odgovora. Ta parameter se lahko preklaplja tudi 
                daljinsko (sysop).




4.4. Sysop geslo
----------------


V sysop (upravni) nacin ali iz njega, lahko prehajas ne glede na stanje ATVRC 
sistema (vkljucen/izkljucen). V upravni nacin preides z oddajo pravilnega gesla.
Pri tem dobis sysop status, ATVRC pa bo pri vsakem ukazu ali napaki dodal na
zacetek CW odgovora crko "S". Geslo je trenutno fiksne dolzine in ga vidis, ko
pozenes ATVRC program na sistemu. V naslednjih verzijah programa bo geslo
mozno tudi daljinsko spreminjati (sysop).

Sysop ukazi delujejo samo, ko je repetitor vkljucen - varnostni razlog. To pa ne
velja za ukaze: DIS/ENA SYSTEM - prepovej/omogoci celoten sistem in DIS/ENA 
BEACON - prepovej/omogoci ATV svetilnik. Te ukaze lahko izvajas ne glede na 
stanje sistema (sysop), razen v Real-time nacinu. Uporabniskim ukazom, ki si jih
izkljucil - jim dal prepoved uporabe, velja ta prepoved za vsakogar, ne glede na
sysop status!

Po ukazu za izklop sistema, se bo samostojno porusil tudi sysop status. Rocno
porusis sysop status z DTMF ukazom [#]. Prav tako bo po poteku TOT casa 
racunalnik samodejno izkljucil sistem - ga postavil v t.i. stand-by stanje in 
porusil sysop status.
































4.5. DTMF Sysop ukazi
---------------------


Password   : (...ga vidis, ko pozenes program)

CW ON         : 500#        ACK delay 20  : 504#        TOT delay OFF : 550#
CW OFF        : 501#        ACK delay  8  : 505#        TOT    10 min : 551#
LOW CW SPEED  : 502#        TX delay  30  : 506#        TOT    20 min : 552#
HIGH CW SPEED : 503#        TX delay   8  : 507#        TOT    30 min : 553#
                                                        TOT    40 min : 554#
Enable / disable user DTMF commands:                    TOT    50 min : 555#
------------------------------------------------        TOT    60 min : 556#
                                                        TOT   120 min : 557#
Ena PWR sw    : 508#        Dis PWR sw    : 509#        TOT   180 min : 558#
                                                        TOT   240 min : 559#
Ena Link RX   : 510#        Dis Link RX   : 511#
Ena 13cm RX   : 512#        Dis 13cm RX   : 513#        BTOT    2 min : 560#
Ena 23cm RX   : 514#        Dis 23cm RX   : 515#        BTOT    5 min : 561#
Ena CAMERA    : 516#        Dis CAMERA    : 517#        BTOT   10 min : 562#
Ena CGEN      : 518#        Dis CGEN      : 519#        BTOT   20 min : 563#
Ena WEFAX     : 520#        Dis WEFAX     : 521#
Ena 2m RX     : 522#        Dis 2m RX     : 523#        Par. Download : 590#
Ena SCR       : 524#        Dis SCR       : 525#      * Par. Upload   : 591#
Ena PIP cpu   : 526#        Dis PIP cpu   : 527#      * All A/D on CW : 592#
Ena Link TX   : 528#        Dis Link TX   : 529#      * All A/D on DT.: 593# 

Ena System    : 530# <      Dis System    : 531# <
Ena Beacon    : 532# <      Dis Beacon    : 533# <      System INIT   : 595#     
Ena AUX sw    : 534#        Dis AUX sw    : 535#        SYSOP OFF     :    #
Ena CW_info   : 536#        Dis CW_info   : 537#  
Ena VID cmd   : 538#        Dis VID cmd   : 539#      * SECURITY ON   : 599# 
Ena CA move   : 540#        Dis CA move   : 541#          
Ena WE ctrl   : 542#        Dis WE ctrl   : 543#    < = Se lahko izvede tudi
Ena IR  cmd   : 544#        Dis IR  cmd   : 545#        ko je sistem izkljucen
Ena C#  cmd   : 546#        Dis C#  cmd   : 547#    * = Ni instaliran v tej
Ena A/D cmd   : 548#        Dis A/D cmd   : 549#        verziji programa
Ena DTIME cmd : 570#        Dis DTIME cmd : 571#

2m RX CTCSS sysop setup                     VID page setup      BEACON page
-------------------------------------       ---------------     ----------------
CTCSS OFF : 600#
                                            page  0  : 640#     beacon A  : 670#
 67.0 Hz  : 601#     131.8 Hz  : 620#       page  1  : 641#     cgpage 1  : 671#
 71.9 Hz  : 602#     136.5 Hz  : 621#       page  2  : 642#     cgpage 2  : 672#
 74.4 Hz  : 603#     141.3 Hz  : 622#       page  3  : 643#     cgpage 3  : 673#
 77.0 Hz  : 604#     146.2 Hz  : 623#       page  4  : 644#     cgpage 4  : 674#
 79.7 Hz  : 605#     151.4 Hz  : 624#       page  5  : 645#     cgpage 5  : 675#
 82.5 Hz  : 606#     156.7 Hz  : 625#       page  6  : 646#     cgpage 6  : 676#
 85.4 Hz  : 607#     162.2 Hz  : 626#       page  7  : 647#     cgpage 7  : 677#
 88.5 Hz  : 608#     167.9 Hz  : 627#       page  8  : 648#     cgpage 8  : 678#
 91.5 Hz  : 609#     173.8 Hz  : 628#       page  9  : 649#     beacon B  : 679#
 94.8 Hz  : 610#     179.9 Hz  : 629#       page 10  : 650#
 97.4 Hz  : 611#     186.2 Hz  : 630#       page 11  : 651#
100.0 Hz  : 612#     192.8 Hz  : 631#       page 12  : 652#
103.5 Hz  : 613#     203.5 Hz  : 632#       page 13  : 653#
107.2 Hz  : 614#     210.7 Hz  : 633#       page 14  : 654#
110.9 Hz  : 615#     218.1 Hz  : 634#       page 15  : 655#
114.8 Hz  : 616#     225.7 Hz  : 635#
118.8 Hz  : 617#     233.6 Hz  : 636#
123.0 Hz  : 618#     241.8 Hz  : 637#
127.3 Hz  : 619#     250.3 Hz  : 638#


  

4.6. DTMF zapore
----------------


Sysop-u je za upravljanje sistema na razpolago velik nabor sistemskih DTMF 
ukazov v podrocju od [500#] do [699#]. Z nekaterimi ukazi lahko nastavis ali
aktiviras dolocene enote, drugi pa so namenjeni izlocanju posameznih upora-
bniskih ukazov ali vej. Po izvedbi vsakega sysop ukaza vedno preveri njegovo
izvrsitev. Ker si ukazi v tabeli sledijo, obstaja nevarnost napacnega vnosa.
To je lahko se posebej kriticno pri vnosu CTCSS tona, v primeru ce je na sistemu
samo 2m fone postaja, brez 70cm sprejemnika za sysop krmiljenje. 

V primeru, da je za dolocen uporabniski ukaz ali skupino ukazov aktivirana 
zapora, ta velja za vse uporabnike, tudi za tiste s sysop statusom.




4.7. Omejitve
-------------


Omejitve, ki nastopajo v sysop nacinu, so v tem, da ta verzija ATVRC se ne pozna 
avtomatskega daljinskega nalaganja nastavitev sistema. Prav tako zaradi varnosti 
ni mogoce daljinsko spreminjati DTMF timer casa. Pri rocnih nastavitvah ACK in 
TX kasnilnih casov sta daljinsko na voljo samo dve vrednosti za vsak parameter.
Pri CW odzivniku sta na voljo prav tako samo dve hitrosti oddajanja telegrafije.

Neuporabljeni A/D vhodi MORAJO biti premosticeni na maso. V nasprotnem primeru
lahko pride do presluha iz sosednjega uporabljenega A/D kanala. Na A/D vhodih so
dovoljene samo enosmerne pozitivne napetosti med 0 in +5V !




5. Posebnosti ATVRC sistema
===========================


ATV repetitor, ki uporabniku nudi vec kot samo golo posredovanje vhodne
informacije, je sistem posebne vrste. To se posebej velja za ATV repetitor, ki 
nudi celo paleto moznosti. ATVRC sistem lahko, poleg ze opisanih aktivnosti,
opravlja se nekatera posebna opravila kot so: avtomatika, telemetrija, varovanje 
objekta in drugo. 

ATVRC ima vgrajena tudi dva dodatna preklopna releja 10A in 1A za vklop drugih
naprav na postojanki. Zanju so na voljo DTMF ukazi od [731#] do [734#]. Z 
releji lahko upravljajo tudi uporabniki, seveda samo v primeru, ce je njihovo 
vklapljanje dovoljeno (sysop).

ATVRC ima vgrajeno posebno SCR funkcijo - video scrambling / descrambling, za 
zascito video signala na linku. Do te opcije ima normalno dostop samo sysop.

Ob vsakem zagonu sistema (priklopu na napajanje) in ob vsaki inicijalizaciji
vseh parametrov si bo sistem zapomnil datuma casa dogodkov. Do teh podatkov pa 
bo sysop lahko prisel ob prenosu vseh parametrov na svoj racunalnik z DTMF
ukazom [590#]. 




5.1. Avtomatika
---------------


ATVRC ima vgrajeno avtomatiko, ki skrbi za varnost prikljucenih naprav, za 
razlicna komunikacijska opravila med posameznimi moduli, varovanje podatkov o 
nastavitvah in drugo. 

Pri zagonu programa, bo ATVRC preveril ali je pred tem ze bil pognan. V primeru,
da se ni bil, bo inicijaliziral - prepisal t.i. default vrednosti v vse
nastavljive parametre v programu. Ta ukaz se lahko izvede tudi daljinsko z DTMF 
[595#], seveda samo pod sysop statusom. Pri tem se bo sistem RESETIRAL - se 
postavil v stand-by stanje !

Najpomembnejsa avtomatika ATVRC je preprecevanje prepovedanih povezav na VISW 
vozliscu. Ce bi naprimer povezali 13 cm ATV RX na Link oddajnik, nato pa na isti
izhod povezali se neko drugo vhodno AV enoto, bi s tem zaradi kratkega stika 
dveh izhodnih video signalov lahko povzrocili unicenje ene ali obeh vhodnih enot.
Vgrajena avtomatika tukaj poskrbi, da do tega ne pride. Drug del programa v 
ATVRC sistemu skrbi za razporejanje napajanja po enotah in tako omogoca vedno 
minimalno porabo elektricne energije sistema, seveda glede na vkljucene opcije.




5.2. Telemetrija sistema
------------------------


Telemetrija, oziroma daljinski prenos vseh parametrov ATVRC sistema na sysop-ov
racunalnik je pomembna opcija tega sistema. Lastniku sistema omogoca vpogled v
vse nastavitve na sistemu. Na ta nacin lahko sysop ugotovi ali gre za okvaro na
repetitorju, ali pa je posredi napacna nastavitev, oziroma blokada funkcije. 
Ukaz za prenos vseh nastavljivih parametrov iz ATVRC sistema je [590#]. Izvaja 
ga lahko le sysop.  

Parametri so zapakirani v pakete, ti pa so zdruzeni v skupen velik paket. 
Racunalnik bo na zacetku oddal enojni ton, kateremu sledijo podatki o sistemu:
klicni znak, lokator, QTH, verzija ATVRC programa, razlicni casovni podatki,
nastavitve sistema in ADC stanja. Po zakljucku vseh paketov repetitor odda
enojni ton, ter "R" v telegrafiji. Oddaja vseh podatkov traja eno minuto in je
ni mogoce prekiniti.

Na sprejemni strani bo DSP racunalnik podatke pretvoril v razumnljivo obliko.
V primeru vecjih napak nas bo opozoril. Hitrost DTMF prenosa je velika in nima
korekcije vseh napak, zato moramo zagotoviti kvalitetno zvezo. Morebitno priso-
tnost napake nastale med prenosom, lahko preverimo tako, da veckrat zaporedoma 
precitamo podatke in jih primerjamo med sabo.


















5.3. Zgradba DTMF paketa pri prenosu iz ATVRC sistema (Download)
----------------------------------------------------------------


......                                 Short tone
*###___6x3___ __5x3__###               Header1   -  TYPE,VER
*A0#___6x3___#                         Header2   -  ADDITIONAL DATA
*A1#___6x3___#                         RPT CALLSIGN
*A2#___6x3___#                         LOCATOR
*A3#_____12x3_____#                    QTH
*
*B0#___6x2___#                         RPT START -  DATE+TIME
*B1#___6x2___#                         RPT INIT  -  DATE+TIME
*B2#___6x2___#                         CURRENT   -  DATE+TIME
*
*D00#__3x1__#                          REPEATER  -  E/D,ON/OFF,MODE
*D01#__3x1__#                          23cm TX   -  E/D,ON/OFF,LOW/HIGH
*D02#__3x1__#                          Link TX   -  E/D,ON/OFF,not used
*D03#__3x1__#                          PIP cpu   -  E/D,ON/OFF,PAGE
*D04#__3x1__#                          BEACON    -  E/D,ON/OFF,PAGE
*D05#__3x1__#                          VID       -  E/D,ON/OFF,PAGE
*D06#__3x1__#                          CGEN      -  E/D,ON/OFF,PAGE
*D07#__3x1__#                          AUX SW    -  E/D,10A,1A
*D08#__2x1_1x3__#                      CW        -  TONE,ON/OFF,SPEED
*D09#__1x2_1x1__#                      CTCSS     -  TONE,not used
*D10#__3x2_1x3_1x2_1x3__#              TIME : DTMF,ACK,TXDEL,TOT,BTOT,I2C_spe
*D11#__9x1__#                          E/D  : SYS,PWR,800,IR,C#,DT,A/D,CArt,WErt
*
*D20#__2x1__1x3__#                     Link RX   -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D21#__2x1__1x3__#                     13cm RX   -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D22#__2x1__1x3__#                     23cm RX   -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D23#__2x1__1x3__#                     CAMERA    -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D24#__2x1__1x3__#                     CGEN      -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D25#__2x1__1x3__#                     WEFAX     -  E/D,ON/OFF,STATUS
*D26#__2x1_1x2_1x1__#                  2m RX     -  E/D,ON/OFF,STATUS,not used
*D27#__2x1_1x1_1x2_1x1__#              SCR       -  E/D,n.u.,STATUS,not used
*
*ADC00#__1x3__#                        ADC 00    -  DATA
*ADC01#__1x3__#                        ADC 01    -  DATA
*ADC02#__1x3__#                        ADC 02    -  DATA
*ADC03#__1x3__#                        ADC 03    -  DATA
*ADC04#__1x3__#                        ADC 04    -  DATA
*ADC05#__1x3__#                        ADC 05    -  DATA
*ADC06#__1x3__#                        ADC 06    -  DATA
*ADC07#__1x3__#                        ADC 07    -  DATA
*ADC08#__1x3__#                        ADC 08    -  DATA
*ADC09#__1x3__#                        ADC 09    -  DATA
*ADC10#__1x3__#                        ADC 10    -  DATA
*ADC11#__1x3__#                        ADC 11    -  DATA
*ADC12#__1x3__#                        ADC 12    -  DATA
*ADC13#__1x3__#                        ADC 13    -  DATA
*ADC14#__1x3__#                        ADC 14    -  DATA
*ADC15#__1x3__#                        ADC 15    -  DATA
*
*C99#___1x6___#                        ADDITIONAL DATA
*
*###   
......                                 Short tone






5.4. Zgradba DTMF paketa pri prenosu v Kenwood message protokolu
----------------------------------------------------------------


*
0.8 sec. pause
......                                 Short tone
000                                    Page CODE: 000
*# ATVRC#                              1st message - Header
*#B0__2x2__# #__3x2__#                 RPT START   - B0 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC
*#B0__2x2__# #__3x2__#                 RPT INIT    - B1 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC
*#B0__2x2__# #__3x2__#                 CURRENT     - B2 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC
......                                 Short tone




5.5. Varovanje objekta
----------------------


Sistem nudi moznost varovanja zemljisca, objekta in samega prostora, ali omare
v kateri je namescen. V ta namen ima vhode, na katere prikljucimo razlicna
protivlomna tipala. Varovanje se izvaja na dveh nivojih: varovanje okolice in
objekta od zunaj ter varovanje prostora in omare, kjer je namescena oprema. Oba
nivoja varovanja sta vedno aktivna in lahko prozita razlicne alarme, oziroma
naprave za snemanje in posredovanje dogajanja. ATVRC racunalnik in opremo za
varovanje pa v tem primeru napajamo preko avtomatskega preklopnika na rezervno
napajanje dovolj velike kapacitete.

Ob inicijalizaciji sistema bo varovanje objekta vedno vkljuceno. Pred dostopom
k varovanemu objeku, ga je mogoce z posebnim geslom izkljuciti (sysop), po 
zapustitvi objekta pa ponovno aktivirati z enojnim ukazom (sysop). ATVRC sistem
bo ob izpadu elektricne energije vedno ohranil nastavljeno stanje varovanja.



5.6. Cesa ATVRC ne zna
----------------------


Obstojeca ATVRC verzija ne omogoca dostopa do ATV repetitorja po packet-radiu,
tudi ne zna generirati TTX (teletekst) signala v izhodnem signalu. Trenutna
verzija CGEN enote pa ne podpira imponiranja - pretapljanja umetno generiranih
slik preko obstojecega video signala na repetitorju.




5.7. Razno
----------


Video izhod racunalnika lahko speljes na katerega od prostih video vhodov
VISW vozlisca in tako omogocis gledanje nastavitev v meniju 1 preko 23 cm ali
Link oddajnika.

Verjetno bi se naslo se kaj, kar bi na ATV repetitorju vcasih potrebovali. 
Z resevanjem taksnih zelja pa se bom zabaval v bodoce. In kdor se zgrozi ob
trenutnem stevilu ukazov, naj se kar pomiri... Nove verzije ATVRC programa 
jih bodo 'zal' imele se vec, saj tako kompleksnega sistema ni mogoce upravljati
z dvema ukazoma. Tudi ta navodila se bodo v skladu z morebitnimi programskimi 
siritvami ustrezno popravljala in upam, da vas bo vsaj nekaj, ki si boste upali
se kaj vprasati kar tukaj ni opisano.

Pa nasvidenje v naslednji verziji ATVRC programskega paketa.


ATVRC (C) S51KQ  94/95


                               -      -      -