ATVRC - Navodila za uporabo DSP programa: CGEN.EXE Fast test v1.01  07/01/1996
------------------------------------------------------------------------------ 

CGEN.SRC omogoca zelo preprosto testiranje in uporabo CGEN-2, CGEN-4, CGEN-5 
in CGEN-6  ATV tiskanin na DSP racunalniku, ter testiranje vseh I2C vezij, ki 
delujejo v 8 bitnem I2C rezimu. Pogoj za uporabo je delujoca KQ_Centroniks DSP
tiskanina, preko katere bo racunalnik komuniciral s prikljuceno I2C tiskanino.

Trenutna verzija CGEN.SRC je velika dobrih 10kB, preveden program pa 22kB.
CGEN tiskanino prikljucis preko Centroniks prikljucka na naslednji nacin: 


    SCL  <-------'\/\/\,--------------  /STD (1)        D   C
    SDA  <---+---'\/\/\,-----+-------}  BUSY (11)           e
             |   2x 100E     |                          S   n
             |               `--D|---<  DATA (2)            t
             |     3K3        1N4148                    P   r
             `---'\/\/\,-------------<  +5v I2C pcb!        o
    GND  <---------------------------<  GND (18-30)         n


Upor 3k3 v primeru uporabe CGEN tiskanin izpustis, saj se ze nahaja na sami
tiskanini (+5v na I2C kablu potem odpade). V primeru, da testiras druge
tiskanine (opcija 7!), katere nimajo pull_up uporov na I2C vodilu, pa mora 
le ta biti vgrajen!

Tiskanino ustreno povezi (najprej izenaci potencijale mas!) in jo vkljuci. 
Sedaj pozeni program z ukazom: R CGEN <CR>. Pri prvem zagonu bo samodejno
postavil potrebne vrednosti spremenljivk, ter za tem inicijaliziral CGEN.
V primeru, da si CGEN vkljucil kasneje, po zagonu programa, ga incijaliziras 
rocno z ukazom: 0 <CR>. V primeru uspesne komunikacije bo program v gornji
statusni vrstici izpisal: * DEVICE OK *. V primeru, ko ni vzpostavljena I2C
komunikacija med DSP in CGEN enoto pa bo izpisal: * NOT FOUND *. Enako bo
izpisal ce bo TTX cpu unicen, ne bo imel takta, ali bo I2C vodilo napacno
povezano. Pazi na morebitne nezeljene kratke stike na Centroniks prikljucku,
kateri lahko unicijo 74HC245 in 74HC244 vezji!

V meniju programa so na voljo razlicne moznosti za nastavitve. Najprej je
potrebno nastaviti imena ATV slik na posameznih straneh (1-8). To storimo
z ukazom: 9 <CR>. ATV_CGEN slike se nahajajo v ATVRC in ATV dirktorijih in
imajo koncnico xxxxxxx.ATV . Ko so slike vpisane, sprozis ukaz 8, s katerim
bo program prepisal nastavljene slike v CGEN, prva izmed njih pa bo tudi 
prikazana.


Opis CGEN.SRC v1.01 ukazov:
---------------------------

0 - Inicijalizira CGEN-2,4,5,6 enote. Avtomatsko, katerokoli od teh enot,
    ne glede na tip uporabljenega TTX procesorja.

1 - ROLL, zacne s predvajanjem vseh osmih CGEN video strani v zanki. Hitrost
    izmenjave slik spreminjas z RTC (ukazi v realnem casu). Torej s pritiskom 
    (ali drzanjem) + ali - tipk. Izhod iz roll-a je s pritiskom na tipko: ESC .
    Program si zapomni sliko na kateri smo bili pre klicom funkcije ROLL in nas
    nanjo po zakljucku tudi vrne. Med izvajanjem ROLL funkcije bo v spodnjem 
    delu DSP ekrana izpisana posebna statusna vrstica, ki bo v realnem casu 
    prikazovala: trenutno STRAN, hitrost izmenjave CGEN slik, stanje stevca, 
    ter ekranski status trenutno prikazane strani.
    
2 - Current page, omogoca rocno menjavo CGEN video strani.

3 - Obrise vsebino trenutno prikazane video strani !!! Mosticek WR_ENA (pri
    CGEN RAMu) mora biti sklenjen !

4 - Screen view, omogoca nastavitev vsebine video izpisa. 0 omogoci izpis
    celotne vsebine slik (graphic+text), 1 izpisuje samo tekstovni del slik,
    2 pa izpisuje samo dele slik, ki so izdelane v BOX rezimu. Nastavitev
    velja za VSE CGEN slike!
    
5 - Mode, izberemo rezim delovanja CGEN tiskanin. Pri CGEN-2 in CGEN-4 ta
    nastavitev nima vpliva. Pri CGEN-5 in CGEN-6 pa doloca ali bo modul
    deloval kot samostojni video generator, ali pa bo CGEN umetna slika 
    mesana cez vhodni video signal.
    
6 - TTX acquisition, normalno naj bo na 0. S postavitvijo na 1 pa omogocis
    dekodiranje 1. vrstice TTX signala iz vhodnega videa. Uporaben samo na
    CGEN-5 in CGEN-6 modulih.
    
7 - I2C vodilo, omogoca direkten dostop do I2C vodila. Pri tem bo program na
    njemu vzpostavil STOP/START stanje in cakal na DECIMALNI vnos 8 bitne
    kode. S stevilko 300 zakljucis paket in vzpostavis novo STOP/START I2C
    stanje, s stevilko 999 pa se vrnes v glavni meni. Program podpira 8 bitni
    I2C protokol in v tej opciji omogoca teste katerih koli I2C integriranih
    vezij. Seveda je pred tem potrebno poznati njihove SLAVE naslove, njihove 
    registre in nacin ukazovanja. Po vsakem poslanem byt-u bo sporocil ali 
    je le ta bil tudi potrjen (ACK). Paziti je potrebno tudi na to, da bo
    testirano vezje imelo vgrajene I2C pull_up upore (10k in 100E v serijo
    proti I2C vodilu), ali pa da bo vgrajen ustrezen 3k3-10k pull_up upor v 
    I2C kabel (po zgornji shemi), ter 100E v serijo na I2C vodilu (SCA, SDA).
    
8 - Upload/Download, trenutna verzija omogoca le Upload, to je nalaganje
    CGEN slik iz xxxx.ATV datotek v CGEN modul.
    
9 - nastavitev imen CGEN datotek

/ - Omogoca nastavitev rezima izpisa CGEN slik. 0 - omogoci izpis obicajnih
    polnih CGEN strani, 1 - omogoci izpis polovicne CGEN strani (gornja),
    2 - pa omogoci izpis spodnje CGEN polovicne strani. Ukaz je selektiven,
    za VSAKO STRAN POSEBEJ!

0 ali <CR> - zakljucek dela s CGEN programom, izhod v DSP OS.


Ce na katerega od obicajnih ukazov odgovoris s: <CR> se le ta ne izvede. Vsaka 
CGEN slika ima lasten nacin prikaza (full/top half/bottom half) in bo ta vedno 
upostevan kot je nastavljen - selektivno, tako pri rocni menjavi, kot pri ROLL
menjavi slik! Zatorej ga pri 'polovicnih' slikah prej pravilno nastavi.


Amateur TV Repeater Controler   1994-1996
ATVRC Avtor, S51KQ @ S50ATV.SVN.EU