Uporaba: Krmilnik je namenjen osebni uporabi CGEN-2,3,4,5,6 modulov. Program
deluje zelo podobno DSP programu CGEN.SRC.  Pri vklopu inicijalizira CGEN in 
ga postavi na 0. stran. Tipka F bo omogocila prehod med: BOX, TEXT, FULL in 
CGEN rezimom. S prvim pritiskom na tipko ROLL startas avtomatsko izmenjavo 
CGEN slik. Z naslednjim pritiskom jo ustavis. Tipki PAGE UP in PAGE DOWN pa 
prestavljata slike rocno. Vsak pritisk ali izveden ukaz sprozi pisk razlicne 
frekvence.

Asemblerski program, ki sledi je namenjen 16c84 RISC mikrokontrolerju. Tipke 
prikljucimo na RB.4-7 preko 1k uporov na GND. LED diodi sta preko 220E prav 
tako na maso. Kvarc je 4MHz + 2x 15p na maso. I2C je na RA.0 (/SCL) in RA.1 
(/SDA) preko 100E. Hitrost komunikacije je fiksna. Piezzo prikljucis na RA.2 
preko 180E in na GND.

Pa veliko zabave! 
Avtor: Mijo, S51KQ