Navodilo za gradnjo ATV repetitorskega sistema
                  ==============================================










        

                      A T V R C  -  A T V  Repeater Controler  
                          
              Podpira DTMF sprejem in oddajo, CTCSS dekodiranje, CW
             oddajo in popolni daljinski uporabniski in sysop dostop



                             A  T  V  R  C    v 1.13 

                                ( C ) 1994/1995
 


  




                          Avtor: Mijo Kovacevic, S51KQ

                            C. talcev 2/A, P.O.Box-11
                               SLO - 63212 VOJNIK
                            Tel/Fax + 386 63 772 892
                          Packet: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU







                             








                               23. November 1995








        V S E B I N A
        =============




1.      Uvodna beseda
1.1.      Pricetek gradnje


2.      ATVRC digitalni del I
2.1.      Racunalnik
2.2.      ATVRC I/O
2.3.      2m/70cm RTX priklop
2.4.      I2C vodila
2.5.      A/D vhodi
2.6.      RS-232
2.7.      Prvi zagon racunalnika


3.      ATVRC digitalni del II
3.1.      VISW - video in avdio vozlisce
3.2.      PSSW - napetostno stikalisce
3.3.      CGEN - generator barvnih strani
3.4.      PIP - generator slike v sliki
3.5.      VID - video identifikator 
3.6.      WEFAX - scan konverter
3.7.      Panorama kamera & IR luc
3.8.      


4.      Packet radio
4.1.      Priklop
4.2.      Nastavitve
4.3.      
4.4.  
4.5.      


5.      Sprejemniki, oddajniki, antene
5.1.      2m & 70cm
5.2.      13cm rx
5.3.      23cm tx & 18W PA
5.4.      3cm link rtx
5.5.      Antene
5.6.      Packet radio rtx


6.      Programska podpora
6.1.      Instalacija
6.2.      Prvi zagon
6.3.      Servisiranje
6.4.      Zakljucek








1. Uvodna beseda
================


ATVRC sistem je po svoji zgradbi in delovanju kompleksen. Sestavljen je iz vec
modulov - tiskanih vezij, ki so med sabo povezana. Srce sistema: racunalnik
s pomoznimi tiskaninami dekodira in izvrsuje ukaze ter skrbi za pravilnost
delovanja. Koncept sistema je tak, da za svoje delovanje ne zahteva popolne
konfiguracije. V celoti mora biti zgrajen racunalnik, VISW, PSSW ter CGEN
tiskanine. Ostale module pa lahko poljubno dodajamo. Pri tem pa ni potrebno
spreminjati parametrov sistema.

Ko ohisje ATV repetitorja sem uporabil standardna 19" ohisja z izmenljivimi
moduli. Ohisje sluzi samo kot nosilec modulov, vsi priklopi razen napajalnih
pa so izvedeni na prednji strani posameznih modulov. Za napajanje se uporablja
rdece/crna zica dovolj velikega preseka (se posebej pri 23cm PA!), v dolzini
okoli 50cm. Celoten 19" modul pa je lahko kasneje namescen v ustrezno omaro.
Za popoln ATVRC sistem bosta potrebni vsaj dve 19" ohisji. Doloceni moduli
(3cm rtx, 13cm rx, 23cm PA,..) so lahko namesceni tudi izven tega ohisja.




1.1.      Pricetek gradnje
--------------------------


V gradnjo naj se poda konstruktor, ki je pred tem ze uspesno dokoncal kaksno 
samogradnjo. Glede na raznovrstnost in kolicino uporabljenih elementov je pri 
njihovi vgradnji potrebna skrajna previdnost, se posebej pri CMOS vezjih. 
Naglica in z njo povezano napacno namescanje elementov, uporaba rabljenih ali
novih nepreverjenih elementov so v vecini primerov vzrok razocaranja pri prvem
zagonu, ko izdelek noce in noce delovati. V najslabsem primeru pride zaradi 
takih napak do unicenja drugih delujocih delov vezja. Pred pricetkom gradnje 
vsa tiskana vezja se enkrat dobro preglej in preveri z mocno zarnico in leco 
morebitne prekinitve ali kratke stike med vezicami. To veja tako za tovarnisko
izdelane tiskanine kot za domace. Doma izdelane tiskanine po vrtanju ocisti z 
brusnim papirjem "0" ali posebnim brusnim kamnom. Operi v razredcilu, odstrani 
vse kratke stike in posprejaj z lakom za spajkanje. Vsa sumljiva mesta pred tem
preveri z ohm-metrom. 

Elemente vstavljaj v tiskanine po njihovi velikosti: od najizjih do najvisjih. 
Torej najprej mosticke, nato diode, upore, podnozja, kondenzatorje in ostalo.
Za vsa integrirana vezja uporabi PROFESIONALNA podnozja! To ti bo kasneje 
omogocilo zanesljivo delovanje in preprosto zamenjavo. Za vsako tiskanino bodo 
posebej opisane posebnosti na katere je potrebo paziti. Prav tako uporabljaj 
natancno enake prikljucne konektorje, kot so uporabljeni v projektu. Ce za 
doloceno vezje pise, da mora biti v svojem kovinskem ohisju, to ne pise za 
salo. Pred prvim zagonom - priklopom na napajanje vedno se enkrat preveri 
pravilnost namestitve elementov in povezav med moduli.




2.      ATVRC digitalni del I
=============================


2.1.      Racunalnik
--------------------


ATVRC uporablja standardne DSP racunalniske tiskanine. In sicer za svoje 
delovanje potrebuje naslednje obicajne tiskanine opisane v CQ-ZRS: 

DSP usmernik, z zunanjo RESET tipko.

DSP bus - vodilo z 5 ali bolje 8 vticnicami.

DSP CPU_PGA tiskanino, z taktno frekvenco 10 MHz!!! in instaliranim OS73. 
Prekinitvena mosticka morata biti vstavljena normalno, kot za obicajno delo DSP 
racunalnika. Mosticek pod 68010 PGA procesorjem mora biti na originalni (/VPA) 
poziciji. Prikljucek DSP tipkovnice speljemo na DB-25 VTICNICO, ki je namescena 
na prednji strani modula racunalnika. Kot stikalo: TOTAL/PAR RESET (popolni /
delni reset) uporabimo kljucavnica stikalo, kot na PC racunalnikih. Namescena
naj bo na prednji strani.

DSP 1Mb ali 512kB SRAM tiskanina. Sestavljena je enako kot za DSP racunalnik.

DSP VIDEO tiskanina. V tej verziji je se v uporabi in sistem ne zna delovati
brez nje!

DSP FLOPPY tiskanina. Uporablja en 3.5" 720kB disketni pogon, preko katerega 
prenasamo datoteke na sistem. Trenutna verzija ATVRC ne podpira AX25 dostopa 
preko 8530 SCC vezja na tej tiskanini, ampak uporablja posebno.




2.2.      ATVRC I/O
-------------------


To je posebna vhodno/izhodna ATVRC tiskanina. Je enake velikosti kot DSP 
procesorska plosca in jo prav tako vstavimo v DSP vodilo. Njene naloge so:
dekodiranje DTMF ukazov na 2m in 70cm, dekodiranje CTCSS na 2m, tastanje 2m
oddajnika, generiranje DTMF in CW odgovorov, generiranje 7ih I2C vodil preko
katerih krmili podrejene enote (VISW, PSSW, CGEN, PIP,...). Nadalje opravlja
tudi A/D pretvorbo na 16ih multipleksiranih vhodih.

Za vsa integrirana vezja (razen SMD) pricinimo profesionalna podnozja. Pod
tiskanino je potrebno namestiti tudi 6 zicnih mostickov, in sicer: A na A,
B na B, C na C, i.t.n. do F na F. Zica naj bo teflonska za WireWrap. Pod 
tiskanino je prostor tudi za 3 SMD vezja: 74HC00 SMD - nujno potreben (trgovina
H.T. Roska c. Lj.), FX-356CDW SMD - CTCSS dekoder (IR electronic Lj.), ni
nujno potreben in 93C46 SMD - ATVRC KEY, v tej verziji ni obvezen. Vsa SMD 
vezja so pricinjena pod tiskanino tako, da so njihovi napisi normalno citljivi
iz spodnje strani. Paziti pa je potrebo na prvo nozico, ki je na shemi razporeda
oznacena kot majhen kvadratek na zgornji strani tiskanine!

Na gornji strani tiskanine je tudi vec manjsih mostickov. Zanje uporabimo 
odrezane nozice uporov. Na koncu pa je potrebno povezati med sabo tudi oba 
konektorja DATA BUS. To storimo s 14cm dolgim 8 zilnim ploscatim kablom. Pred 
tem pa v vezje pricinimo po eno sranico 16 pinskega podnozja, ki bo sluzila kot 
vticnica. Drugo enako podnozje prav tako razrezemo in na njeni stranici 
pricinimo kabel zgoraj, tako da bo stranica sluzila kot vtic. Povezave na DATA
BUS-u so vzporedne: spodnji pin gre na spodnjega in tako naprej.

Uporabljena so ubicajna 74HC.. integrirana vezja, od posebnih pa lahko naredimo 
naslednje zamenjave: yPD 71055 (PIO) je zamenljiv z 82C55, nadalje MK5087 (DTMF 
encoder) je zamenljiv z UM 95087, in na koncu 8870 (DTMF decoder) je zamenljiv 
z UM 92870. Vsi trije kvarc kristali so montirani na gornji strani v pokoncni
legi, 1MHz pa je lahko lezec. Pri LM-336 je potrebo paziti, da bo narejen za 5v.
Kot posebnost je na izhodu I2C vodil uporabljen uporovni paket 7x 390E v DIL14
obliki (Iskra, H.T. Lj.). Namesto njega lahko pricinimo obicajne 390E upore. In
sicer prvega med nozicama 1 in 14, drugega med 2 in 13, ... in zadnjega med 7 in
8.

I/O tiskanina ima 5 prikljucnih konektorjev: AC64 moski 90 stopinjski vtikac, 
4 pinsko dil letvico za priklop DTMF in CTCSS mini! led diod, ter tri 14 pinske 
mini vtice za povezave s ploscatimi kabli do vticnic na prednji strani. 

Pred prvim zagonom nastavimo vse trimer upore v srednji polozaj, trimer DTMF-OUT
pa caa 3mm pred skrajno LEVO lego.




2.3.      2m/70cm RTX priklop
-----------------------------


Kot uporabniski dostop uporabljamo 2m radijsko postajo postavljeno na 144.750
MHz (ATV klicna in krmilna frekvenca), ali kaksno drugo prosto. Za sysop vhod
uporabimo 70cm ali kak drug sprejemnik. Za priklop na obe radijski postaji
namestimo na prednji strani ohisja racunalniskega modula en DB-9 vtikac (2m)
in 3.5mm stereo 90 stopinjsko vticnico za 70cm sysop rx. Oboje je pricinjeno
na manjso tiskanino na kateri je tudi nekaj dodatnih elementov. Po potrebi 
nanjo vgradimo upor Rx, in sicer za postaje, ki imajo tastanje po MIC zili.

Razpored prikljuckov (pogled spredaj):
--------------------------------------

                       2m RTX                        70cm RX

    1 - GND          DB-9 MOSKI                    3.5mm STEREO
    2 - GND                                                    
    3 - /PTT      1   2   3   4   5                            
    4 - GND                                          O # #####
    5 - N.C.        6   7   8   9                    | |  |
    6 - SP                                           |  \ /
    7 - GND                                          SP  GND
    8 - MIC
    9 - GND




2.4.      I2C vodila
--------------------


To so 3 zicna bidirekcionalna (obojesmerna) vodila, preko katerih centralni
procesor komunicira z podrejenimi (slave) enotami. Napetostni nivoji so v mejah
TTL, paziti pa moramo, da z predolgo trajajocimi kratkimi stiki na vodilih le
teh ne poskodujemo. Zato I2C kable pretikamo le ob izkljucenem sistemu. Kabli
do posameznih podrejenih modulov so narejeni iz dveh izbranih (kvalitetnih) 
3.5mm vtikacev in primerno dolgega kosa NF stereo koaksijalnega kabla. 

I2C vodila speljemo s ploscatim kablom do manjse tiskanine na prednji strani
racunalniskega modula, na kateri se nahaja sedem 3.5mm 90 stopinjskih STEREO 
vticnic. Uporabimo samo najkvalitetnejse vticnice! Tiskanina naj bo namescena 
tako, da bo prvo vodilo I2C_1 spodaj. Vsa vodila uporabljajo skupen takt (SCL), 
zato lahko kratek stik na tem prikljucku ohromi celotno I2C komunikacijo!


Trenutna razporeditev enot na I2C vodilih je naslednja:
-------------------------------------------------------

I2C_1 : VISW, PSSW - osnovna (Obe enoti sta prikljuceni vzporedno.)
I2C_2 : PIP
I2C_3 : n.c. Predivdeno za WEFAX I2C vmesnik
I2C_4 : n.c.
I2C_5 : n.c.
I2C_6 : PSSW - dodatna (Posebni sysop preklopi drugih naprav. Ni obvezna.)
I2C_7 : CGEN

Razpored na 3.5mm stereo vtikacu I2C vodila:
--------------------------------------------


                         O # #####
                        /  |   |
                      /    |    \
                   /SDA  /SCL   GND




2.5.      A/D vhodi
-------------------


A/D vhode speljemo z ploscatim kablom do DB-25 vticnice na prednjo stran.
Ce bomo uporabljali samo nekaj A/D vhodov, moramo ostale proste premosticiti
na maso, da ne pride do presluha med kanali.

Razpored na konektorju in prakticna uporaba A/D kanalkov sledi v naslednjih 
verzijah.



2.6.      RS-232
----------------


Za Ax25 dostop je trenutno v uporabi posebna tiskanina. V nacrtu pa je uporaba
SCC vezja na DSP FLOPPY kontroler tiskanini. Za AX25 dostop namestimo na 
prednjo stran racunalniskega modula eno DB-25 vticnico.




2.7.      Prvi zagon racunalnika
--------------------------------





3.      ATVRC digitalni del II
==============================


Vsa naslednja vezja se nahajajo vsaka v svojem locenem kovinskem ohisju. Na
zadnji strani imajo napajalni prikljucek, na prednji strani pa vse ostale.
Razporedi so razvidni iz prilozenih osnutkov celnih plosc posameznih modulov.




3.1.      VISW - video in avdio vozlisce
----------------------------------------


Tiskano vezje VISW je Evropa formata, njegov namen pa je povezovanje AV vhodov
na AV izhode. Tiskanina se krmili preko I2C vodila in podpira 8 AV vhodov ter
4 AV izhode. Podpira vse analogne standarde video signalov. Na isti tiskanini 
je tudi napajalni priklop za CGEN tiskanino. To novo VISW vozlisce je narejeno
popolnoma v integrirani tehniki, od starejsega verzije pa se razlikuje v tem, 
da za svoje delovanje porabi precej manj elektrike, je precej manjse in je ob
enaki kvaliteti prenosa signalov vec kot 4x cenejse.

Na tiskanini se nahajajo stirje mosticki. Vsi prikljucni konektorji - vticnice
so narejeni iz DIL letvic podnozij za integrirana vezja. Seveda pa prikljucnih
koaksov in kablov NE LOTAMO na njih! Temvec uporabimo enake letvice kot vtice.
Vsa integrirana vezja damo na profi podnozja, 7808 stabilizator pa mora biti
montiran na dovolj velikem hladilniku, kateri je z 2mm podlozko locen od 
tiskanine. Vsi kondenzatorji so polyesterski. Pazimo na pravilne prednosti
uporov (75E)! Drugih posebnosti na tej tiskanini ni.

A/V vhode in izhode povezemo z NF koaksijalnimi kabli do CHINCH vticnic na
prednji strani VISW modula. Ohisje modula mora biti dovolj veliko, da bomo
vanj lahko namestili tudi CGEN tiskanino (nad VISW vezje). Na prednji strani
predvidimo DVA I2C vhoda, enega za VISW (I2C_1) in drugega za CGEN (I2C_7).

Integrirana vezja TDA-8540 kupimo pri Burklin-u v Minhnu (Terna, JUST Lj).




3.2.      PSSW - napetostno stikalisce
--------------------------------------


Naloga PSSW tiskanine je distribucija +12v napajanja posameznim vhodnim in
ostalim enotam ATVRC, vklopi oddajnikov ter sprememba oddajne moci. PSSW je 
poleg racunalniskega modula tudi edino vezje, ki je po stalnim napajanjem iz 
usmernika.

Uporabljeni so standardni 1A in 10A Iskra releji, ali drugi po DIN normah. 
Paziti moramo le, da so narejeni za 12v delovno napetost. 

Vsa integrirana vezja damo na podnozja. Paziti moramo: da pri 74HC244 ne upo-
rabimo HC240, ter da pri PCF-8574 AP uporabimo te z koncnico AP! Novejsi ATVRC 
operacijski sistem pa bo podpiral tudi PCF-8574 brez AP koncnice (drugacen 
SLAVE naslov!). Seveda pa bo v primeru uporabe enih ali drugih potrebno to na 
sistemu v datoteki ATVRC.INI ustrezno oznaciti. Uporabljati pa se smejo le 
integrirana vezja z enakimi koncnicami!

Pri izdelavi PSSW moramo paziti, da bosta oba napetostna regulatorja pravilno
obrnjena. 7809 mora biti hlajen z dovolj velikim "L" hladilnikom. Tuljava L-1
je navita na feritnem jedru 4 x 25mm z zico Cul 1.2mm, navoj do navoja po celi
dolzini. Ko je tuljava navita, navitje z TERMO buzirko fiksiramo na ferit.

Kot napajalni prikljucni konektorji so uporabljene standardne DIN letvice za
montazo na vezja z vijaki zgoraj in prikljucno odprtino od strani. Prikljucni
vticnici za krmiljenje VID in I2C vhod sta na vezju narejeni iz DIL letvic.
Prav tako tudi vse tri vticnice ob ULN-2803A. Vticnica 122 pa je namenjena 
priklopu dodatnega vezja z releji za upravljanje panorama kamere in IR luci. 
Le to se namesti v isto ohisje kot PSSW.

V blizini obeh napetostnih stabilizatorjev se nahaja pod vezjem 5K6 SMD upor,
desno od njega pa pricinimo od zgoraj 3 pinsko JMP letvico. Na njej bomo z
mostickom izbrali pozicijo 244.




3.3.      CGEN - generator barvnih strani
-----------------------------------------


V pripravi je novo CGEN vezje. V primeru ko uporabimo staro vezje, je potrebno
narediti manjso prevezavo in dodati reset logiko z NiCd napajanjem.




3.4.      PIP - generator slike v sliki
---------------------------------------
3.5.      VID - video identifikator 
-----------------------------------
3.7.      Panorama kamera & IR luc
----------------------------------
3.8.      




4.      Packet radio
====================

4.1.      Priklop
-----------------
4.2.      Nastavitve
--------------------
4.3.      
4.4.  
4.5.      


5.      Sprejemniki, oddajniki, antene
======================================

5.1.      2m & 70cm
-------------------
5.2.      13cm rx
-----------------
5.3.      23cm tx & 18W PA
--------------------------
5.4.      3cm link rtx
----------------------
5.5.      Antene
----------------
5.6.      Packet radio rtx
--------------------------




6.      Programska podpora
==========================


Programski paket ATVRC je pisan v visjem DSP jeziku, posamezni deli porgrama pa 
v strojnem jeziku. Paket sestavljajo: 

  AT13.EXE      201k  -  glavni program ATV repetitorja
  ATVRC.DOC      72k  -  navodila za uporabo sistema 
  ATVRC.INI       3k  -  datoteka z osnovnimi podatki sistema
  ATVRC.SCO       1k  -  bin dat. o registraciji paketa (samo za reg. sysope)    
  EXTRA.ATV       1k  -  cgen bin datoteka
  HELP.ATV        1k  -  cgen bin datoteka
  INFO.ATV        1k  -  cgen bin datoteka
  NEWS.ATV        1k  -  cgen bin datoteka
  ATVRC.PWD       0k  -  Ax25 sysop geslo
  HELP.SYS        3k  -  Ax25 help datoteka
  READ.ME         2k  -  spisek vsebine ATVRC paketa  
  HARDWARE.DOC   20k  -  navodila za gradnjo sistema 




6.1.      Instalacija
---------------------


Pred instalacijo ATVRC paketa moramo imet sestavljen in preizkusen racunalnik.
Celoten paket kopiramo iz diskete na ATVRC racunalnik. Sedaj je potrebno 
urediti lastne podatke v inicijalizacijski datoteki ATVRC.INI. To lahko 
naredimo pred tem na PC racunalniku v katerem koli tekstovnem urejevalniku, ali
pa direktno na ATVRC racunalniku z ukazom:

Y ATVRC.INI <CR>    pozenemo urejevalnik in popravimo: KLICNI ZNAK RPT,   
                    LOKATOR, NADMORSKO VISINO, QTH in ostale parametre po
                    potrebi. Pri tem se moramo striktno drzati navodil za
                    popravljanje INI datoteke. Z ukazom CTRL+G se pomikamo
                    stran naprej, z ukazom CTRL+F pa ztran nazaj. Z ukazom
                    ESC zakljucimo delo v urejevalniku in shranimo podatke.




6.2.      Prvi zagon
--------------------


Ob prvem zagonu ATVRC paketa bo sistem samostojno preveril nekatere njegove
funkcije. Pred tem pa moramo poskrbeti, da se bo znal ob izpadu elektricne
energije samostojno pognati. To storimo z ukazi:


B <CR>              Zahteva za vnos AUTO_START ukaza. Racunalnik namesto 
                    prompta vrne ":" (dvopicje). Sedaj odtipkamo:

R AT13 <CR>         R=run AT13=verzija ATVRC programa (at13.exe). Racunalnik
                    zatem vrne prompt (piko). Sedaj nastavimo se uro sistema:

U YYMMDDHHMMSS <CR> U=ukaz, YY=leto(95), MM=mesec, HH=ura, MM=minuta,
                    SS=sekunda. Pravilnost nastavljene sistemske ure kasneje
                    preverimo z ukazom:

U <CR>              Izpise datum in uro v obliki  "95-11-23 21:42:47"


Sedaj pritisnemo reset tipko ATVRC racunalnika in sistem se bo v priblizno 20
sekundah inicijaliziral, kar bo tudi izpisal na monitorju racunalnika. V 
primeru, ko je izpis na monitor racunalnika vkljucen, se bo izpisal meni-1,
drugace pa bo prikazan samo inicijalizacijski status. Od tu naprej so navodila
za sysope v skripti za uporabo ATVRC sistema.




6.3.      Servisiranje
----------------------
6.4.      Zakljucek
-------------------




ATVRC (C) Mijo Kovacevic S51KQ  94/95


                               -      -      -