Opis programa SuperVozelj (izvedba V79 z datumom 29/12/1996)
============================================================

                   Matjaz Vidmar, S53MV


1. Okvirni opis
---------------

Projekt SuperVozelj vkljucuje razvoj in izdelavo radijskih
postaj, vozliscnih racunalnikov in ustrezne programske opreme
za cim hitrejse amatersko packet-radio omrezje. Vozliscni
racunalniki uporabljajo mikroprocesorje iz druzine
Motorola MC680xx, programska oprema je zato pisana v
zbirniku druzine 68k. Taksna zasnova omogoca hitrosti delovanja
do nekaj 100kbps na prekinitvah in do nekaj Mbps z uporabo
DMA vezja MC68450 oziroma procesorjev MC68302, MC68360 in
njihovih izboljsanih naslednikov. Vsa programska oprema naj bo
hkrati tako napisana, da omogoca nadgradnjo na novejse
stroje brez vecjih predelav.

Sedanja izvedba SVja deluje kot 8-kanalno packet-radio vozlisce
in ima vgrajeno krmiljenje vmesnika za TV-kamero - slikolova.
Sedanja izvedba SVja uporablja CPU MC68010 ali MC68020, lahko
ima DMA MC68450 ter tri ali stiri SCC vezja Z8530 (tri na
prekinitvah in eno na DMA, ce je DMA prisoten), kar omogoca
delovanje do okoli 4Mbps na DMA (vsota hitrosti obeh kanalov)
in do okoli 200kbps (MC68010) ali 300kbps (MC68020) na
prekinitvah (vsota hitrosti ostalih 6 kanalov, CPU takt 12MHz).

Sedanja izvedba SVja se sama prilagodi vrsti mikroprocesorja
MC68010 ali MC68020 in uposteva prisotnost/odsotnost DMA vezja
MC68450. Pri predelavi programov za MC68020 je treba upostevati
nacin delovanja cache predpomnilnika, kar pomeni, da se isti
program razlicno hitro izvaja na razlicnih naslovih.

Komentirani izvornik SVV79 v 68k ASM je dolg 198018 bajtov.
Prevod SVV79 v 68k strojni jezik je dolg 20032 bajtov.

Opisana izvedba SVja uporablja naslednji hardware:
 (1) CPU plosco DSP racunalnika (DMA izvedba), 32kEPROM 27C256
 (2) 1Mbyte (512kbyte) RAM plosco na naslovu $200000
 (3) DMA-SCC plosco z vezji MC68450 in Z8530
 (4) SCC plosco s tremi vezji Z8530
 (5) bus plosco in napajalnik DSP racunalnika
 (6) dva bitna sinhronizatorja skramblerja za 1.2Mbps
 (7) do 6 razlicnih modemov z DCD vezjem
 (8) ustrezne radijske postaje
 (9) ploscico za hardverski daljinski RESET
(10) CCD TV-kamero z vmesnikom
Obicajni takti so 10-14MHz za MC68010 ali MC68020, 8-12MHz za
za MC68450, 8-12MHz za PCLK Z8530, 4.9152MHz za bitne hitrosti
kanalov na prekinitvah in 9.8304MHz za bitno sinhronizacijo
DMA kanalov pri 1.2288Mbps. CMOS izvedbe vezij Z85C30 vcasih
potrebujejo visji PCLK takt za zanesljivo delovanje. Nekatere
CMOS izvedbe vezja Z85C30 nagajajo v DMA kartici, ko sta hkrati
aktivna oba kanala. Pri uporabi MC68020 in visjih taktnih
frekvenc potrebuje DMA kartica dolocene predelave (dusilni
upori na podatkovnem vodilu, dioda in upor na DTACK vodu).

2. Uporaba SuperVozlja
----------------------

SuperVozelj deluje hkrati kot packet-radio digipeater, kot
packet-radio vozlisce in kot usmerjevalnik (router) datagramov.
V vseh nacinih delovanja je pri SuperVozlju pomembna pravilna
uporaba SSIDjev skupaj s klicnimi znaki.

2.1. SuperVozelj kot digi
-------------------------

SuperVozelj digipeater deluje samo z glavnim klicnim znakom
(ne z IDENT-om). SSID uporablja na naslednji nacin:
(1) Ce je SSID znaka SuperVozlja enak 0, potem se okvir
    smatra kot datagram in se skladno s tabelami poti
    posreduje naprej po omrezju oziroma odda na ustreznem
    kanalu kot digi okvir.
(2) Ce je SSID znaka SuperVozlja enak stevilki nekega
    drugega obstojecega kanala, potem se okvir odda naprej
    na stevilki omenjenega kanala, SSID znaka SuperVozlja
    v okvirju pa se zamenja s stevilko kanala, na katerem
    je bil okvir sprejet, da se omogoci povratna pot za
    odgovor.
(3) Ce je SSID znaka SuperVozlja enak stevilki neobstojecega
    kanala (vecji od stevila kanalov), se okvir zavrze.
Razen SSIDja in digi bita lastnega znaka SuperVozelj ne
kontrolira in ne spreminja vsebine digipeatiranega okvirja.

2.2. SuperVozelj kot vozlisce
-----------------------------

SuperVozelj vozlisce vzpostavlja standardne AX.25 zveze z
drugimi postajami: uporabniki, drugimi vozlisci, BBSji itd
in je zato kompatibilen z vsemi obstojecimi sistemi. Za
medsebojno komunikacijo SuperVozljev pa se lahko uporabljajo
tudi drugacni protokoli in drugacni okvirji s podatki.
Sedanji SuperVozelj uporablja samo nestandardno obliko SABM
(connect request) okvirjev za komunikacijo z drugimi SVji.

SuperVozelj uporablja izboljsano inacico protokola AX.25,
ki ima naslednje prednosti:
(1) Obicajno uporablja verzijo 2 protokola AX.25, ker to
    zahteva kompatibilnost z vecino ostale programske opreme
    za packet radio. Posiljanje <RR Poll> in potrditvenih
    okvirjev je v vsakem slucaju zmanjsano na minimum, ki se
    ustreza specifikacijam AX.25V2. Z ukazom X lahko vsak
    uporabnik preklopi svojo vstopno in/ali izstopno zvezo na
    bolj ucinkovit protokol, ki ne posilja <RR Poll>.
(2) Prehod na oddajo upravlja slottime/p-persistance logika.
    Slottime je po trajanju kar enak txdelay (glavi iz
    zastavic), p-persistance pa je verjetnost nakljucnega
    prehoda na oddajo pri neaktivnem DCDju.
(3) Cas cakanja na potrditev (FRACK) je sorazmeren stevilu
    ponavljanj (RETRY). Na ta nacin se ob povecanem prometu
    vse zveze samodejno upocasnijo, da ne pride do izpadov!
(4) Cas cakanja na potrditev (FRACK) je tudi sorazmeren
    nakljucnemu stevilu: na ta nacin se zmanjsa verjetnost
    ponovnega trcenja okvirjev dveh postaj, ki se med sabo ne
    slisita.
(5) Po pravilno sprejeti potrditvi okvirja SuperVozelj pocaka
    za cas FRACK pred oddajo naslednjega okvirja: na ta nacin
    je prenos sicer nekoliko pocasnejsi, a hkrati tudi sibkejse
    postaje dobijo moznost uporabe kanala!
(6) Stevilo okvirjev v paketu (MAXFRAME) se uravnava samodejno
    s kvaliteto zveze. Vsak REJ okvir (manjkajoci okvirji v
    zaporedju) ali vsaka manjkajoca potrditev znizata MAXFRAME
    za 1, vsak RNR okvir (zahteva po zaustavitvi zveze) postavi
    MAXFRAME na 1, vsak pravilno potrjeni paket pa poveca
    MAXFRAME za 1 vse do najvec 7.
(7) RNR okvir poveca cas cakanja na ponovitev SuperVozlja v
    sorazmerju z nastavljenim FRACK za dani kanal.
(8) SuperVozelj potrdi pravilen sprejem le v slucaju, ce
    postaja to zahteva s <Poll> oziroma ce v nasprotni smeri ni
    prometa (info okvirjev). Na ta nacin se zmanjsa verjenost,
    da se neumni WA8DED, TheFirmware in podobni PR programi
    zmedejo ob prevelikem stevilu sprejetih okvirjev.
(9) V primeru nepravilnega delovanja DCD vezja (okvara modema,
    namerne motnje ipd) gre SuperVozelj cez dolocen cas
    (minimalni FRACK) na oddajo, kljub temu, da izgleda kanal
    zaseden, saj je to manjse zlo.

SuperVozelj razlikuje vstopne zveze in izstopne zveze ali
povezave. Vstopna zveza vsebuje klicni znak uporabnika in
klicni znak ali ident SuperVozlja s poljubnim SSIDjem.
Izstopna zveze ali povezava vsebuje klicni znak uporabnika,
ki se mu SSID samodejno (ciklicno) poveca za 1 (ce uporabnik
z ustreznim ukazom izrecno ne zahteva drugace), in klicni
znak klicane postaje. Obe zvezi, vstopna in izstopna, lahko
vsebujeta se klicne znake digipeaterjev. SuperVozelj zna
razlikovati zveze, ki se razlikujejo le po razlicnih znakih
digipeaterjev.

Uporabnik vzpostavi packet-radio zvezo preko SuperVozlja
tako, da najprej poklice klicni znak ali ident SuperVozlja
in tako pride v upravni nacin SuperVozlja. V upravnem nacinu
razume SuperVozelj nekaj ukazov, s katerimi lahko uporabnik
vzpostavi izstopno zvezo (povezavo), izve nekaj osnovnih
podatkov o delovanju in obremenjenosti SuperVozlja ali kot
vzdrzevalec (sysop) nastavi nekaj parametrov SuperVozlja.
Upravni nacin omogoca tudi enostavno konferencno zvezo.

SuperVozelj razume en AX.25 okvir kot en ukaz, ne glede na
polozaj CR, LF ali drugih kontrolnih znakov v tekstu okvirja.
Zato je smiselno za upravljanje SuperVozlja nastaviti TNC in
terminalski program tako, da zakljucijo sestavljanje in
oddajo okvir ob pritisku tipke CR ali podobno (to je obicajno
tako ze nastavljeno pri terminalskih programih za amaterski
packet-radio, terminalski programi za Internet pa delajo
tudi drugace!).

SuperVozelj se odzove, ce ga klicemo s katerimkoli SSIDjem.
SuperVozelj se torej odziva s 16 razlicnimi klicnimi znaki in
16 razlicnimi identi, kar omogoca skupno do 32 vzporednih
zvez. SuperVozelj ne dopusca dveh zvez z enakim lastnim SSIDjem
in istim klicnim znakom uporabnika z razlicnim SSIDjem, da na
ta nacin prepreci zankanje v slucaju napacnega posredovanja
klicanja oziroma napacne uporabe s strani uporabnika.

SuperVozelj se vedno odzove s sporocilom na vsak, pravilen ali
nepravilen uporabniski ukaz, ce je le se prostor v vmesnem
pomnilniku (20 AX.25 okvirjev za vsakega uprabnika). Ce se
podre izstopna zveza (povezava), SuperVozelj to javi in zavrze
okvirje v vmesnem pomnilniku. Ce je uporabnik klical SV s
SSIDjem 0-11, potem postavi program uporabnika nazaj v upravni
nacin (funkcija RECONNECT). Ce pa je uporabnik klical
SuperVozelj s SSIDjem 12-15, program po javljanju napake podre
tudi vstopno zvezo. Ce pa se podre vstopna zveza, SuperVozelj
to javi klicani postaji in zatem podre tudi izstopno zvezo
(povezavo). SuperVozelj vedno javi, zakaj je podrl doloceno
zvezo: prevec ponovitev, postaja zasedena, sogovornik podrl
zvezo, klicanje z nedovoljenimi znaki ali potrdi zahtevo po
prekinitvi klicanja.

SuperVozelj zna tudi posredovati zahtevo po vzpostavljanju
zveze po tabelah, ki jih bodisi vpise v spomin vzdrzevalec
(A tabela), bodisi jih sestavijo SuperVozlji sami (V tabela).
SuperVozelj to stori tako, da primerja zahtevani klicni
znak (SSIDja ne primerja) z vsebino tabele, precita iz
tabele pot, vzpostavi izstopno zvezo (povezavo) z naslednjim
vozliscem, se mu predstavi kot uporabnik in mu posreduje
originalni uporabnikov ukaz za vzpostavljanje zveze.
Na ta nacin je zagotovljena kompatibilnost z vsemi znanimi
packet-radio sistemi vozlisc: TheNet, Flexnet, sosednji
SuperVozelj itd... V tabeli za posredovanje so lahko tudi
klicni znaki BBSjev, DX-Clustrov ipd.

Ce se klicni znak klicane postaje nahaja med sedanjimi (ukaz U)
ali bivsimi (ukaz G) uporabniki istega SuperVozlja, potem
program posreduje tudi pri taksnem klicanju: samodejno nastavi
kanalsko klicanje in SSID klicane postaje. Ce je klicana
postaja vzpostavila zvezo preko digijev, SuperVozelj klice
nazaj preko istih digijev. Ce pa klicana postaja vstopa v
SuperVozelj preko drugega SuperVozlja, potem program najprej
vzpostavi zvezo z izvornim SuperVozljem in temu potem
posreduje zahtevo za klicanje.

Pri delovanju avtomatike ima najvisjo prioriteto tabela, ki jo
vpise sysop (ukaz A). Sledi tabela vozljev, ki si jo med sabo
posredujejo sami SVji (ukaz V), zatem seznam trenutnih (zivih)
uporabnikov (ukaz U), najnizjo prioriteto pa ima tabela bivsih
(mrtvih) uporabnikov (ukaz G). V vsaki tabeli se vedno
uporablja le prvi vpis, ki ustreza iskanemu klicnemu znaku.
POZOR! Vsak uporabnik lahko vedno izkljuci nezazeljeno
avtomatiko s kanalskim klicanjem ali klicanjem preko digijev.

2.3. SuperVozelj kot usmerjevalnik datagramov
---------------------------------------------

Opisani nacin vzpostavljanja radijskih zvez preko vozliscnega
racunalnika je zelo ucinkovit, ker okvirji vsebujejo kratka
naslovna polja s samo dvema klicnima znakoma, oddaja okvirjev
pa se potrjuje in po potrebi ponavlja na vsakem odseku posebej.
Za cloveske uporabnike je taksen nacin delovanja v vseh
pogledih najprimernejsi, zal pa zveze korak-po-korak
predstavljajo hudo tezavo avtomatskim postajam, to je BBS
skatlam, govornim DVMS skatlam, TCPIP skatlam ipd, ki s tezavo
razvozlavajo razlicna mozna sporocila, ko se zveza vzpostavlja.
Te skatle je skoraj nemogoce sprogramirati, da bi pravilno
prepoznala sporocila ob nepredvidenem rusenju zveze ali drugih
nepredvidenih dogodkih.

Od vseh razlicnih uporabnikov imajo verjetno najvecje tezave
TCPIP skatle, ki so ze v osnovi predvidene za drugacno vrsto
protokola. Datagramski protokoli ne predvidevajo vzpostavljanja
zvez, pac pa datagrami potujejo po omrezju zelo podobno kot
packet-radio okvirji preko navadnih digijev. Packet-radio
zveza preko navadnih digijev (taksna s klicanjem "via" preko
stevilnih klicnih znakov) je obicajno zelo neucinkovita, ker
verjetnost izgube okvirja hitro narasca s stevilom digijev,
pa tudi potrditev mora nazaj po isti zelo nezanesljivi poti,
saj se okvir potrjuje samo za celotno zvezo, ne pa za vsak
odsek posebej.

Zaradi kompatibilnosti z vsemi (slabo napisanimi!) obstojecimi
programi za BBSje, DVMSje, TCPIP ipd program SuperVozelj
omogoca navidezne "digi" zveze, ki pa v resnici potekajo preko
poomoznih sluzbenih zvez med SVji s potrditvami in ponavljanji
(ko je to potrebno) na vsakem odseku zveze posebej. Izgube
okvirjev so v taksnih zvezah v glavnem omejene na vstop in
na izstop iz omrezja SuperVozljev.

Navidezni "digi" protokol poklicemo s klicanjem "via" preko
klicnega znaka vstopnega vozlisca s SSID 0. Ko SuperVozelj
sprejme taksen okvir, pogleda v tabele (zaenkrat samo v G),
kako priti do naslovnika. Ce je naslovnik dostopen neposredno,
se bo SuperVozelj obnasal kot cisto navaden digi. Ce pa vodi
pot do naslovnika preko drugih SVjev, bo najprej vzpostavil
sluzbeno zvezo s sosedom, mu posredoval sprejeti digi okvir
in zahteval potrditev sprejema.

Sosed, to je naslednji SV v verigi, bo ukrepal enako. Tudi
on bo pogledal v svojo belezko, kaj storiti s prispelim
okvirjem. Na koncu verige okvir prej ali slej pride do SVja,
od koder je neposredno dostopen iskani naslovnik. Temu
naslovniku bo zadnji SV poslal navidezni digi okvir, v katerem
je kot digi znak naveden klicni znak zadnjega SVja v verigi.
Na ta nacin je zagotovljena pot za odgovor nazaj.

Opisani protokol ohranja klicna znaka izvora in naslovnika
vkljucno s Command/Response bitoma. V izvirni obliki se
ohranjata tudi CONTROL in PID bajta, kot tudi tekst okvirja.
To bi moralo omogocati brezhibno delovanje TCPIP skatel, ki
so prevec pametne, da bi znale delati s standardiziranimi
PID in CONTROL bajti iz radioamaterskega AX.25 protokola.

Sluzbene zveze za prenos navideznih "digi" okvirjev se
vzpostavljajo z izvornim klicnim znakom uporabnika, ki ima
komplementiran SSID, SSID klicanega vozlja pa ustreza SSIDju
naslovnika. Digi okvir se prenasa znotraj sluzbene zveze kot
ukaz #. Sluzbena zveza je na oddajni strani oznacena z (#), na
sprejemni strani pa vsebuje ustrezno polje klicni znak
izvornega SVja, da sluzbena zveza hkrati gradi pravilno
G tabelo za postavljanje poti odgovoru.

Sluzbena zveza se vzpostavi takoj, ko pride zahteva za prenos
digi okvirja, in se sama od sebe podre, ko ni vec potrebna.
Podiranje sluzbene zveze je zakasnjeno za 3 sekunde po
zadnjem uspesnem prenosu, da lahko ista zveza prenese vec
okvirjev. Pri podiranju sluzbene zveze se obnovi G tabela,
kar je silno pomembno pri iskanju poti odgovora. Med podiranjem
sluzbene zveze (oddan DISC, cakanje na UA) se prispeli digi
okvirji sicer izgubijo, vendar je ta pojav pri pravilno
nastavljenih casovnih parametrih razmeroma redek.

G tabela se tudi obnavlja pri sprejemu vseh digi okvirjev, ki
vsebujejo kot zadnji klicni znak znak SVja s SSID 0. SV zna
zna vzpostaviti navidezno digi zvezo tudi preko navadnih
digijev na vhodu in izhodu. Ce pa je SSID razlicen od 0,
se SuperVozelj obnasa kot navaden digi in preprosto usmeri
prispeli digi okvir na kanal, ki ga doloca SSID.

Za uspesno uporabo navideznega digi protokola je nujno
zagotoviti pravilno usmerjanje datagramov, to je prenasanih
digi okvirjev, kar zahteva pravilno postavljeno G tabelo.
Ker gre dokoncna potrditev preko celotnega omrezja SVjev,
je nujno prilagoditi (povecati) casovne konstante uporabniskih
postaj glede na neposredno AX.25 zvezo. Navidezni "digi"
datagramski protokol je povsem samoumevno zelo potraten z
zmogljivostjo radijskih zvez in vozliscnih racunalnikov, zato
ga nima smisla uporabljati za obicajne radioamaterske
packet-radio zveze.

2.4. Uporabniski ukazi SuperVozlja
----------------------------------

SuperVozelj razume naslednje ukaze uporabnika (dekodira se le
prva crka prve besede ukaza):

A(vtomat) ...izpise tabelo posredovanja zvez. Vsaka vrstica
          se zacne s klicnim znakom, ki se posreduje, sledi(jo)
          pa nadomestni klicni znak(i), kamor bo SuperVozelj
          klical. Ce je posredovani klicni znak enak klicanemu
          (tudi SSIDja enaka), se klicanje ne posreduje.
          Avtomatika ne dela, ce klicemo preko digijev oziroma
          ce klicemo na enem samem kanalu.

C(onnect) <znak> <digi3> <digi2> <digi1> ......................
...poskusa vzpostaviti zeljeno zvezo. SuperVozelj klice na
vseh razpolozljivih kanalih hkrati in vzpostavi zvezo na tistem
kanalu, kjer najprej dobi odgovor. Pozor na obrnjen vrstni
red znakov digijev! Med znaki ne sme biti nobenih drugih besed
(V ali VIA ipd...), saj jih SuperVozelj vzame kot klicne
znake. Ce SuperVozelj najde zahtevani znak v tabeli za
posredovanje, potem bo tam poiskal druge znake, kam naj klice.
Ce SSID pri kateremkoli znaku ni izrecno naveden, bo
SuperVozelj vzel tisti SSID, s katerim ga uporabnik klice: to
poenostavi vzpostavljanje vec vzporednih zvez. Ce pa zelimo
klicati uporabnika s SSID -0, potem je to treba SuperVozlju
izrecno navesti, na primer: C S53MV-0
SuperVozelj preverja navedene klicne znake samo na dvojne
zveze, da prepreci vzpostavljanje dvojne zveze z enakimi znaki.
V primeru zahteve po dvojni zvezi SuperVozelj prepreci
vzpostavljanje taksne zveze in javi nedovoljene klicne znake.

C(onnect) <kanal> <znak> <digi3> <digi2> <digi1> ..............
...poskusa vzpostaviti zeljeno zvezo na zeljenem kanalu. V tem
slucaju klice SuperVozelj na enem samem kanalu, ki ga opisuje
ena sama stevilka (od 0 do 8), vse ostale kombinacije stevilk
in crk pa SuperVozelj razume kot klicni znak.
Pri kanalskem klicanju in pri klicanju preko digijev je
vsakrsna avtomatika posredovanja klicanja izkljucena! Kanal 0
pomeni klicanje na vseh kanalih z izkljuceno avtomatiko.
Pri vsakem klicanju SuperVozelj klice naprej s klicnim znakom
uporabnika, ki ima SSID (ciklicno) povecan za 1, da se izogne
motnjam med vstopno zvezo in povezavo. Uporabnik lahko svoj
SSID pri klicanju spremeni tako, da doda v ukaz connect
-<zeljeniSSID>. Pozor: z neprevidno uporabo moznosti spremembe
lastnega SSIDja lahko porusite svojo lastno vstopno zvezo v
SuperVozelj. Zahteva po spremembi SSIDja se pri klicanju tudi
posreduje naprej in razen SuperVozljev ostali vozliscni
racunalniki taksnega ukaza ne razumejo!

D(atum/ura) ...izpise datum in uro, ce ima CPU plosca vgrajeni
            obe vezji uPD71055 in uPD4990. Ti dve vezji sicer
            nista nujno potrebni in jih SuperVozelj sicer ne
            uporablja. uPD71055 se sicer da hkrati uporabiti za
            telekomando/telemetrijo drugih naprav v vozliscu,
            naprimer vmesnika za TV-kamero.

G(lej) ...izpise seznam bivsih uporabnikov SuperVozlja v
       obliki <vstopni-kanal> <klicni-znak>. Locilo med
       stevilko vstopnega kanala in klicnim znakom pomeni:
       : ...vstop naravnost na SV (ali s TheNeta),
       * ...vstop na SV preko VIA digijev,
       > ...vstop z nekega drugega SVja.
       Vpis v Glej seznam se izvrsi sele takrat, ko uporabnik
       zakljuci ali podre vstopno zvezo s SuperVozljem. Vrstni
       red klicnih znakov v Glej seznamu ustreza vrstemu redu
       podiranja zvez. V Glej seznamu se brisejo dvojni vpisi
       enakih klicnih znakov na istem kanalu tako, da v tabeli
       ostane najbolj svez vpis. Prav tako se brisejo
       najstarejsi vpisi, ce zmanjka prostora v dodeljenem
       pomnilniku.

G(lej) <kanal> ...izpise seznam bivsih uporabnikov samo za
               navedeni kanal, sicer dela enako kot Glej.
               Ukaz je smiseln takrat, ko je celoten Glej
               seznam dolg, nepregleden, oziroma se ga zaradi
               prevelike dolzine niti ne da v celoti precitati.

G(lej) <znak> ...poisce iskani klicni znak v Glej seznamu, ter
              izpise datum in uro zadnjega podiranja zveze
              (ce ima CPU plosca vgrajena oba cipa uPD71055 in
              uPD4990!), sledi stevilka vstopnega kanala,
              stevilo zvez na tem kanalu, klicni znaki vstopne
              zveze (enako kot pri ukazu U), ter celotno
              stevilo prenesenih bajtov v vseh zvezah iskanega
              uporabnika na danem kanalu, v obeh smereh.
              Izpis je locen za vsak kanal posebej.
              Klicni znak lahko vsebuje tudi wildcard "*", na
              primer pri iskanju skupine uporabnikov: G D*
              izpise vse nemske postaje, G S56* pa vse
              operaterje tretjegha razreda.

G(lej) <kanal> <znak> ...poisce iskani klicni znak v Glej
                      seznamu, na navedenem kanalu. Klicni znak
                      lahko vsebuje tudi wildcard "*". Na
                      primer, G 3 I* izpise vse Italijane, ki
                      so vstopili na SV na kanalu 3. Ukaz je
                      smiselen tudi takrat, ko je celoten izpis
                      G <znak> predolg in se ga ne da precitat
                      v celoti.

H(elp) ...izpise help tekst (obicajno v anglescini).

uµ¦j`‚¨¬à¦jfš¬@mÊðI(nfo) ...izpise info tekst.
I(nfo) ...izpise info tekst.

N(ovice) ...izpise tekst novic.

O(dzivi) ...izpise odzivne case sosednjih vozljev, katerim
         posilja svojo tabelo vozljev, in odzivne case vseh
         ostalih radijskih postaj, do katerih preverja zvezo.
         Vsaka vrstica se zacne s stevilko kanala, sledi
         klicni znak s SSIDjem, v oklepajih pa stevilo minut
         od zadnje uspesno zakljucene zveze in stevilo
         milisekund trajanja zadnje uspesne zveze. Kanal 0
         pomeni, da se je klicana postaja odzvala z DM (BUSY).

P(oslusa) ...izpise seznam klicnih znakov poslusanih postaj, ki
          so oddajale UI okvirje (beacon) direktno (ne preko
          digijev). Vsaka vrstica se zacne s stevilko kanala,
          sledi klicni znak s SSIDjem, v oklepajih pa stevilo
          minut od sprejetja zadnjega UI okvirja in skupno
          stevilo sprejetih UI okvirjev.

Q(uit) ...SuperVozelj podre vstopno zvezo z uporabnikom.

S(poroci) <znak> <tekst> ...poslje tekst uporabniku ali skupini
                         uporabnikov z danim naslovom (klicnim
                         znakom), ce so ti v upravnem nacinu
                         SuperVozlja ali ce klicejo in povezava
                         se ni vzpostavljena. Ukaz Sporoci
                         SSIDja klicnega znaka ne preverja!
                         Ukaz Sporoci razume tudi wildcard "*":
                         S * <tekst> bo poslan vsem postajam v
                         upravnem nacinu, S S56* <tekst> pa
                         vsem operaterjem tretjega razreda, kar
                         omogoca enostavno konferencno zvezo.

S(poroci) <kanal> <znak> <tekst> ...dela enako kot Sporoci, le
                                 da isce naslovnike le na danem
                                 vstopnem kanalu.

U(porabniki) ...izpise stevilo uporabnikov in stevilo prostih
             blokov spomina, cemur sledi seznam vseh zvez
             preko SuperVozlja. Vsaka zveza, vstopna ali
             izstopna, je opisana s stevilko kanala, sledi
             trenutni MAXFRAME, potem klicni znaki zveze
             vkljucno z digiji in koncno promet zveze, v
             stevilu bajtov v obeh smereh. Vrstni red klicnih
             znakov je vedno <uporabnik> <digi> <SuperVozelj>.
             Ce se pred klicnimi znaki pojavi se znak v
             oklepaju, na primer (S55YNG), pomeni to izvorni
             SuperVozelj pri vstopni zvezi oziroma posredovani
             klicni znak pri povezavi.
             Med vstopno in izstopno zvezo je prikazano se
             stevilo cakajocih okvirjev v obeh smereh.

U(porabniki) <kanal> ...izpise le seznam uporabnikov na danem
                     kanalu. Ukaz je smiseln takrat, ko je
                     celoten U seznam predolg in nepregleden.

V(ozlji) ...izpise tabelo vozljev, ki si jo med sabo
         posredujejo SuperVozlji. Tabela vsebuje klicne znake,
         vsakemu klicnemu znaku pa sledi stevilo dometa.
         Stevilo dometa se povecuje pri vsaki zvezi do
         iskanega klicnega znaka. Nizko stevilo (enice) pomeni
         kratko in hitro pot, srednje stevilo (desetice) pomeni
         dolgo pot, visoko stevilo (stotice) pa mrtvo vozlisce.
         Na koncu tabele se izpise se najvecji dopustni domet
         in casovna enota za izracun dodatka dometu iz
         odzivnega casa.

X <stevilka> ...izbor protokola za vstopno in izstopno zvezo:
             0 = AX.25V2 vstop in izstop (obicajni protokol)
             1 = AX.25V2 vstop ter V1 izstop (brez <RR Poll>)
             2 = V1 vstop (brez <RR Poll>) ter AX.25V2 izstop
             3 = V1 vstop in izstop (oba brez <RR Poll>)
             Zveze med SuperVozlji so vedno V1 ne glede na
             nastavitev X. Vrednost X se ne prenasa pri
             posredovanju klicanja! Pri vzpostavitvi zveze se
             X sam nastavi na 0 (uporabniski vstop) oziroma
             na 2 (posredovana zveza z drugega SVja).

Y <#horzac> <#vertzac> <#tock> <#vrstic> <#kompresija> ........
...oddaja slike iz CCD-kamere/slikolova. Ukazu Y sledi pet
stevil: #horzac je vodoravni zacetek izrazen v stevilu
pikslov, #vertzac je pokoncni zacetek izrazen v stevilu vrstic,
#tock je stevilo pikslov v eni vrstici in #vrstic je stevilo
vrstic v sliki. Ce je peto stevilo #kompresija enako nic ali ga
sploh ni, se oddaja nekodirana slika, vsak bajt ustreza enemu
pikslu ali tocki na sliki. Vrednost 0 ustreza sinhronivoju in
vrednost 255 nivoju belega.

Ce je vrednost #kompresija med 1 in 7, SV odda komprimirano
sliko po JPEG postopku, stevilo samo pa doloca stopnjo
kompresije. Pri tem pomeni vrednost 1 zelo kvalitetno ampak
razmeroma dolgo oddajo slike, vrednost 7 pa najbolj stlaceno
sliko. Vrednost 4 ustreza JPEG Q=50, vrednost 3 pa JPEG Q=75.
JPEG postopek vsebuje precej racunanja, ki zahteva dodaten
pomnilnik in traja od 10 do 20 sekund. V tem casu je
mikroracunalnik SVja dodatno zaseden, zaradi varcevanja s
pomnilnikom pa je ves ta cas zaseden tudi vmesnik za TV-kamero.
Pozor! JPEG podatki ne vsebujejo standardne glave s tabelami,
ker SV uporablja kar fiksne tabele kodiranja iz JPEG standarda.
Podatki prav tako ne vsebujejo vrinjenih $00 bajtov.

Pred uporabo ukaza preveriti razpolozljiv pomnilnik v SVju z
z ukazom U. Ko ni dovolj pomnilnika na razpolago, bo oddaja
slike porezana! Med trajanjem JPEG pretvorbe bo SV zavrnil
dodatne zahteve drugih uporabnikov za oddajo slike z ustreznim
sporocilom. V slucaju nesmiselnih stevil v ukazu SV ne odda
slike, pac pa odgovori z opozorilom. Stevili #tock in #vrstic
se v notranjosti programa pretvorita v mnogokratnike 8 zaradi
mozne JPEG pretvorbe.

Po zahtevi za vzpostavljanje povezave (ukaz Connect)
SuperVozelj posreduje naslednjih nekaj ukazov (dva ali v
slucaju avtomatskega posredovanja eden) klicani postaji,
zato se ti ukazi ne dekodirajo in nanje SuperVozelj ne
odgovori. Ce zelimo prekiniti vzpostavljanje zveze, ko na
primer opazimo naso tipkovno napako, moramo poslati
SuperVozlju se vec ukazov. Posredovani ukazi bojo pri
tem izgubljeni, izvrsili pa se bojo vsi nadaljni ukazi.
Ce opazimo naso napako, je zato smiselno posiljati prazne
vrstice vse dotlej, da dobimo v odgovor prompt s klicnim
znakom SuperVozlja.

Avtomatsko posredovanje klicanja omogoca enostavno iskanje
poti do sogovornika: SuperVozlju damo ukaza U in G. Ce v
izpisu opazimo zeljeni klicni znak, potem za vzpostavitev
zveze zadosca ukaz C <znak> in SuperVozlji bojo sami poiskali
pot do zeljenega sogovornika preko drugih SVjev in tudi preko
navadnih digijev (se pravi tudi preko Flexnet vozlisc!).

POZOR! Pravilno delovanje avtomatike SuperVozlja zahteva
smotrno obnasanje uporabnikov. Uporabniki morajo paziti
predvsem na naslednji dve stvari:
(1) Izogibajte se vzpostavljanju nepotrebnih zank, ki se
    vracajo nazaj na izhodiscni SuperVozelj. Avtomatika bo
    porinila vsakega uporabnika, ki vas bo hotel poklicati,
    v zanko oziroma napacno smer klicanja med SuperVozlji, kar
    med drugim povzroca velik QRM na prezasedenih kanalih.
    Ce po nesreci vzpostavite zanko nazaj na izhodiscni
    SuperVozelj, zvezo podirajte izkljucno z ukazom Zapusti,
    nikakor pa z DISC na vasem TNCju! Ce ne veste, kako so
    postavljene tabele v Glej seznamih, potem poklicite po
    najbolj smotrni poti vse SuperVozlje in na ta nacin
    popravite vse tabele.
(2) Pri vzpostavljanju vec vzporednih zvez s SuperVozljem
    uporabljajte vedno isti SSID z lastnim klicnim znakom
    (obicajno -0 ali nic) ter klicite SuperVozelj z razlicnimi
    SSIDji, naprimer S55YNG-1, S55YNG-2, S55YNG-3 itd. Na ta
    nacin preprecite vec moznih nevsecnosti, do katerih pride
    pri zamenjavi SSIDja pri lastem klicnem znaku, na primer
    ce klicem na vseh kanalih GORICA kot S53MV-1, S53MV-2,
    S53MV-3 itd. Ce menjam moj lastni SSID, potem imajo ostali
    uporabniki velike tezave, ko me hocejo priklicati s pomocjo
    SV avtomatike, pa se meni se lahko zveza podre zaradi
    nacina zamenjave SSIDjev v samem SuperVozlju.

SuperVozelj izvrsi vse ukaze takoj, z izjemo posredovanih
ukazov pri Connect. Ker je omejitev vmesnega pomnilnika 20
AX.25 okvirjev, se lahko zgodi, da ob prevelikem stevilu
zaporednih ukazov (se posebno A, G, I, N in U) ne dobimo vseh
oziroma celotnih odgovorov, ceprav so se ustrezni ukazi
izvrsili! Nepopoln odgovor na koncu nima prompta s klicnima
znakoma SuperVozlja. Nepopoln odgovor lahko dobimo celo z enim
samim U ali G ukazom, ce je seznam predolg. V tem slucaju si
pomagamo z ogledom delnih seznamov: U <kanal>, G <kanal>,
G <znak> ali G <kanal> <znak>.

3. Vzdrzevanje SuperVozlja
--------------------------

Vzdrzevalcem (sysopom) so na voljo se naslednji ukazi, ukaze
(S) lahko izvrsi le, kdor pravilno odgovori na K:

A _ ...pobrise tabelo za posredovanje (S), (= M 3F000 0).

A <tekst> ...doda tekst na konec tabele za posredovanje (S).
          Odgovor vsebuje stevilo vpisanih znakov. A tabela
          vsebuje najprej posredovani klicni znak (brez SSIDja)
          za njim pa posredovalno pot, ki naj bo napisana tako,
          kot bi jo razumel ukaz C.

B ...izpise tekst UI okvirja kokodakanja SuperVozlja (beacon).

B _ ...pobrise tekst kokodakanja (S), (= M 3FE00 0).

B <tekst> ...doda tekst za kokodakanje (S). Odgovor vsebuje
          stevilo vpisanih znakov.

D YYMMDDHHMMSS ...nastavi datum in uro (S).

E <izvor> <cilj> <dolzina> ...prepise spominski blok navedene
                           dolzine, z izvornega naslova na
                           ciljni naslov (S). Vse tri stevilke
                           so v heksadecimalni obliki.
                           Dovoljeni so lihi naslovi/dolzina.

F ...izpise seznam nedovoljenih klicnih znakov (S). Nedovoljeni
  klicni znaki ne morejo priklicati SuperVozlja, ne morejo
  uporabljati digija SuperVozlja in se jih s SuperVozlja ne da
  klicati.

F _ ...pobrise seznam nedovoljenih klicnih znakov (S),
    (= M 3FC00 0).

F <znak1> <znak2> <znak3> ...doda navedene znake v tabelo
                          nezazeljenih klicnih znakov (S).

G ...se izvede enako za vse uporabnike. Za brisanje G seznama
  ni posebnega ukaza. G seznam pobrisemo tako, da pobrisemo
  zastavico $AA55 na zacetku spomina, ki je dodeljen za G
  seznam, torej damo ukaz M 200000 0 (S) v tej inacici.
  Brisanje bi bilo potrebno samo v slucaju, ce v G seznamu
  opazimo neumnosti, na katerih se lahko program obesi!
  Seznam lahko tudi delno obrisemo, naprimer M 210000 0 (S).

H _ ...pobrise help tekst (S), (= M 3D800 0).

H <tekst> ...doda tekst v help tekst (S). Odgovor vsebuje
          stevilo vpisanih znakov.

I _ ...pobrise infotekst (S), (= M 3D000 0).

I <tekst> ...doda tekst v infotekst (S). Odgovor vsebuje
          stevilo vpisanih znakov.

J ...javi se z UI kokodakanjem na vseh kanalih (beacon).
  SuperVozelj odda UI okvirje s svojim izvornim klicnim znakom
  in SSIDjem, ki ustreza stevilki kanala, na naslov VOZELJ,
  CONTROL $03 (UI), PID $F0 in INFO tekstom iz ukaza B.
  SuperVozelj se prvic samodejno javi 10 sekund po startanju
  programa in potem vsakih 5 minut. Popolnoma enako se javi
  po izvrsitvi ukaza J in potem spet samodejno cez 5 minut.

J <kanal> ...javi se z UI kokodakanjem na danem kanalu
          (0=vsi kanali). S kokodakanjem na enem samem kanalu
          preprecimo nezazeljeni QRM na ostalih kanalih,
          predvsem pri preizkusu zveze z veckratnim
          kokodakanjem.

J <kanal> <stevilo> ...javi se z UI kokodakanjem (beacon), z
                    navedenim stevilom UI okvirjev (S). Ukaz
                    je namenjen preizkusu radijske zveze.
POZOR! Zahteva za veliko stevilo UI okvirjev bo za vec minut
ustavila celoten promet na pocasnejsih kanalih (1200bps ali
2400bps)! Stevilo v ukazu in odgovor sta v decimalni obliki.
Stevilo UI okvirjev je omejeno na dolzino vmesnega pomnilnika
za okvirje, ki cakajo na oddajo (150 okvirjev).

K ...sysop ukaz: na pet stevilk je treba odgovoriti z geslom,
  podobno kot pri TheNet vozliscih. Odgovor je lahko poljubno
  dolg, SuperVozelj prepozna pravilen odgovor kjerkoli v
  v vrstici in nas obvesti, ce smo uganili ali ne...
  Sysop status uporabnika ostane nespremenjen do naslednjega
  ukaza K oziroma dokler se ne podre vstopna zveza. Pri
  podiranju povezave (izstopne zveze) se uporabnik vrne v
  taksen sysop status, kot ga je imel pred vzpostavljanjem
  povezave! Sysop status lahko namerno podremo tako, da napacno
  odgovorimo na se en ukaz K.

L <naslov> ...precita naslednjih 256 bajtov spomina (S).

M <naslov> ...precita 16-bitno besedo na naslovu (S).

M <naslov> <beseda> ...vpise in precita 16-bitno besedo (S).
  Odgovor SuperVozlja vsebuje staro in novo vsebino pomnilnika.

M <naslov> <beseda1> <beseda2> <beseda3> ......................
  ...vpise 16-bitne besede v zaporedne polozaje v pomnilniku.
  Odgovor vsebuje navedeni zacetni naslov in koncni naslov,
  povecan za 2 (naslov naslednje besede v pomnilniku).

N _ ...pobrise tekst novic (S), (= M 3E000 0).

N <tekst> ...doda tekst v novice (S). Odgovor vsebuje stevilo
          vpisanih znakov.

O <stevilo> ...delno obrise seznam odzivov, v katerem pusti le
            <stevilo> odzivov (S), O 0 popolnoma obrise seznam.

P <stevilo> ...delno obrise seznam poslusanih postaj, kjer
            pusti le <stevilo> vpisov (S), P 0 popolnoma obrise
            seznam.

R ...izpise inacico programa, vrsto mikroprocesorja in vrsto
  DMA vezja, ce je to prisotno, cas delovanja SuperVozlja in
  hitrost glavne zanke programa (trenutno stevilo zank v
  sekundi). Sledi nekaj statistike, za vsak kanal SVja posebej:
  (1) procent aktivnosti DCDja sprejemnika (zasedenost kanala),
  (2) procent aktivnosti PTTja (delovanje oddajnika),
  (3) stevilo cakajocih okvirjev oddajnem vmesniku,
  (4) stevilo vzpostavljenih vstopnih zvez in
  (5) stevilo vzpostavljenih izstopnih zvez.
  DCD in PTT se vzorcita vsako milisekundo, procent aktivnosti
  pa se racuna v zadnji minuti sinhrono s stevcem minut, ki se
  izpise v prvi vrstici tega ukaza. Stevilo vzpostavljenih
  zvez je celotno stevilo od zadnjega reseta (zagona) programa.
  Na koncu se izpise se osnovni naslov programa (register A6),
  klicani naslov iz glavne zanke programa in perioda klicanja.
  Klicani naslov 0 se ne izvede (klicanje izkljuceno), saj se
  tu nujno nahaja tabela izjem v EPROMu.
  Ukaz tudi javi v promptu, ce je uporabnik SYSOP.

R <naslov> <perioda> ...nastavi klicani naslov in periodo
                     klicanja podprograma. Naslov je (sodo)
                     heksadecimalno stevilo, perioda pa
                     decimalno stevilo glavnih zank, ki se
                     izvedejo med klicanjem podprograma.
                     Perioda 0 pomeni samo enkratno klicanje,
                     ki se ne ponovi vec. Odgovor je enak kot
                     na ukaz R brez naslova in periode (S).

S <znak> <tekst> ...dela podobno kot obicajen ukaz Sporoci,
                 le da se tekst poslje vsem najdenim
                 naslovnikom ne glede na to, ce so v upravnem
                 nacinu SuperVozlja, klicejo ali pa so ze
                 vzpostavili povezavo (S). SYSOP se zato lahko
                 vmesa vsako zvezo preko SuperVozlja, sporocilo
                 pa se vrine le v vstopno zvezo!

T ...izpise ctext.

T _ ...pobrise celoten ctext (S), (= M 3FA00 0).

T <tekst) ...doda tekst v ctekst (S). Odgovor vsebuje stevilo
          vpisanih znakov.

V ...dela enako za vse uporabnike. V tabelo lahko popolnoma
  pobrisemo z M 21E000 0 (S), mozno je seveda tudi delno
  brisanje seznama z ukazom V <domet> (S).

V 0 ...sprozi takojsnjo oddajo tabele vozljev v vseh smereh,
    ki so vpisane v tabeli poti (S). POZOR, ZELO NEVAREN UKAZ!
    Stevilke dometa vozljev se ob tem ukazu povecajo za 1,
    veckratno dajanje ukaza V 0 zato napravi neskoncne zanke
    tabelah vozlisc sosednjih SuperVozljev! Naslednje
    urejevanje in oddaja tabele vozljev se samodejno sprozi
    cez dolocen cas (7 minut) od ukaza V 0.

V <domet> ...nastavi najvecji dovoljeni domet v obmocju
          1 do 255 (S). Omejitev dometa bo upostevana sele ob
          naslednji oddaji tabele vozljev, ko bojo vsi
          vozlji s prevelikim dometom izloceni iz tabele.

V <domet> <enota> ...nastavi najvecji dovoljeni domet in
                  casovno enoto za izracun dodatka dometu iz
                  odzivnega casa (S).

W ...izpise seznam sosednjih SuperVozljev, to je klicnih
  znakov, katerim posilja SuperVozeljski nestandardni SABM
  okvir, ki vsebuje poleg CONTROL polja $3F se PID $F0 in
  INFO polje poljubne dolzine. Prvih sest znakov INFO polja
  vsebuje klicni znak SuperVozlja v obicajni ASCII kodi
  brez zamika. Taksen SABM okvir dekodira SuperVozelj kot
  zahtevo po vzpostavitvi zveze z dodatnimi podatki o
  izvoru klicanja in ta podatek je potem na razpolago v
  seznamu uporabnikov.
  Vsi ostali klicni znaki vedno dobijo standardni AX.25
  SABM okvir.

W _ ...pobrise seznam sosednjih SVjev (S), (= M 3FD00 0).

W <tekst> ...doda tekst v seznam sosednjih SuperVozljev (S).
          Odgovor vsebuje stevilo vpisanih znakov.

Z ...izpise seznam zvez (poti), ki se preverjajo, oziroma se
  tja oddajajo tabele vozljev.

Z _ ...pobrise seznam zvez (poti) za oddajo tabele vozljev (S),
    (= M 3F800 0).

Z <pot1> <pot2> <pot3> ...doda pot1, pot2 in pot3 v seznam zvez
                       za oddajo tabele vozljev (S). Pot ima
                       stevilko kanala (0=vsi), dvopicje ":" in
                       klicni znak SuperVozlja, ki mu posiljamo
                       tabelo. Naprimer, vpis "1:GORICA" pomeni
                       oddajo tabele vozljev proti vozliscu
                       GORICA na kanalu 1. Ce ima klicni znak
                       naveden SSID, se zveza preverja le s
                       SABM in DISC. Ce klicni znak nima
                       SSIDja, ga program sam dodeli in v tej
                       zvezi odda tabelo vozlisc.

! <znak> <domet> ...doda klicni znak v tabelo vozljev, ce
                 taksnega klicnega znaka se ni v tabeli oziroma
                 ce je domet manjsi od dometa v tabeli (S/SV).
                 Znak vsebuje 6 crk, domet pa je en sam bajt.
                 Kot izvorni znak se v tabelo vpise isti znak
                 v slucaju, ko je MSB prvega bajta klicnega
                 znaka postavljen na "1". Pravilno izveden
                 ukaz "!" ne odgovori nicesar, niti s promptom!

# <stevec> <znak> <cr+ssid> <control> <pid> <tekst> ...........
...prenese digi okvir v sluzbeni zvezi med SVji, kjer pomeni:
<stevec>...stevec prenosov okvirja po sluzbenih zvezah (1 bajt)
<znak>.....klicni znak naslovnika (ASCII, 6 bajtov)
<cr+ssid>..SSID naslovnika (biti 0-3), CR naslovnika (bit 6) in
           CR izvora (bit 7) (1 bajt)
<control>..CONTROL bajt digi okvirja (1 bajt)
<pid>......PID bajt digi okvirja (1 bajt)
<tekst>....tekst digi okvirja (0-256 bajtov)
Na ukaz # ni odgovora! Stevec prenosov preprecuje neskoncne
zanke v slucaju napacno nastavljenih tabel za usmerjanje, saj
se po dolocenem stevilu prenosov (33) okvir zavrze.

Ker se teksti A, B, F, I, N, T, W in Z pogosto spreminjajo,
jih nalozi vzdrzevalec (sysop). Tekst teh ukazov kot tudi novo
programsko opremo lahko nalagamo z ukazom M. Ustrezni hex
listing za nalaganje naredi program NAKLADAC na DSP
racunalniku, pri programih F1200, S2400 in SCC pa je treba
postaviti PACLEN na 0, da program sam razreze zapis .UPL v
okvirje pravilne dolzine. Pri nalaganju je treba paziti, da
zveza ne poteka preko TheNet ali podobnih vozlisc, ki okvirje
razreze na drugacne dolzine in taksnih ukazov potem SuperVozelj
ne razume vec pravilno.

Ploscico za hardverski daljinski reset povezemo na modem
enega od kanalov, ce je to dupleks modem (na primer AM7910),
oziroma na samostojen demodulator. RESET signal je maksimalna
linearna sekvenca iz pomikalnega registra (polinom 1+X**5+X**9)
s periodo 511, RESET vezje pa mora za uspesen RESET pravilno
sprejeti vsaj 2048 bitov sekvence. RESET signala se ne da
generirati s TNCjem, ker njegova struktura ne ustreza nobenemu
veljavnemu AX.25 okvirju. Za generacijo RESET signala je
potrebno ustrezno vezje (pomikalni register s povratno vezavo)
oziroma program RESET na DSP racunalniku.

V tabeli posredovanja A morajo biti pisani posredovani klicni
znaki (na zacetku vrstice) izkljucno z velikimi crkami,
brez SSIDja in dopolnjeni s presledki, ce so krajsi od
6 znakov. Ostali klicni znaki naj bojo pisani tako, kot jih
razume ukaz C brez posredovanja. Tudi znaki v seznamu
nedovoljenih klicnih znakov (ukaz F), v tabeli sosednjih
SuperVozljev (ukaz W) in v seznamu poti za oddajo vozljev
(ukaz Z) morajo biti pisani z velikimi crkami, ni pa omejitve
za presledke med znaki oziroma preskoke v novo vrsto. Vse tri
tabele A, F in V dopuscajo tudi uporabo znaka "*" kot
wildcard, vendar samo na koncu besede.
POZOR! Ukaz F * prepreci klicanje SuperVozlja s katerimkoli
klicnim znakom. V tem primeru lahko SuperVozelj poklicemo
le se z lastnim klicnim znakom SuperVozlja samega (ne z
IDENTom)!

Tekst iz ukazov A, B, F, I, N, T, W in Z se nalozi v CMOS RAM,
ki se ne brise ob izgubi izvora napajanja SuperVozlja, saj za
njegovo napajanje in za delovanje ure uPD4990 poskrbi NiCd
baterija. NiCd baterija poskrbi tudi za G seznam in V tabelo,
ki se ob resetu SVja NE BRISE,

Vzporedni vmesnik uPD71055 je programiran kot vhod na portu A,
kot izhod na portu B in mesano na portu C, pri tem pa je
dobrsen del porta C uporabljen za krmiljenje ure uPD4990.
Preko vzporednega vmesnika SV krmili slikolov za TV-kamero
preko izhodov PB6 in PB7 ter uporablja celoten port A kot vhod.
Na port B lahko sicer naravnost pisemo z ukazom M na naslov
$10002 oziroma citamo port A z ukazom M na naslovu $10000.
Po resetu SVja oziroma po pravilni uporabi ukaza Y se vsi
izhodi porta B postavijo na 0.

4. Struktura programa in nastavljanje parametrov
------------------------------------------------

Program SuperVozelj je pisan v zbirniku druzine 68k, ki ga
razume prevajalnik ASM68K na DSP racunalniku. Napisan je tako,
da se sam program lahko pozene na kateremkoli naslovu, zato je
osnovni naslov programa vedno na razpolago v registru A6, kar
zagotavlja relokatabilnost programa. Register A5 pa vedno kaze
na zacetek delovnega pomnilnika, ki si ga SuperVozelj razreze
v bloke dolocene dolzine. Uporaba ostalih 68k registrov ni
dolocena, prodprogrami pa so pisani tako, da v splosnem ne
resujejo vrednosti registrov. Zato je pri uporabi izdelanih
podprogramov treba upostevati, da bojo le ti popackali
nekaj registrov.

SuperVozelj si delovni pomnilnik razreze v bloke. Podprogrami
zahtevajo dodeljevanje blokov pomnilnika, ko jih potrebujejo,
in sproscanje blokov pomnilnika, ko jih ne rabijo vec.
Blok pomnilnika je opisan s stevilko, shranjeno v registru D0.
Stevilka 0 v D0.W pomeni neobstojec blok oziroma, da ni vec
prostih blokov na razpolago.

Delovanje programa SuperVozelj sestoji iz inicializacije,
izvajanja glavne zanke in izvajanja prekinitvenih programov.
Prekinitveni programi in glavna zanka se zacnejo izvajati
neodvisno po dokoncani inicializaciji. Glavna zanka upravlja
s preklapljanjem sprejem/oddaja, razvrscanjem sprejetih
okvirjev, njihovim posredovanjem oziroma izvajanjem ukazov
uporabnikov. Prekinitveni podprogrami dostavljajo sprejete
bloke v vmesnik oziroma jemljejo iz vmesnika bloke za oddajo.

SuperVozelj otipava DMA vezje in ustrezni SCC iz glavne zanke
programa ter za DMA kanale ne uporablja prekinitev. Tudi
ustrezno SCC vezje ne prozi prekinitev. DMA vezje MC68450
prenasa podatke iz SCC vezja v pomnilnik in obratno v dveh
korakih, z vmesnim shranjevanjem podatkov v notranjem registru
ter neposrednim naslavljanjem pomnilnika in SCC vezja. Za
prenos dveh zaporednih bajtov potrebuje DMA MC68450 tri dostope
do vodila, ker je prenos med DMA vezjem in pomnilnikom
16-biten.

V SuperVozlju vedno tecejo vzporedno naslednja opravila:
(1) Sprejem okvirjev (za vsak kanal posebej)
(2) Obdelava, razvrscanje in izvajanje sprejetih okvirjev
(3) Izvrsevanje ukazov uporabnikov v upravnem nacinu
(4) Potrjevanje sprejetih okvirjev
(5) Ponavljanje cakajocih okvirjev v vmesnem pomnilniku
(6) Kokodakanje SuperVozlja in oddaja tabele vozljev
(7) Priprava okvirjev za oddajo in tipanje stanja kanala
(8) Oddaja okvirjev (za vsak kanal posebej)
(9) Racunanje raznih statistik
(10) JPEG pretvorba slike iz vmesnika za TV-kamero

Program SuperVozelj ne vsebuje ukazov za nastavljanje vecine
parametrov. Vecino parametrov nastavimo v izvorniku v zbirniku
68k, potem pa program prevedemo v dokoncno obliko. Parametre
razdelimo v dve vecji skupini: parametri kanalov (hitrosti,
zakasnitve) in razdelitev pomnilnika.

Kanalni/casovni parametri vsebujejo naslednje stevilke:
(1) bitra,bitrb, bitrc, bitrd, bitre, bitrf ...so hitrosti 6
    kanalov na prekinitvah, v bps. SuperVozelj iz danih stevilk
    potem sam izracuna modulo deljenja za ustrezni BRG v SCCju.
    Stevilke za hitrosti morajo biti podmnogokratnik 38400
    (za BRG kristal 4.9152MHz), sicer se delilcev v SCCju ne
    da nastaviti.
(2) bitrg, bitrf ...so hitrosti DMA kanalov, ce uporabljamo
    notranji DPLL SCC vezja in povezemo RTxC na TRxC. Notranji
    DPLL in BRG krmili PCLK takt SCC vezja. Hitrost DMA kanalov
    sicer obicajno doloca zunanji takt, ki ga privedemo na
    vhod RTxC.
(3) txglaa, txglab, txglac, txglad, txglae, txglaf, txglag,
    txglah ...dolocajo cas trajanja glave PAKETOV (TXDELAY) ter
    SLOTTIME pri odlocanju o prehodu na oddajo. Parametri so
    v milisekundah. Parameter nastavljamo glede na cas preklopa
    uporabljene radijske postaje s sprejema na oddajo.
(4) txrepa, txrepb, txrepc, txrepd, txrepe, txrepf, txrepg,
    txreph ...dolocajo cas trajanja repa OKVIRJEV (TXTAIL) v
    milisekundah. Parametre nastavimo tako, da omogocajo
    prenos zadnjega bajta okvirja, dveh bajtov CRCja in vsaj
    se ene zastavice, se pravi v trajanju najmanj 32 bitov,
    z rezervo za vrinjene nicle! DMA kanali zahtevajo daljsi
    TXTAIL, ker program zahteva vsaj tri zastavice med dvema
    zaporednima okvirjema zaradi resinhronizacije sprejemnika.
(5) kponava, kponavb, kponavc, kponavd, kponave, kponavf,
    kponavg, kponavh ...se uporabljajo za vec namenov: kuzapazi
    za DCD sprejemnika, kuzapazi za trajanje okvirja na oddaji,
    izracun casa ponavljanja (FRACK ali T1 v AX.25) in izracun
    casa cakanja na RNR okvir. Casi ponavljanja se racunajo po
    naslednjih izrazih:
    FRACK=kponav*(1+nponovi*psevnak(0..1))
    RNRFRACK=FRACK+kponav*cakafak
(6) kponavs ...se uporablja za izracun FRACK pri klicanju!
(7) kpodga, kpodgb, kpodgc, kpodgd, kpodge, kpodgf, kpodgg,
    kpodgh ...dolocajo cas cakanja na dodatne okvirje v enem
    paketu, preden SV odgovori s potrditvijo (T2 v protokolu
    AX.25)
(8) tecnoa, tecnob, tecnoc, tecnod, tecnoe, tecnof, tecnog,
    tecnoh ...dolocajo verjetnost prehoda na oddajo (tecnobo
    ali p-persistance) v vsakem trenutku slottime pri
    neaktivnem DCDju. Parameter je podan modulo 65536, 25%
    torej ustreza 16384.
(9) cakafak ...doloca mnogokratnik FRACK takrat, ko SV sprejme
    RNR okvir (uporabnik zahteva cakanje).
(10) mponovi ...najvecje stevilo ponovitev (RETRY ali N2 v
             AX.25).
(11) mejacas ...casovna meja (timeout) neaktivne zveze (nobenih
             na novo potrjenih info okvirjev v dolocenem casu).
(12) kokocas, kokoca1 ...casovna perioda in zacetna zakasnitev
     kokodakanja z beacon okvirji na vseh kanalih hkrati.
(13) poticas, potica1 ...casovna perioda in zacetna zakasnitev
     oddaje tabele vozljev. Pozor! Perioda mora biti usklajena
     s sosednjimi SuperVozlji!
(14) mejapot ...casovna meja za veljavnost vpisa v tabeli
             odzivov, ki ga potem uporablja SV za izracun
             dodatka domeut pri oddaji tabele vozljev.
(15) mojznak ...dva klicna znaka, zapisana v zamaknjeni
             obliki (ASCII*2). Prvi klicni znak je glavni
             znak SVja in samo nanj dela digi ter z njim se
             SV javlja v beacon in SABM okvirjih. Drugi klicni
             znak se uporablja samo za uporabniske zveze do
             SVja, digi in javljanje ga ne poznata.

SuperVozelj omogoca samodejno razsirjanje tabele vozljev, kar
znatno olajsa delo vzdrzevalcev omrezja, seveda pod pogojem,
da so tabele A, W in Z pravilno nastavljene. V tabelo W grejo
klicni znaki sosednji SuperVozljev, tudi tistih, ki se jih
da doseci preko enega ali dveh digijev. V tabelo A grejo
izkljucno znaki vozlisc, ki NISO SuperVozlji in ki NISO
dosegljivi preko nekega drugega SuperVozlja, pac pa le
neposredno preko drugacnih vozlisc. POZOR! Vsebina A tabele
se lahko razsiri na vse ostale SuperVozlje, zato naj bo v njej
rajsi manj kot vec vpisov! Se posebno so nevarne zvezdice "*",
ki lahko kot wildcard v "V" tabeli povzrocijo veliko zmesnjavo.

Tabela vozljev se oddaja izkljucno sosednjim SuperVozljem, do
katerih gre neposredna radijska zveza brez digijev ali
drugacnih posrednikov. Pri oddaji tabele vozljev SuperVozelj
izmeri cas trajanja oddaje in ga prikaze v seznamu odzivov O.
Pri naslednji oddaji tabele vozljev SuperVozelj uporabi
izmerjeni cas odziva soseda in ga uporabi za izracun dodatka
k dometu, bolj tocno izmerjeni odzivni cas v milisekundah se
deli s casovno enoto in dobljeno stevilo se doda dometu.

Ce domet preseze 255, se vrednost popravi na 255. Domet 255
torej pomeni mrtvo vozlisce. Domet 255 se oddaja tudi v
slucaju, ko SuperVozelj ne najde zahtevanega vpisa v svoji
tabeli odzivov oziroma je ustreznemu vpisu potekla veljavnost
(mejapot).

V tabelo vozljev se vedno vpise le najboljsa pot, to je tista,
ki ima najmanjse stevilo dometa. Najmanjsi domet pomeni
najkrajsi dostopni cas do cilja. Ko stevilo dometa preseze
doloceno vrednost (omejitev dometa), bo SuperVozelj vpis
izlocil med urejevanjem tabele vozljev tik pred njeno oddajo
oziroma taksnega vpisa niti ne bo vstavil v tabelo.

Oddaja tabele vozljev vsebuje tri skupine okvirjev. V prvi
skupini je en sam okvir, ki vsebuje klicni znak in IDENT
samega SuperVozlja. Tem dvema je dodeljen zacetni domet 0.
Sledi druga skupina okvirjev s klicnimi znaki iz A tabele,
ki se jim dodeli izracunani domet iz odzivov nadomestnih
klicnih znakov v A tabeli. Pri tem se stevilka kanala in
SSID v tabeli odzivov ne preverjata. Koncno grejo v tretji
skupini klicni znaki iz tabele vozljev z dometom, kakrsnim
ga pac imajo. Vsem trem skupinam se seveda dodaja izracunani
dodatek k dometu.

Klicni znaki iz tabele vozljev se oddajajo kot zaporedje
8 crk. Prva crka je zastavica "!", ki na sprejemni strani
sprozi ukaz "!". Sledi sest crk klicnega znaka (navaden ASCII)
in na koncu en sam bajt za domet. Za dometom lahko sledi
zastavica "!" naslednjega klicnega znaka, saj lahko en
okvir vsebuje do 24 klicnih znakov (192 bajtov).

V tabeli vozljev vsebuje vsak vpis 16 bajtov. Prvih osem bajtov
ustreza ukazu "!": najprej zastavica "!" oziroma $21 hex
oziroma 33 decimalno, potem 6 crk klicnega znaka brez SSIDja
in en byte dometa. Ostalih 8 bajtov vsebuje kanal (.W) in
klicni znak izvornega SuperVozlja (6 crk brez SSIDja), od koder
je prisel vpis in kamor je treba pac posredovati zvezo.

Ko SuperVozelj oddaja lastni klicni znak in ident, namenoma
postavi MSB prvega bajta identa na 1. Na ta nacin sprejemni
SuperVozelj loci ta vpis od ostalih in na ta nacin prepreci,
da bi klicanje identa posredoval s klicnim znakom klicanega
SuperVozlja, kar bi lahko privedlo v neskoncno zanko.
Tabela vozljev lahko sicer vsebuje tudi zanko do znakov v
A seznamu, kar resuje prioriteta A tabele nad V tabelo.

Naslovi v pomnilniku SuperVozlja V79:
-------------------------------------

$00000 do $07FFF 27256 EPROM s programom SVV79    (32kb)

$10001 uPD71055 port A - vhod, rezervirano za telemetrijo
$10003 uPD71055 port B - izhod, rezervirano za telekomando
$10005 uPD71055 port C - mesano, krmiljenje ure uPD4990
$10007 uPD71055 komandna beseda

$30000 do $30FFF prostor za sklad MC68010/20       (4kb)
$31000 do $35FFF prepisana vsebina EPROMa         (20kb)
$36000 do $3CFFF dodatni prostor za programe      (28kb)
$3D000 do $3D7FF prostor za tekst ukaza "Info"     (2kb)
$3D800 do $3DFFF prostor za tekst ukaza "Help"     (2kb)
$3E000 do $3EFFF prostor za tekst ukaza "Novice"   (4kb)
$3F000 do $3F8FF prostor za tabelo klicanja A   (2.25kb)
$3F900 do $3F9FF prostor za tabelo poti Z         (256b)
$3FA00 do $3FBFF prostor za ctext T               (512b)
$3FC00 do $3FCFF prostor za nedovoljene znake F   (256b)
$3FD00 do $3FDFF prostor za znake drugih SVjev W  (256b)
$3FE00 do $3FF01 prostor za tekst kokodakanja B   (258b)

$3FF80 spremenljivka psevdo-nakljucnega generatorja (.L)
$3FF91 spremenljivka najvecji dovoljeni domet       (.B)
$3FF92 spremenljivka casovna enota                  (.W)
$3FFF0 spremenljivka tip CPUja                      (.L)
$3FFF8 spremenljivka tip DMAja                      (.L)

$E0001 naslov 8254 stevca 0 - neuporabljen!
$E0003 naslov 8254 stevca 1 - steje milisekunde /256
$E0005 naslov 8254 stevca 2 - deli BRG takt na 1kHz/1ms
$E0007 naslov 8254 komandnega registra

$E0009   SCC#1 (INT3) naslov B command - kanal 2
$E000B   SCC#1 (INT3) naslov B data
$E000D   SCC#1 (INT3) naslov A command - kanal 1
$E000F   SCC#1 (INT3) naslov A data
$E0011   SCC#2 (INT2) naslov B command - kanal 4
$E0013   SCC#2 (INT2) naslov B data
$E0015   SCC#2 (INT2) naslov A command - kanal 3
$E0017   SCC#2 (INT2) naslov A data
$E0019   SCC#3 (INT1) naslov B command - kanal 6
$E001B   SCC#3 (INT1) naslov B data
$E001D   SCC#3 (INT1) naslov A command - kanal 5
$E001F   SCC#3 (INT1) naslov A data

$1C0000 do $1C0039   DMA MC68450 DREQ#0 registri - kanal 8 TX
$1C0040 do $1C0079   DMA MC68450 DREQ#1 registri - kanal 8 RX
$1C0080 do $1C00B9   DMA MC68450 DREQ#2 registri - kanal 7 TX
$1C00C0 do $1C00F9   DMA MC68450 DREQ#3 registri - kanal 7 RX
$1C00FF   DMA MC68450 general control register

$1E0001   SCC#4 (DMA) naslov B command - kanal 8
$1E0003   SCC#4 (DMA) naslov B data
$1E0005   SCC#4 (DMA) naslov A command - kanal 7
$1E0007   SCC#4 (DMA) naslov A data

$200000 do $21BFFF prostor za "Glej" seznam      (112kb)
$21C000 do $21DFFF racunski prostor za JPEG        (8kb)
$21E000 do $21FFFF prostor za tabelo vozljev       (8kb)
$220000 do $280000 prostor za podatkovni RAM     (384kb)

Ostali naslovi v glavnem niso dekodirani: citanje ali pisanje
povzroci BUS ERROR, vektor ustrezne izjeme pa kaze na zacetek
programa v EPROMu (naslov $100).

5. Povezave konektorjev
-----------------------

SCC ploscica s tremi Z8530 na prekinitvah je povezana z modemi
preko dveh DB25 konektrojev. Zenski DB25 konektorji so vgrajeni
na skatli SVja in na skatli modemov, moski DB25 konektorji pa
so na kablih. Na DB25 konektorju SCC/modemi so tacke
razporejene tako, da ni treba mesati zic ploscatemu kablu:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 = masa (vsaka druga zica v kablu)
14 = TXD kanal 3 (ali 6)
15 = RTS kanal 3 (ali 6)
16 = DCD kanal 3 (ali 6)
17 = RXD kanal 3 (ali 6)
18 = TXD kanal 2 (ali 5)
19 = RTS kanal 2 (ali 5)
20 = DCD kanal 2 (ali 5)
21 = RXD kanal 2 (ali 5)
22 = TXD kanal 1 (ali 4)
23 = RTS kanal 1 (ali 4)
24 = DCD kanal 1 (ali 4)
25 = RXD kanal 1 (ali 4)

Vsi kanali so dupleksni. DCD vhod posameznega kanala doloca le,
kdaj gra lahko ta kanal na oddajo. DCD vhod ne vpliva na
sprejem okvirjev! RTS izhod preklaplja modem in postajo med
sprejemom in oddajo (PTT). Omejitev vezja Z8530 je v tem, da se
isti baud-rate generator in DPLL uporabljata hkrati za sprejem
in za oddajo. Ta omejitev vezja Z8530 ima naslednje posledice:

Pri delovanju SuperVozlja s simpleksnim modemom in radijsko
postajo je treba zato zagotoviti, da na oddaji RXD vhod ne
spreminja logicnega nivoja (v Manchester modemu za to poskrbi
preklopnik 74HC157). Na ta nacin preprecimo nezeljene spremembe
oddajne hitrosti in nepotrebno obremenjevanje racunalnika
s prekinitvami sprejemnika. Na sprejemu pa je treba na RXD
vhodu zagotoviti vsaj en prehod logicnega nivoja po vsakem
resetiranju/inicializaciji, da DPLL pravilno starta, sicer tudi
oddaja ne bo delovala. Startanje DPLLja obicajno zagotavlja sum
na izhodu radijske postaje. Problem se zato pojavi takrat,
ko modem uporablja skvelc radijske postaje (na primer AM7910),
oziroma ko kanal povezemo zicno (brez modemov ali radijskih
postaj) z drugim racunalnikom.

Pri delovanju SuperVozlja v dupleksu mora biti DCD vhod stalno
neaktiven (visok logicni nivo). Ker je oddajnik stalno
vkljucen, RTS izhod ni uporabljen. Ker se oddajnik v SCCju
sinhronizira na sprejemnik, mora imeti sogovornik nujno
locen oddajnik z od sprejemnika neodvisnim podatkovnim taktom.
Dupleksna zveza z drugim SuperVozljem oziroma z drugim
racunalnikom z Z8530 SCC zaporednim vmesnikom zato ni mozna.
Dupleksni nacin je zato uporaben za radijsko ali zicno zvezo
s TNC2 in podobnimi vmesniki, ki imajo neodvisen oddajni takt
oziroma izboljsanimi SCC vmesniki (na primer uPD72001).

Ce kanal ni uporabljen (ce ni povezan na modem), potem je treba
povezati skupaj pripadajoce RXD, DCD in RTS, medtem ko ostane
pripadajoci TXD nepovezan. Taksna povezava neuporabljenih
kanalov omogoca najhitrejse sproscanje pomnilnika SuperVozlja.

Za povezavo modem/postaja priporocam 5+1 polni DIN konektor s
kontakti v loku 270 stopinj, kakrsni so se uporabljali na vseh
televizorjih, kamerah in drugi video opremi za prenos video
signalov (pred uvedbo SCART vticnice). Zaradi standardizacije
priporocam naslednjo razporeditev prikljuckov:

1 = nepovezan (sicer polnjenje notranje baterije ali CW tipka)
2 = PTT (stikalo proti masi, sklenjeno na oddaji)
3 = nepovezan (sicer lahko +12V ali skvelc, aktiven visok)
4 = mikrofon (NF vhod radijske postaje)
5 = zvocnik (NF izhod radijske postaje)
6 = masa, povezana z oklopom vticnice in ustreznim jezickom

                           /---------\
Pogled od spredaj         /           \
na DIN vticnico          /      3      \
(zenski konektor        /               \
za montazo na           |  2         4  |
prednjo plosco)         |               |
                        |       6       |
                        |               |
                        \  1         5  /
                         \             /
                          \    /-\    /
                           \---------/

Za povezavo vezja za daljinski RESET priporocam RCA (cinch)
vtikace.

DMA-SCC ploscica z vezji MC68450 in Z8530 je povezana z bitnima
sinhronizatorjema skramblerjema oziroma z modemoma preko enega
DB25 konektroja. Moski DB25 konektorji so vgrajeni na skatli
na skatli SVja in na skatli modemov, zenski DB25 konektorji pa
so na kablu. Na DB25 konektorju DMA-SCC/sinhronizatorja-modema
so tacke razporejene tako, da ni treba mesati zic ploscatemu
kablu:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 = masa (vsaka druga zica v kablu)
14 = RTxC kanal 7 (RX in TX taktni vhod)
15 = RXD kanal 7
16 = DCD kanal 7
17 = RTS kanal 7
18 = TXD kanal 7
19 = TRxC kanal 7 (DPLL izhod - obicajno neuporabljen)
20 = RTxC kanal 8 (RX in TX taktni vhod)
21 = RXD kanal 8
22 = DCD kanal 8
23 = RTS kanal 8
24 = TXD kanal 8
25 = TRxC kanal 8 (DPLL izhod - obicajno neuporabljen)

Oba kanala sta dupleksna. DCD vhod posameznega kanala doloca
le, kdaj gra lahko ta kanal na oddajo. DCD vhod ne vpliva na
sprejem okvirjev! RTS izhod preklaplja sinhronizator in postajo
med sprejemom in oddajo (PTT). Taktni vhod je skupen za RX in
TX in je povezan na RTxC vhod na vezju Z8530. Na TRxC pa je
doveden izhod notranjega DPLLja iz Z8530 (obicajno
neuporabljen).

Za povezavo sinhronizator/postaja priporocam 5 polni DIN
konektor s kontakti v loku 180 stopinj, kakrsni so se
uporabljali v HiFi stereo napravah za avdio signale. Zaradi
standardizacije priporocam naslednjo razporeditev prikljuckov:

1 = S-meter izhod sprejemnika, nepovezan v sinhronizatorju
2 = masa, povezana z oklopom vticnice in ustreznim jezickom
3 = RXD (75ohm TTL izhod sprejemnika, vhod sinhronizatorja)
4 = PTT (stikalo proti masi, sklenjeno na oddaji)
5 = TXD (75ohm TTL vhod oddajnika, izhod sinhronizatorja)

                           /---------\
Pogled od spredaj         /           \
na DIN vticnico          /      2      \
(zenski konektor        /               \
za montazo na           |   4       5   |
prednjo plosco)         |               |
                        |  1         3  |
                        |               |
                        \               /
                         \             /
                          \    /-\    /
                           \---------/


Slikolov je povezan z vzporednim vmesnikom uPD71055 preko
15-zilnega ploscatega kabla in DB15 vticnic. Na skatli
slikolova in SVja sta vgrajeni zenski vticnici, moski
vticnici pa sta na povezovalnem kablu. Dolzina ploscatega
kabla ne sme presegati 1m. Razporeditev zic mora tocno
ustrezati razporeditvi prikljuckov na DB15 vticnicah, sicer
pride do medsebojnih motenj med posameznimi krmilnimi signali.

Razporeditev prikljuckov DB-15 vticnice je naslednja:

1 = PA0 (D0 iz slikolova)
2 = PA2 (D2 iz slikolova)
3 = PA4 (D4 iz slikolova)
4 = PA6 (D6 iz slikolova)
5,6 = masa (PA vticnica na CPU plosci)
7,8 = masa (PB vticnica na CPU plosci)
9 = PA1 (D1 iz slikolova)
10 = PA3 (D3 iz slikolova)
11 = PA5 (D5 iz slikolova)
12 = PA7 (D7 iz slikolova)
13 = +5V (PA vticnica na CPU plosci)
14 = PB6 (RCLK/WRESET ukaz za slikolov)
15 = PB7 (READ/WRITE ukaz za slikolov)

Ko sta oba krmilna vhoda slikolova (READ/WRITE in RCLK/WRESET)
v nizkem logicnem stanju, so izhodi D0-7 v visokoohmskem
stanju. Izhodom slikolova lahko tedaj vzporedno prikljucimo
se izhode drugih naprav na port A vzporednega vmesnika
uPD71055. Dodatne naprave krmilimo preko izhodov PB0-5 in
se pri tem drzimo nacela, da krmilni signali v nizkem logicnem
stanju vsilijo visokoohmsko izhodno stanje na vodilu k portu A.

Ker vecina naprav zahteva le enega ali dva krmilna signala,
je smiselno pripeljati izhode PB0-5 preko stereo 3.5mm jack
vticnic, ki potrebujejo na prednji plosci SVja le eno samo
okroglo izvrtino majhnega premera, kar omogoca predelavo
oziroma dodatke tudi na vrhu hriba. Stereo jack vticnico v
tem slucaju povezemo takole:

Konica = PB0 (ali PB2 ali PB4)
Vmesni prstan = PB1 (ali PB3 ali PB5)
Okov = masa


***************************************************************